## Slide 1
Machines et entraînements électriques
ELE8401
Keyhan Sheshyekani
École Polytechnique de Montréal
e-mail: Keyhan.sheshyekani@polymtl.ca
Hiver 2018

## Slide 2: Systèmes doublement excités: Énergie, Coénergie et Force ou Couple

## Slide 3: Machines tournantes
Laissons envisager le cas général où le stator et le rotor ont des enroulements portant le courant (is et ir)
laissez le système statique, c'est-à-dire sans sortie mécanique. Donc l'énergie du champ, Wf peut être évalué:

## Slide 4: Machines tournantes
Énergie de champ stockée
Couple
Les deux premiers termes représentent le couple de réluctance; variation de l'auto-inductance (existe à la fois dans le stator saillant et le rotor, ou dans le stator ou le rotor saillant)
Le troisième terme représente le couple d'alignement; variation de l'inductance mutuelle.
X  
système linéaire
W’f = Wf

## Slide 5: Machines tournantes
Couple de réluctance - Il est causé par la tendance du pôle induit à s'aligner avec le pôle excité, de sorte que la réluctance minimale est produite. Au moins l'un des enroulements ou les deux doivent être excités. Couple d'alignement - Il est provoqué par une tendance du rotor excité à s'aligner avec le stator excité afin de maximiser l'inductance mutuelle. Les deux enroulements doivent être excités.

## Slide 6: Machines cylindriques
Les machines à réluctance sont simples dans la construction, mais le couple développé dans ces machines est petit.
Les machines cylindriques, bien que de construction plus complexe, produisent des couples plus elevés.
La plupart des machines électriques sont de type cylindrique.

## Slide 7: Machines cylindriques
Une vue en coupe transversale d'une machine tournante cylindrique bipolaire élémentaire est représentée (entrefer uniforme).
Les enroulements du stator et du rotor sont placés sur deux fentes.
Dans la machine actuelle, les enroulements sont répartis sur plusieurs fentes.
Si les effets des fentes sont négligés, la réluctance du chemin magnétique est indépendante de la position du rotor.
Lss et Lrr supposés sont constants (c'est-à-dire aucun couple de réluctance produit).
Le couple d'alignement est causé par la tendance du rotor excité à s'aligner sur le stator excité, dépend de l'inductance mutuelle.

## Slide 8: Machines cylindriques
Couple produit
Inductance mutuelle
Courants
Position du rotor
M = valeur maximale de l'inductance mutuelle
 = l'angle entre l'axe magnétique du stator et les enroulements du rotor
m = vitesse angulaire du rotor
Tm quand =90o

## Slide 9: Machines cylindriques
Le couple en général varie de façon sinusoïdale avec le temps
La valeur moyenne de chaque terme est zéro sauf si le coefficient de t est nul

## Slide 10: Machines cylindriques
Le couple moyen non nul existe / se développe seulement si
Synchronous machine
Cas 1:

## Slide 11: Machines cylindriques
Machines asynchrones
Machine monophasée
Couple de pulsation
Pas d'auto-démarrage
La machine polyphasée minimise le couple pulsé et le démarrage automatique

## Slide 12: Machines cylindriques
Machines asynchrones
Machine monophasée
Couple de pulsation
Pas d'auto-démarrage
La machine polyphasée minimise le couple pulsé et le démarrage automatique

## Slide 13: Machines cylindriques
Example

## Slide 14
Machines AC élémentaires

## Slide 15: Machines AC élémentaires
Le MMF d'une phase d'une machine triphasée bipolaire à enroulement réparti, à pas complet (full-pitch)
Le MMF d'une phase d'une machine triphasée bipolaire à enroulement concentré, à pas complet (full-pitch)
Notion de base de MMF des enroulements

## Slide 16: Machines AC élémentaires
Notion de base de MMF rotatif
Mathématiquement, consideron le nombre de pôles p=2, le MMF pour chaque phase pour une machine à 3 phases est donnée par
MMF pour une machine monophasée
2 pôles
4 pôles
courants triphasés équilibrés sinusoïdaux

## Slide 17: Machines AC élémentaires
Notion de base de MMF rotatif
MMF rotatif autour de circonférence d’entrefer
harmonique de l'ordre de n = 6k + 1k = 0,1,2,3 …tourne dans le sens positif harmonique de l'ordre de n = 6k-1 tourner dans le sens négatif

## Slide 18: Machines AC élémentaires
Les relations entre les angles électriques et mécaniques et les vitesses / fréquences sont données en détail par:
Mathématiquement, définissant p comme le nombre de pôles, le mmf fondamental pour chaque phase est donnée par
Rad/sec
r.p.m

## Slide 19: Machines AC élémentaires
Le MMF d'une phase d'une machine triphasé bipolaire avec des enroulement distribué, à pas total
Le composante fondamentale de MMF d'une machine triphasé avec des enroulement distribué, à pas total.
facteur d'enroulement
tourne série par phase

## Slide 20: Machines AC élémentaires
Bobine à pas complet
Bobine courte ou cordée
La distance entre les deux côtés de la bobine d'une bobine est appelée bobine-span ou bobine-pitch. Il est généralement mesuré en termes de dents, de fentes ou de degrés électriques.

## Slide 21: Machines AC élémentaires
Machine asynchrone biphasée bipolaire
considérant les courants du stator comme suit:
Notion de base de MMF rotatif
le MMF fondamental pour phase m et a est donnée par
+: forward component
-: backward component

## Slide 22: Machines AC élémentaires
Machine asynchrone biphasée bipolaire
Notion de base de MMF rotatif
φ= π/2

## Slide 23: Machines AC élémentaires
QUESTIONES:
1. Quelle est la nature du MMF autour de l'entrefer d'une machine monophasée? Décrivez-le mathématiquement.
2. Comment est le MMF dans l'entrefer d'un moteur asynchrone triphasé si une phase est déconnectée?

## Slide 24: Machines AC élémentaires
Machine asynchrone biphasée bipolaire
équations de liaison de flux (le système est considéré comme linéaire)

## Slide 25: Machines AC élémentaires
Machine asynchrone biphasée bipolaire
équations de liaison de flux (le système est considéré comme linéaire)
Rappel
système à couplage magnétique

## Slide 26: Machines AC élémentaires
Machine asynchrone biphasée, 4 pôles

## Slide 27: Machines AC élémentaires
Machine asynchrone biphasée, 4 pôles
Machine asynchrone biphasée bipolaire
Cette relation nous permet de supposer que toutes les machines sont des machines bipolaires, sur quoi (*) sera la forme des équations de liaison de flux, quel que soit le nombre de pôles. nous pouvons prendre en compte le facteur P/2 lors de l'évaluation du couple.
(*)

## Slide 28: Machines AC élémentaires
Machine asynchrone triphasée, 2 pôles
en première approximation:

## Slide 29: Machines AC élémentaires
Machine asynchrone triphasée, 2 pôles

## Slide 32: Machines AC élémentaires
Conception d'enroulement AC
1) Enroulements concentrés

## Slide 33: Machines AC élémentaires
Dans les enroulements polyphasés, il est essentiel
Les emfs générés de toutes les phases sont de même magnitude
Les formes d'onde de la phase emfs sont identiques
La fréquence de la phase emfs est égale
Les phases emfs ont un déplacement de phase
β radians électriques.
m est le nombre de phases de la machine.
Enroulement triphasé - l'étalement de phase est de 120 deg.

## Slide 34: Machines AC élémentaires
le pas d'angle de fente (slot angle pitch) est donné par