## Slide 1: Transformations et améliorations élémentaires dans le domaine spatial
Eva Alonso Ortiz
ELE8812
14 janvier 2025

## Slide 2
͏͏͏Topologie sur une image
͏͏͏Notion d’opération
͏͏Opérations arithmétiques et logiques
͏͏Transformations géométriques
͏͏Transformations portant sur l’intensité
Notions élémentaires

## Slide 3
Voisinages
Principaux types de voisinages
Utilité de la notion de voisinage
Contours, régions
Traitements spatiaux élémentaires (filtrage)
Modèles probabilistes d’images (champs de Markov)
Topologie sur une image

## Slide 4
Connexité, régions et frontières
Importance de ces notions
  Définition rigoureuse de la notion de région
  Définition rigoureuse de la notion de contour
Adjacence de deux pixels
Deux pixels p et q sont adjacents si q ∈ voisinage de p
  4-adjacence: q ∈ N4(p)
  8-adjacence: q ∈ N8(p) (plus faible)
Chemin ou courbe
Ensemble de pixels { pi ; 1 ≤ i ≤ n} tels que ∀ i : pi et pi 1 adjacents.
Topologie sur une image

## Slide 5
Connexité, régions et frontières
Connexité
Région R : ensemble de pixels appartenant à une image
R connexe ∀ (p, q) ∈ R2 : ∃ un chemin connexe de pixels de R permettant de joindre p à q
Régions 4-connexes ou 8-connexes
Frontière
R région d’une image
Frontière: pixels p de R adjacents à au moins un pixel de
Le type d’adjacence (4 ou 8) doit être précisé
Topologie sur une image
démo

## Slide 6: Nature de l’opération Distance entre pixels distance entre objets
Distance entre pixels
Topologie sur une image
Définition
Distances classiques : pixels p1 : et p2 :
Distance L2 (euclidienne) : d2 1/2
Distance L1 : d1 |x2 − x1| + |y2 − y1|
Distance L∞ : d∞ max

## Slide 7
͏͏͏Topologie sur une image
͏͏͏Notion d’opération
͏͏Opérations arithmétiques et logiques
͏͏Transformations géométriques
͏͏Transformations portant sur l’intensité
Notions élémentaires

## Slide 8
Opérations sur les images
Quantités en jeu
Deux images ―> une image (soustraction, multiplication, …)
Une image ―> une image (seuillage, filtrage, transformation, …)
Une image ―> un vecteur ou un scalaire (moyenne, variance, histogramme, …)
Nature des opérations
Principale distinction: linéaire vs non-linéaire
Linéarité: par rapport à quelle quantité?
Notion d’opération

## Slide 9
Opérations sur les images
Linéarité
Une opération H est dite linéaire si elle satisfait l’équation suivante pour une image d’entrée f(x,y), une image de sortie g(x,y) et des constantes arbitraires a et b:
Notion d’opération
Diapo modifiée!

## Slide 10
Opérations sur les images
Linéarité exemple
Pour H = opérateur de summation
L’opération est donc linéaire
Voir le manuel page 69 pour un exemple d’opérateur non-linéaire
Notion d’opération
Diapo ajoutée!

## Slide 11
͏͏͏Topologie sur une image
͏͏͏Notion d’opération
͏͏Opérations arithmétiques et logiques
͏͏Transformations géométriques
͏͏Transformations portant sur l’intensité
Notions élémentaires

## Slide 12
Opérations arithmétiques
Deux ou plusieurs images de même taille ―> une image
Types d’opérations
Opérations arithmétiques : terme à terme
f et g deux images de même taille
Addition : f g
Soustraction : f g
Multiplication : f g
Division : f / g
Précautions indispensables
Validité des opérations
Plage de variation du résultat
Opérations arithmétiques et logiques

## Slide 13
Opérations arithmétiques
Deux ou plusieurs images de même taille ―> une image
Validité des opérations:
Division par zéro :
  Ajout d’une petite constante à tous les pixels
  Masquer les pixels problématiques
  Interpolation selon les pixels voisins
Plage de variation des résultats :
Exemple: 135+212 >255 (max)
  pour amener le minimum à 0
   intensités entre 0 et K
  OU:
  Mettre au max toutes les valeurs dépassant la plage possible  peut causer de la saturation
Opérations arithmétiques et logiques
Diapo ajoutée !

## Slide 14: Débruitage
Opérations arithmétiques et logiques
Moyennage (addition)
Paire de galaxies NGC3314
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 15: Imagerie différentielle
Opérations arithmétiques et logiques
Soustraction
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Angiographie cérébrale
a . Image
b. radiographie avec agent de contraste
c. Différence entre (a) et (b) (soustraction)
d. différence réhaussée
Diapo modifiée!

## Slide 16: Correction d’éclairement
Opérations arithmétiques et logiques
Multiplication ou division
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Microscopie électronique

## Slide 17
Opérations logiques
Une ou deux images de même taille ―> une image
Opérations arithmétiques et logiques
Principales utilisations
Utilisation de masques
Rehaussement
Extension aux images non binaires
f représentée sur k bits,
L 2k − 1
Opérations « bit à bit »
Créer des images binaires avec un seuillage
Principales opérations logiques
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 18
͏͏͏Topologie sur une image
͏͏͏Notion d’opération
͏͏Opérations arithmétiques et logiques
͏͏Transformations géométriques
͏͏Transformations portant sur l’intensité
Notions élémentaires

## Slide 19
Transformations géométriques
Transformations géométriques
Une image ―> une image de taille possiblement différente
Principales caractéristiques
Transformations portant sur les coordonnées : (x , y ) T (v , w)
L’image transformée n’a pas nécessairement la même taille que l’image de départ.
Cas particulier important : transformations affines
;: matrice 2 2, opération linéaire
Formulation compacte
préserver les lignes et le parallélisme, mais pas nécessairement les distances et les angles

## Slide 20
Principales transformations
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformations géométriques
Transformations géométriques usuelles

## Slide 21
Transformations géométriques
Mise en œuvre pratique (1)
Données du problème
Transformation géométrique T : 3 ―>
Image de départ : f sur grille discrète
Image transformée : g sur grille discrète
Nécessité d’interpoler pour assigner les nouvelles valeurs dans g(x,y)
f(v,w)
g(x,y)
« Forward projection »
La recherche des points projetés les plus proches d'un point de grille donné
coûteux en termes de calcul

## Slide 22
Transformations géométriques
Mise en œuvre pratique (2)
« Projection Inverse »
La projection de la grille de g(x,y) dans le système de coordonnées de f(v,w)
Maintient les valeurs connues de l'image, f(v,w), sur une grille régulière.
Facile de trouver les points les plus proches pour chaque calcul d'interpolation.
f(v,w)
g(x,y)

## Slide 23
Transformations géométriques
Mise en œuvre pratique (2)
Étapes de l’interpolation
On doit connaitre
  les coordonnées dans l’image de départ
  les coordonnées dans l’image de transformée
Effectuer l’interpolation dans l’image de départ → f
Affecter la valeur trouvée à l’image transformée : g
Interpolation: utiliser des données connues pour estimer des valeurs a d’autres endroits

## Slide 24
Transformations géométriques
Mise en œuvre pratique (2)
Types d’interpolation
Plus proche voisin
Interpolation bilinéaire (combinaison linéaire de quatre plus proches voisins)
Interpolation bicubique (16 plus proches voisins)
Formulation générale: f
bilinéaire: I J 1 ; bicubique : I J 3
https://www.codeproject.com/Articles/12230/Anti-Aliased-Image-Rotation

## Slide 25
Transformations géométriques
Mise en œuvre pratique (2)
Types d’interpolation
Plus proche voisin
Interpolation bilinéaire (combinaison linéaire de quatre plus proches voisins)
Interpolation bicubique (16 plus proches voisins)
Formulation générale: f
bilinéaire: I J 1 ; bicubique : I J 3
https://support.cognex.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nearest-neighbor_interpolation

## Slide 26
Transformations géométriques
Interpolation : exemple
Changement de résolution : 1250 ―> 150 dpi
Plus proche voisin Bilinéaire Bicubique
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 27
Transformations géométriques
Interprétation de l’interpolation
Questions en suspens
Justification des approches de l’interpolation?
Lien avec la théorie de l’échantillonnage?

## Slide 28
͏͏͏Topologie sur une image
͏͏͏Notion d’opération
͏͏Opérations arithmétiques et logiques
͏͏Transformations géométriques
͏͏Transformations portant sur l’intensité
Notions élémentaires

## Slide 29
Transformations portant sur l’intensité
Transformations portant sur l’intensité
Une image ―> une image de même taille
Types de transformations
Transformations portant sur les pixels « un à la fois »
Transformations impliquant un voisinage
Transformations impliquant l’ensemble de l’image
Transformations portant sur les pixels « un à la fois »
∀ : g ;
T : Fonction scalaire quelconque. T : ―>

## Slide 30: Exemple: négatif d’un mammogramme
Transformations portant sur les pixels « un à la fois »
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformations portant sur l’intensité

## Slide 31: Principe
Transformations impliquant un voisinage
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformations portant sur l’intensité

## Slide 32: Exemple: moyennage sur un voisinage
Transformations impliquant un voisinage
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformations portant sur l’intensité

## Slide 33
Transformations portant sur l’intensité
Transformations impliquant l’ensemble de l’image
Transformations usuelles
Transformations linéaires (convolution, projection, …)
« Transformées »
  généralement : linéaires
  généralement : discrétisation d’un opérateur intégral
Transformations linéaires : formulation générale
Transformées linéaires : peuvent s’exprimer sous forme matricielle.
Images f , g : rangées dans des vecteurs f , g
Transformation : équation matricielle g Hf
Remarques
Les images f et g ne sont pas nécessairement de même taille
Les images f et g ne sont pas nécessairement de même nature

## Slide 34: Utilisation de la transformée de Fourier (détramage)
Transformations impliquant l’ensemble de l’image
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformations portant sur l’intensité

## Slide 35
͏͏͏Topologie sur une image
͏͏͏Notion d’opération
͏͏Opérations arithmétiques et logiques
͏͏Transformations géométriques
͏͏Transformations portant sur l’intensité
Notions élémentaires

## Slide 36
Amélioration dans le domaine spatial
͏Transformations « pixel par pixel »
Transformations élémentaires
Modifications de l’histogramme
͏Transformations utilisant la notion de voisinage (filtrage)
Notions de filtrage 2D
Adoucissement (“smoothing”)
Affinage (“sharpening”)

## Slide 37
Transformations « pixel par pixel »
Transformations « pixel par pixel »
Rappel
g appliquée à tous les pixels de l’image
Choix de la fonction T ?
Transformations élémentaires

## Slide 38
Transformations « pixel par pixel »
Transformations classiques
Transformations élémentaires
Principales transformations
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Augmentation de contraste
Inversion
Transformation gamma
Transformation logarithmique
Transformation exponentielle
Transformations ad hoc
(exponentielle)
(gamma)
(inversion)

## Slide 39
Transformations « pixel par pixel »
Transformations classiques
Transformations élémentaires
Objectifs
Ramener les intensités d’intérêt au centre de la plage de niveaux de gris
« Étaler » la gamme des intensités d’intérêt
Précaution utile
Mettre à l’échelle l’image sur l’intervalle [0 , 1]
Principales transformations
Inversion : T 1
Transformation gamma : T r γ
Transformation logarithmique : T ln / ln(2)
Transformation exponentielle : T er ln(2) 1

## Slide 40
Transformations classiques
Justification
Transformations « pixel par pixel »
Transformations élémentaires
Transformation logarithmique
Certains traitements conduisent naturellement à des grandeurs exponentielles
Analyse spectrale du signal Doppler
Échelle linéaire Échelle logarithmique

## Slide 41
Transformations classiques
Justification
Transformation gamma
Origine: caractéristiques des moniteurs
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformations « pixel par pixel »
Transformations élémentaires
Effets de γ:
γ<1 (compression des hautes intensités) :
  Accentue les zones claires.
  Utile pour compenser des images sous-exposées.
γ>1 (compression des basses intensités) :
  Accentue les zones sombres.
  Utile pour compenser des images surexposées.
γ=1 :
Aucun changement (relation linéaire).
Diapo modifiée!

## Slide 42: Exemple d’utilisation
Transformation gamma
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformations « pixel par pixel »
Transformations élémentaires
Image originale
Image transformée,

## Slide 43
Please download and install the Slido app on all computers you use
Est-ce que la valeur de gamma devrait être plus grande ou plus petite que 1?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 44: Mise en évidence de plages particulières de niveaux de gris
Transformations ad hoc
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformations « pixel par pixel »
Transformations élémentaires

## Slide 45
Transformations « pixel par pixel »
Transformations sur l’intensité
Transformation ad hoc: “Bit plane slicing”
  éliminer certains bits
  réduction du nombre de niveaux de quantification
Dénominateur commun
Manipulation de l’histogramme
Approche générale?
Transformations élémentaires

## Slide 46
Transformations « pixel par pixel »
Histogramme d’une image
Définition
Image de taille (M, N) définie sur L niveau rk , 0 ≤ k ≤ L − 1
Histogramme : p nk / MN ; nk : nombre de pixels de valeur rk
Interprétation : « distribution de probabilité » de la valeur des pixels
Histogramme et aspect de l’image
Lien: https://github.com/evaalonsoortiz/ELE8812-demos
  Leçon_2_Demo_Hist.ipynb
Caratéristiques désirables
Couverture de tous les niveaux
Distribution uniforme ―> Égalisation d’histogramme
Modifications de l’histogramme

## Slide 47
Transformations « pixel par pixel »
Égalisation d’histogramme
Modifications de l’histogramme
Principaux résultats
Transformation s T tel que l’histogramme de l’image transformée soit plat
Relation fondamentale : pS ds = pR dr
Cadre continu : s = T =
Cadre discret:
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 48
Transformations « pixel par pixel »
Égalisation d’histogramme
Modifications de l’histogramme
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 49
Transformations « pixel par pixel »
Égalisation d’histogramme
Modifications de l’histogramme
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 50
Transformations « pixel par pixel »
Spécification d’histogramme
Démarche
pr : histogramme de l’image
pz : histogramme désiré
(histogramme non-uniforme)
(histogramme uniforme)
Niveaux discrets: G non inversible. On choisit par convention le niveau le plus petit.
Modifications de l’histogramme
En pratique
Délicat à manipuler
Importance d’une bonne couverture de l’echelle de niveaux de gris
Autres possibilités (traitements locaux).

## Slide 51
Transformations « pixel par pixel »
Égalisation d’histogramme
Modifications de l’histogramme
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 52
Transformations « pixel par pixel »
Égalisation d’histogramme
Modifications de l’histogramme
Problème:
Image avec 3 bits (L = 8), de taille 64 x 64
Quelles sont les valeurs d’intensité correspondantes dans l’image obtenue par égalisation d’histogramme (arrondi au nombre entier suivant) ?
  s = T

## Slide 53
Please download and install the Slido app on all computers you use
Egalisation d'histogramme: s0=?, s1=?, s2=?, s3=?, s4=?, s5=?, s6=?, s7=?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 54
Transformations « pixel par pixel »
Égalisation d’histogramme
Modifications de l’histogramme
Problème:
Image avec 3 bits (L = 8), de taille 64 x 64
Quelle sont les valeurs de la distribution de probabilité de s?
Notes: ps​(sk​) est la probabilité d’occurrence du nouveau niveau sk.

## Slide 55
Please download and install the Slido app on all computers you use
ps(0)=?, ps(1)=?, ps(2)=?, ps(3)=?, ps(4)=?, ps(5)=?, ps(6)=?, ps(7)=?,
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 56
Amélioration dans le domaine spatial
͏Transformations « pixel par pixel »
Transformations élémentaires
Modifications de l’histogramme
͏Transformations utilisant la notion de voisinage (filtrage)
Notions de filtrage 2D
Adoucissement (“smoothing”)
Affinage (“sharpening”)

## Slide 57
Notions de filtrage 2D
Filtrage :
passer, modifier ou rejeter certaines fréquences d’une image
Filtre spatial :
modifie une image en remplaçant la valeur de chaque pixel par une fonction qui acte sur le pixel est ses voisins
Transformations utilisant la notion de voisinage (filtrage)
Notions de filtrage 2D
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Notes: On peut faire du filtrage avec un filtre spatial
La procédure pour faire du filtrage spatiale est illustré dans l’image.
  On choisit un filtre, et on va le passer a travers l’image
  On va le centrer sur chaque pixel de notre image f(x,y)
  A chaque endroit (x,y), le résultat du filtre, g(x,y), est déterminé par somme de la multiplication des coefficients du filtre et les pixels qui se trouvent dans la région du filtre
    g(x,y) = w(-1,01)f(x-1,y-1)+w(-1,0)f(x-1,y)+…
    Formulation generale: g(x,y) = ∑24_(𝑠=−𝑎)^𝑎▒∑24_(𝑡=−𝑏)^𝑏▒〖𝑤(𝑠,𝑡)𝑓(𝑥+𝑠,𝑦+𝑡)〗
  … « Zero padding »

## Slide 58
Notions de filtrage 2D
Forme classique d’un filtre en traitement d’images
Choix d’un voisinage (d’une taille de fenêtre)
Choix d’un opérateur (linéaire ou non) sur les éléments du voisinage
Parcours de l’image
Transformations utilisant la notion de voisinage (filtrage)
Notions de filtrage 2D

## Slide 59
Notions de filtrage 2D
Convolution ou corrélation
Corrélation : déplacement d’un filtre et calcul de la somme de la multiplication du filtre et l’image à chaque endroit (« sliding sum of products »)
Convolution : même procédure, mais avec une rotation de 1800 du filtre
Transformations utilisant la notion de voisinage (filtrage)
Notions de filtrage 2D
Convolution  filtrage linéaire spatiale
Ajouter les propriétés de la convolution

## Slide 60: Filtres linéaires
Adoucissement (“smoothing”)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Moyenne Moyenne pondérée
Transformations utilisant la notion de voisinage (filtrage)
Adoucissement (“smoothing”)
Points ouverts
Taille du voisinage
Choix des coefficients (stratégie générale?)

## Slide 61: Filtre linéaire : exemple
Adoucissement (“smoothing”)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformations utilisant la notion de voisinage (filtrage)
Adoucissement (“smoothing”)

## Slide 62: Filtre non linéaire : filtre médian
Adoucissement (“smoothing”)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformations utilisant la notion de voisinage (filtrage)
Adoucissement (“smoothing”)
Efficace pour certains types de bruits (e.g., impulsionnel)
Généralisations : filtres à percentile

## Slide 63
Affinage (“sharpening”)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformations utilisant la notion de voisinage (filtrage)
Affinage (“sharpening”)
Rehaussement des contours
Convolution
Contours : mis en évidence par le laplacien
Approximations discrètes du laplacien
Pour obtenir l’image rehaussée:
g f c f

## Slide 64
Affinage (“sharpening”)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformations utilisant la notion de voisinage (filtrage)
Affinage (“sharpening”)
Rehaussement des contours : exemple
a
d
b
c
e
g f c f
f
original

## Slide 65
Affinage (“sharpening”)
Masque flou
Transformations utilisant la notion de voisinage (filtrage)
Affinage (“sharpening”)
Principe
Exemple
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 66
Question
Les deux images présentées sont très différentes, mais leurs histogrammes sont identiques. Supposons que chaque image sera filtrée avec un filtre moyenneur de taille 3 x 3. Est-ce que les histogrammes des images filtrées seront pareils?

## Slide 67
Please download and install the Slido app on all computers you use
Les deux images présentées sont très différentes, mais leurs histogrammes sont identiques. Supposons que chaque image sera filtrée avec un filtre moyenneur de taille 3 x 3. Est-ce que les histogrammes des images filtrées seront pareils?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 68
Améliorations dans le domaine spatial
Autres approches
Transformations utilisant la notion de voisinage (filtrage)
Affinage (“sharpening”)
Affinage
Utilisation du gradient plutôt que du laplacien
Plus délicat (plus de calculs)
Problèmes d’anisotropie
Combinaison de traitements
Indispensable en pratique