## Slide 1: Segmentation d’images et détection de contours
Eva Alonso Ortiz
ELE8812
22 février 2024

## Slide 2
La segmentation

## Slide 3
͏͏Introduction
Détection de contours
  Formulation du problème
  Méthodes élémentaires: gradient et laplacien
  Méthode de Canny
  Détection de frontières
Segmentation de régions
  Position du problème
  Techniques de seuillage global
  Techniques de seuillage local ou adaptatif
  Autres méthodes
Plan

## Slide 4
͏͏Introduction
Détection de contours
  Formulation du problème
  Méthodes élémentaires: gradient et laplacien
  Méthode de Canny
  Détection de frontières
Segmentation de régions
  Position du problème
  Techniques de seuillage global
  Techniques de seuillage local ou adaptatif
  Autres méthodes
Plan

## Slide 5
Introduction
Introduction
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Qu’est ce que la segmentation ?
  Partitionnement d’une image en régions Ri connexes (en un sens à préciser)
  Chaque région doit satisfaire une propriété Ƥ
  Deux régions voisines ne doivent pas satisfaire la même propriété
Dualité contour région

## Slide 6
Introduction
Contours ou regions ?
Formulations équivalentes?
  Réponse théorique : oui
  Réponse pratique : non
Distinction des deux formulations

## Slide 7
͏͏Introduction
Détection de contours
  Formulation du problème
  Méthodes élémentaires: gradient et laplacien
  Méthode de Canny
  Détection de frontières
Segmentation de régions
  Position du problème
  Techniques de seuillage global
  Techniques de seuillage local ou adaptatif
  Autres méthodes
Plan

## Slide 8
Détection de contours
Formulation du problème
Détection de contours
Position du problème
Contour et détection
  Contour : discontinuité dans l’intensité de l’image
  Détection de contour : filtrage passe-haut
Contenu hautes fréquences

## Slide 9
Types de contours et détection
Détection de contours
Formulation du problème
Types de contours
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Filtrage passe haut : différences premières et secondes
Différences premières : contours épais
Différences secondes : double réponse ―> détection des passages par zéro
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 10
Détection de contours
Formulation du problème
Détection de contours
Position du problème
Cadre 1D
  Filtrage passe haut en temps continue : dérivée première ou seconde
  Filtrage passe haut en temps discret : différences premières ou secondes
    Différences premières :
    Différences secondes :
    Expansion autour de x : soustraire 1

## Slide 11
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Méthodes élémentaires de détection de contours
Gradient de l’image
Approximations numériques
  Opérateurs centrés exacts :
  Exemple d’opérateur utilisé : Prewitt

## Slide 12
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Méthodes élémentaires de détection de contours
Gradient de l’image
Définition et propriétés élémentaires
  Définition :
  Magnitude : rapidité des variations de f
  Direction : plus grande pente
Le gradient est orthogonal aux lignes de niveau (contours)
** Les angles sont mesurés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à l'axe des x. **

## Slide 13
Différences premières et secondes
Détection de contours
Formulation du problème
Comportement fréquentiel

## Slide 14
Sensibilité au bruit
Détection de contours
Formulation du problème
Effet de différents niveaux de bruit sur les détecteurs par différences
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Synthèse
Différences premières : contours épais
Différences secondes : double réponse ―> passages par zéro
  Forte sensibilité au bruit

## Slide 15
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Quiz
Quelle est la différence entre les opérateurs de différence première 1D et 2D ?
L'opérateur 2D donnera des résultats plus exacts parce que on prend en considération plus de pixels
L'opérateur 2D sert pour des données 2D, tandis que l'opérateur 1D sert pour des données 1D
Les deux donneront le même résultat

## Slide 16
Détection par gradient
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Approximations numériques
  Exemple d’opérateur utilisé : Sobel
  Justification: interprétation fréquentielle
  Détection directionnelle des contours
  Magnitude : norme du gradient
  Autres approximations possible (Roberts, …)

## Slide 17
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Opérateurs de gradient
Interprétation fréquentielle
Opérateur de Sobel
Interpretation fréquentielle (selon composite y)

## Slide 18
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Méthodes élémentaires de détection de contours
Laplacien de l’image
Définition et propriétés élémentaires
  Définition :
  Isotrope : pas d’indication de direction des variations
  Magnitude : rapidité des variations de f

## Slide 19
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Méthodes élémentaires de détection de contours
Laplacien de l’image
Approximations numériques

## Slide 20
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Méthodes élémentaires de détection de contours
Laplacien de l’image
Approximations numériques
Meilleure isotopie

## Slide 21
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Quiz
Vrai ou faux?
Pour détecter un contour avec le filtre Laplacien on doit identifier des passages par zero
Si notre image est très bruyante, une détection de contour par filtre Sobel est une approche raisonnable
La direction du Laplacien nous informe sur la direction dans laquelle « f » change le plus rapidement

## Slide 22
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Méthodes élémentaires de détection de contours
Synthèse
Laplacien
  Isotrope
  Très sensible au bruit (différences secondes)
  Double réponse aux discontinuités ⇒ détection des passages par zero
  Possibilité de lissage préalable supplémentaire
Gradient
  Possibilité de detection directionnelle
  Détection par la magnitude du gradient (norme L1 ou L2)
  Opérateur de Sobel : lissage partiel
  Moins sensible au bruit (différences premières)
  Possibilité de lissage préalable supplémentaire

## Slide 23
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Application pratique
Exemple : Gradient – corps calleux

## Slide 24
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Méthode de Marr-Hildreth
  Méthode inspirée des neurosciences
  Faire un filtrage gaussien préalable (sensibilité au bruit)
  Applique Laplacien
  Détecter les passages par zéro
Application pratique
A noter:
Filtre gaussien
signal
réponse au LoG

## Slide 25
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Application pratique
Méthode de Marr-Hildreth : mise en œuvre
  Filtrage gaussien : séparable; laplacien : somme d’opérateurs 1D
  ⇒ Mise en œuvre par opérateurs 1D
  Approximation separable du filtre LoG par la différence de deux gaussiennes 2D d’écart-type différent ; séparabilité préservée
  © 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Exemple : voir demo_lap
Notes: Dans la pratique, on peut accélérer la méthode du LoG grâce au fait que le filtre gaussien est séparable ( g(x,y) = g(x)*g(y) ), et que le Laplacien peut être exprimé comme la somme d’operateurs 1D (∇^2 𝑔=𝜕^2/(𝜕𝑥^2 ) 𝑔+𝜕^2/(𝜕𝑦^2 ) 𝑔), ceci veut dire que, pour calculer le LoG, au lieu d’une convolution avec un filtre 2D, on peut faire quatre convolutions avec des filtre 1D. Ça nous sauve beaucoup de calculs.
Une autre option pour calculer de LoG c’est d’utiliser une approximation. Ca déjà été montré que la différence entre deux gaussien 2D d’écart-type diffèrent est une approximation du LoG. La condition de séparabilité est maintenue, et l’avantage potentiel ici est le fait que nous pouvons ajuster les écarts-types.
Dans ces images ici on a le LoG en ligne continue, comparé avec la méthode de différence de gaussiens (dashed line). Avec le premier exemple, le rapport entre les écart types est de 1.75/1 et dans le deuxième exemple le rapport entre les deux écarts-types est de 1.6/1.
demo

## Slide 26
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Application pratique
Exemple : Sobel (centre) et Marr-Hildreth (droite)

## Slide 27
Détection de contours
Méthode de Canny
Détection de contours : méthode de Canny
Démarche
  Lisser l’image avec un filtre gaussien pour diminuer le bruit (comme avec Marr-Hildreth)
  Trouve la direction et la magnitude des gradients d'intensité de l’image (dérivée 1ère)
  Affinage des contours (voir diapo suivante)
  Double seuil pour déterminer les arêtes potentielles (voir diapos suivantes)
  Suivi des bords par hystérésis : finalise la détection des bords en supprimant tous les autres bords faibles et non connectés à des bords forts (voir diapos suivantes)

## Slide 28
Détection de contours
Méthode de Canny
Détection de contours : méthode de Canny
Affinage des contours

## Slide 29
Détection de contours
Méthode de Canny
Approche : seuillage avec hystérésis
Double seuillage
  « fort seuil » et « faible seuil »
  Ces deux classes seront utilisés dans l’étape hystérésis.
Connection des contours par hystérésis
  Identifier le premier/prochain pixel considéré comme contour « fort »
  Tout les pixels du contour faible qui sont connecté au pixel fort sont marqué comme « pixel du contour »
  On itère a travers de touts les pixels forts
Exemple : voir demo_canny
Détection de contours : méthode de Canny
Réduction des fausses detection et connexion des contours

## Slide 30
Détection de contours
Détection de frontières
Position du problème
  Contours détectés : représentation incomplète des frontières présentes dans l’image
  Nécessité de joindre entre eux les éléments d’une même frontière
  Comment savoir si des pixels de frontière correspondent au même objet/structure ?
Approches
  Approche locale
    Seuillage avec hystérésis (Canny)
    Méthodes empiriques : magnitude semblable et angle du gradient correct
  Approche par régions (exemple : approximations polygonales) voir manuel
  Approche globale : transformée de Hough
Détection de frontières

## Slide 31
Détection de contours
Détection de frontières
Démarche
  Détection d’une courbe paramétée qui passe par les points d’un contour
  Cas typique : ligne droite qui passe par les pixels d’un contour
  Illustration : droite paramétrée selon y b’
  © 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformée de Hough (1)

## Slide 32
Détection de contours
Détection de frontières
Mise en œuvre
  Paramétrisation plus générale d’une droite : x y
  Extension possible à d’autres types de courbes paramétrées
  Nécessité de post-traitements (connexion des éléments de frontière)
  © 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Transformée de Hough (2)

## Slide 33
Détection de contours
Détection de frontières
Transformée de Hough (3)
Exemple
  © 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 34
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Quiz
Pourquoi dans l’espace de Hough la courbe correspondante au point « 1 » est une ligne droite?

## Slide 35
Détection de contours
Détection de frontières
Transformée de Hough (3)
Exemple
  © 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Exemple : voir demo_Hough

## Slide 36
Détection de contours
Méthodes élémentaires : gradient et laplacien
Quiz
Vrai ou faux?
La méthode de Marr-Hildreth donne des contours plus fins que celle du filtrage Sobel parce que elle est moins sensible au bruit
La méthode de Canny est moins sensible au bruit comparé a la méthode de Marr-Hildreth parce que se sert de la première dérivé
La méthode de Canny est moins sensible au bruit comparé a la méthode de Marr-Hildreth parce que elle détecte des passages par zéro
La méthode de Marr-Hildreth donne des contours plus fins que celle du filtrage Sobel parce que elle détecte des passages par zéro

## Slide 37
͏͏Introduction
Détection de contours
  Formulation du problème
  Méthodes élémentaires: gradient et laplacien
  Méthode de Canny
  Détection de frontières
Segmentation de régions
  Position du problème
  Techniques de seuillage global
  Techniques de seuillage local ou adaptatif
  Autres méthodes
Plan

## Slide 38
Segmentation de régions
Position du problème
Segmentation de régions (1)
Position du problème
  Objectif: partitionnement de l’image
  Cas courant : chaque région caractérisée par
    son intensité moyenne
    certaines variations
  Types de variations
    « bruit »
    Variations lentes
  Autres effets (exemple : taille des regions)
Importance de l’histogramme
Effet significatif sur les propriétés de l’histogramme

## Slide 39
Segmentation de régions (2)
Segmentation de régions
Position du problème
Exemple: effet du bruit
  © 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 40
Segmentation de régions (3)
Segmentation de régions
Position du problème
Exemple: effet de variations lentes de l’intensité
  © 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 41
Segmentation de régions (3)
Segmentation de régions
Position du problème
Exemple: effet de variations lentes de l’intensité

## Slide 42
Segmentation de régions (4)
Segmentation de régions
Position du problème
Exemple: effet de la taille des régions
  © 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
  Limitation de l’approche par histogramme
  Perte des caractéristiques propres aux images (2D, voisinage,…)

## Slide 43
Techniques de seuillage global
Exemple : microscopie électronique
Segmentation de régions
Approche empirique
  Choix des seuils par inspection de l’histogramme
  Exemple : Segmentation de neurones à partir d’image histologique

## Slide 44
Techniques de seuillage global
Techniques de seuillage global
Segmentation de régions
Méthode de Otsu: estimation automatique d’un seuil pour séparer 2 régions
  maximisation de la dispersion entre classes
  Inter-classe variance:
  P1, P2: probabilité pour classes 1, 2 pour un certain seuil
  m1, m2, mG: moyenne pour classes 1, 2, global
  maximisation de la variance inter-classe pour toutes les valeurs de seuil possibles
  Possibilité d’extension pour plusieurs niveaux
By Lucas(CA) - Own work, CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67144384

## Slide 45
Méthode de Otsu
Segmentation de régions
Exemple de résultat
  © 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Techniques de seuillage global
seuillage manuel
seuillage a base de méthode d’Otsu

## Slide 46
Méthode de Otsu
Effet du bruit et de la taille des régions
Approche
  Calcul de l’histogramme dans une partie de l’image rétablissant l’équilibre entre taille des régions
  Étapes du traitement
    Détection des contours et seuillage par une méthode vue précédemment
    Calcul de l’histogramme sur les pixels des contours et un voisinage de ceux-ci
    Méthode de Otsu sur l’histogramme ainsi obtenu
Segmentation de régions
Techniques de seuillage global
Frontière et son voisinage

## Slide 47
Méthode de Otsu
Segmentation de régions
Exemple: histograme sur les pixels des contours
  © 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Techniques de seuillage global
(a) Image avec objet a segmenter
(b) Histogramme
(c) Masque formée par l'image de la magnitude du gradient seuillée au percentile 99,7.
(d)
(f) Méthode d’Otsu a partir de l’histogramme dans (e)
(e) Histogramme de pixels non-zéro de (d)

## Slide 48
Seuillage adaptatif
Segmentation de régions
Techniques de seuillage global ou adaptatif
Limitations des techniques de seuillage global
Dans certains cas, il est impossible de trouver un seuil global pour segmenter un objet d’intérêt (ici: le texte manuscrit)
  —> On a recourt aux techniques de seuillage local ou adaptatif
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 49
Seuillage local
  Division en sous-images (vignette)
  Traitement indépendent des vignettes avec les techniques précédentes
  Efficace pour des variations lentes de l’intensité
  Taille des vignettes ?
Segmentation de régions
Techniques de seuillage global ou adaptatif
Techniques de seuillage local ou adaptatif
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Seuil global
Seuil local

## Slide 50
Autres méthodes
Approches précédentes
  Simplicité
  Forte composante empirique
  Prise en compte très partielle des caractéristiques propres aux images
Approches par régions
  Croissance de region, division et aggrégation, morphologie mathématique
  Meilleure prise en compte des caractéristiques propres aux images
  Composante empirique significative
Autres méthodes (1)
Segmentation de régions

## Slide 51
Autres méthodes
Autres algorithms:
  modèles déformables (snakes/contours actifs)
  modèle markovien
  modèle non-local
  segmentation supervisée; entrainement manuel
  segmentation avec information a priori : atlas
  « Level Sets »
  « extended minima »
  k-means
  autres méthodes spécifiques…
Autres méthodes (2)
Segmentation de régions

## Slide 52
Montrez que le résultat obtenu en soustrayant le Laplacien d'une image
est proportionnel au résultat obtenu en appliquant un masquage flou sur cette image. La définition du rehaussement par masquage flou est :
Il suffit de montrer que cela est valide pour une seule valeur de k.
Indice : Comment pouvez-vous définir , la version "floue" (filtrée passe-bas) de f, à partir de composantes de f?
Problème a résoudre

## Slide 53
Vous avez mesuré 4 échantillons d’un signal. Sa TFD aura aussi 4 échantillons.
Quelles sont les fréquences de chacun de ces 4 échantillons?
Quelles sont les fréquences de chacun de ces 4 échantillons après avoir centré la fréquence nulle?
Problème a résoudre

## Slide 54
Vous avez mesuré 5 échantillons d’un signal. Sa TFD aura aussi 5 échantillons.
Quelles sont les fréquences de chacun de ces 4 échantillons?
Quelles sont les fréquences de chacun de ces 5 échantillons après avoir centré la fréquence nulle?
Problème a résoudre