## Slide 1: Analyse multirésolution et transformée en ondelettes
Eva Alonso Ortiz
ELE8812
16 mars 2023

## Slide 2
͏͏Approches des traitements multirésolutions
  Analyse pyramidale
  Codage en sous-bandes
  Transformée de Haar
Développements multirésolutions
  Rappels
  Fonctions d’échelle
  Ondelettes
Développement en série d’ondelettes, transforméee en ondelettes
  Développement en série d’ondelettes
  Transformée en ondelettes discrète
  Transformée en ondelettes rapide
  Extension bi-dimensionnelle
Applications de la transformée en ondelettes 2D
  Détection de contours
  Débruitage et compression d’images
Plan

## Slide 3
͏͏Approches des traitements multirésolutions
  Analyse pyramidale
  Codage en sous-bandes
  Transformée de Haar
Développements multirésolutions
  Rappels
  Fonctions d’échelle
  Ondelettes
Développement en série d’ondelettes, transforméee en ondelettes
  Développement en série d’ondelettes
  Transformée en ondelettes discrète
  Transformée en ondelettes rapide
  Extension bi-dimensionnelle
Applications de la transformée en ondelettes 2D
  Détection de contours
  Débruitage et compression d’images
Plan

## Slide 4
Approches des traitments multirésolutions
Exemple
Variations locales dans une image
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 5
Approches des traitments multirésolutions
Principe
Analyse pyramidale
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Analyse pyramidale

## Slide 6
Approches des traitments multirésolutions
Exemple
Analyse pyramidale
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Analyse pyramidale
Approximation
Interpolation
2↓
2↑
Sous-Échantillonnage
Sur-Échantillonnage
Image d’entrée
Niveau j
Résidu de prédiction
Niveau j
Approximation
Niveau j-1
Prédiction
Voir: Demo1_AnalysePyramidale.ipynb
Notes: images de la pyramide d’approximation  analyser des structures plus larges ou le contraste globale de l’image.
images de la pyramide d’approximation  analyser des structures plus fines.
** Pyramid de Laplace : 𝑓_𝑟𝑒𝑠=𝑓−𝑓_𝑝𝑟𝑒𝑑≈Δ^2 𝑔 ∗𝑓

## Slide 7
Analyse à différents niveaux de résolution :
Décomposition d’un signal en bandes limitées
  Banque de filtres d’analyse:
Restauration :
Selon les filtres, reconstruction parfaite du signal
Approches des traitments multirésolutions
Codage en sous-bandes (1)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Codage en sous-bandes
Approximation de

## Slide 8
Approches des traitments multirésolutions
Codage en sous-bandes (2)
Codage en sous-bandes
Extension 2D
  © 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 9
Approches des traitments multirésolutions
Transformée de Haar
Transformée de Haar
Codage en sous-bandes avec les filtres les plus simples
Signal de taille N = 2J
Application récurrente du codage en sous bandes (J fois)
H: Matrice de transformation
Propriétés
H: orthogonale
Propriété supplémentaire d’orthonormalité des hi aux différentes échelles
Extension 2D: T = H F Ht

## Slide 10: Ondelettes en bref
https://youtube/QX1-xGVFqmw

## Slide 11
͏͏Approches des traitements multirésolutions
  Analyse pyramidale
  Codage en sous-bandes
  Transformée de Haar
Développements multirésolutions
  Rappels
  Fonctions d’échelle
  Ondelettes
Développement en série d’ondelettes, transforméee en ondelettes
  Développement en série d’ondelettes
  Transformée en ondelettes discrète
  Transformée en ondelettes rapide
  Extension bi-dimensionnelle
Applications de la transformée en ondelettes 2D
  Détection de contours
  Débruitage et compression d’images
Plan

## Slide 12
Développements multirésolutions
Développements multirésolutions
Rappels
Cadre : Continu ou discret
Système orthogonal ou orthonormé :
Développement
Transformée:
Orthogonal & Orthonormée:
Slide courtesy of Joël Lefebvre

## Slide 13
Développements multirésolutions
Fonctions génératrice et espace de fonctions
Fonctions d’échelle
Fonctions de bases:
  Exemple: Série de Fourier
: Altération de la fonction génératrice ( )
: Orthogonales les unes aux autres
Espace des fonctions décomposables:
: Fonction génératrice
Slide courtesy of Joël Lefebvre

## Slide 14
Développements multirésolutions
Exemple: Série de Fourier
Fonctions d’échelle
Slide courtesy of Joël Lefebvre

## Slide 15
Développements multirésolutions
Fonctions d’échelle
Fonctions d’échelle
: Fonction génératrice; : Variable continue
Versions translatées de
choisie telle que les soient orthogonales les unes aux autres
(Fonctions réelles carrées intégrables)
Démo SignalDecomposition
à support fini ⟶ lié aux caractéristiques locales de
Ondelette de Haar
Slide courtesy of Joël Lefebvre

## Slide 16
Développements multirésolutions
Développements multirésolutions
Fonctions d’échelle
Notion d’échelle
  Échelle originale (Échelle 0)
  Passage à l’échelle j
  orthogonal orthogonal
Exemple : Ondelette de Daubechies-2
Slide courtesy of Joël Lefebvre
Démo SignalDecomposition
Notes: …
𝜙_𝑗 : version haute résolution qui nous permet de mieux représenter des détailles d’un signal
…

## Slide 17: Propriétés caractéristiques de l’analyse multirésolution
Développements multirésolutions
Fonctions d’échelle
  La fonction d’échelle est orthogonale +/- translation
  Le sous-espace couvert par (basse échelle) est inclus dans l’espace couvert par (grande échelle)
  La seule fonction commune à toutes les échelles est
    (Fonction uniformément nulle)
  Toutes les fonctions peuvent être représentées avec une précision arbitraire ()
Fonction de dilatation
RAPPEL:
: Coefficients d’échelle
Slide courtesy of Joël Lefebvre

## Slide 18: Exemple: Fonction de Haar
Développements multirésolutions
Fonctions d’échelle
Fonction de Haar:
Coefficients d’échelle :
Slide courtesy of Joël Lefebvre

## Slide 19
Ondelettes
Développements multirésolutions
Ondelettes
Structure des espaces de décomposition
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
  Décomposition récurrente en sous espaces orthogonaux
  ⊕ ( ⊕ ) ⊕ …
  Structure des sous-espaces ?
Slide courtesy of Joël Lefebvre

## Slide 20
Bases d’ondelettes (1)
Base de l’espace
  Fonctions dependant d’une variable continue
  Vect
   
  : fonction génératrice des bases d’ondelettes
Propriétés d’orthogonalité
Justification de l’existence de  : codage en sous-bandes, filtres orthogonaux
Développements multirésolutions
Ondelettes
Slide courtesy of Joël Lefebvre

## Slide 21
Bases d’ondelettes (2)
Développements multirésolutions
Ondelettes
Coefficients d’échelle :
Coefficients d’ondelette :
Relations d’orthogonalité
Le choix de détermine l’ensemble de la base de décomposition
Slide courtesy of Joël Lefebvre

## Slide 22
Définir la fonction d’ondelette de Haar
Développements multirésolutions
Ondelettes
RAPPEL:
Coefficients d’échelle :
-
+
Relations d’orthogonalité :
Démo SignalDecomposition

## Slide 23
͏͏Approches des traitements multirésolutions
  Analyse pyramidale
  Codage en sous-bandes
  Transformée de Haar
Développements multirésolutions
  Rappels
  Fonctions d’échelle
  Ondelettes
Développement en série d’ondelettes, transforméee en ondelettes
  Développement en série d’ondelettes
  Transformée en ondelettes discrète
  Transformée en ondelettes rapide
  Extension bi-dimensionnelle
Applications de la transformée en ondelettes 2D
  Détection de contours
  Débruitage et compression d’images
Plan

## Slide 24
Développement en série d’ondelettes
Choix de la résolution la plus grossière
Utilité : analyse espace-échelle (multirésolutions)
Séries d’ondelettes, transformée en ondelettes
Développement en série d’ondelettes
Cadre
  : Élément de , continue
  Décomposition sur
Décomposition
Calcul des coefficients

## Slide 25: Base d’ondelette : Exemple
Développements multirésolutions
Ondelettes
Slide courtesy of Joël Lefebvre
En commençant a l’échelle faites un expansion de en série d’ondelette.
  Utilisez la fonction de Haar comme fonction génératrice.
  Calculez les coefficients d’approximation et les coefficients de détailles jusqu’à l’échelle
  Envoyez vos coefficients par Slido
Vous aurez besoin de ces ondelettes:

## Slide 26: Transformée en ondelettes discrète
Séries d’ondelettes, transformée en ondelettes
Développement en série d’ondelettes
Cadre
  : Élément de . Variable temporelle discrète
  Décomposition sur
Décomposition (Inverse DWT)
Calcul des coefficients (Forward DWT)

## Slide 27
Transformée en ondelettes rapide (1)
Approche
  Cadre : temps continu ou discret
  Utilisation du caractère générateur de ()
  Relations entre coefficients de deux échelles voisines ( et 1)
Signaux à temps continu
Point importants
  Structure analogue à celle du codage en sous-bandes
Séries d’ondelettes, transformée en ondelettes
Transformée en ondelettes rapide

## Slide 28
Transformée en ondelettes rapide (2)
Séries d’ondelettes, transformée en ondelettes
Transformée en ondelettes rapide
Équivalence entre TOR et codage en sous-bandes
Signaux à temps discret (support fini)
TOR et codage en sous-bandes
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Base de décomposition détermine
Ondelette Haar :

## Slide 29
Transformée en ondelettes rapide (3)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Décomposition en plusieurs échelles
Séries d’ondelettes, transformée en ondelettes
Transformée en ondelettes rapide

## Slide 30
Transformée en ondelettes rapide inverse
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Séries d’ondelettes, transformée en ondelettes
Transformée en ondelettes rapide
Codage en sous-bandes: partie synthèse
Reconstruction parfaite pour

## Slide 31
Cadre théorique des ondelettes
  Signaux de tous types (temps continu, temps discret, support fini, …)
  Outils variés (transformée continue, discrète, rapide, …etc.)
En pratique
  Signaux à temps discrèt et à support fini
  Transformée en ondelettes rapide
  Codage récurrent en sous-bandes avec filtres orthogonaux
Élément déterminant : choix de la fonction d’échelle φ
Séries d’ondelettes, transformée en ondelettes
Transformée en ondelettes rapide
Décomposition multirésolutions et ondelettes
Synthèse

## Slide 32
Séries d’ondelettes, transformée en ondelettes
Extension bi-dimensionnelle
Approche: séparabilité
Fonction d’échelle:
Fonctions d’ondelette
Conséquence: Traitements selon X, puis selon Y
Identique au codage en sous-bandes 2D
Rappel
Fonction d’ondelette
Transformée en ondelettes 2D

## Slide 33: T. en ondelettes discrète 2D
Séries d’ondelettes, transformée en ondelettes
Extension bi-dimensionnelle
Fonction d’échelle génératrice
Fonction d’ondelette génératrice
Calcul des coefficients (DWT)
Reconstruction du signal 2D (Inverse DWT)
Notes: On va définir la transformé en ondelette discrète en 2D.
Un rappel: la fonction d’échelle génératrice. C’est l’équation qui nous permet de calculer les fonctions de bases de tout niveau d’échelle j à partir de la fonction génératrice phi. En 2D elle a la même forme qu’en 1D.
La fonction d’ondelettes génératrice a aussi la même forme que celle de ID.
Et pour les coefficients du « discrete wavelet transform » on fait la projection sur la base de fonctions d’échelle et les fonctions d’ondelettes, tout en 2D.
  j0 c’est l’échelle de départ, et les coefficients W_phi vont définir l’approximation de f(x,y) a l’échelle j0. Les coefficents W_psi represente les détailles horizontales, verticales et diagonales pour les échelles j≥j0
Finalement pour reconstruire le signal 2D, on se sert du « inverse discrete wavelet transform »

## Slide 34: TOR2D – Décomposition
Séries d’ondelettes, transformée en ondelettes
Extension bi-dimensionnelle

## Slide 35: TOR2D – Reconstruction
Séries d’ondelettes, transformée en ondelettes
Extension bi-dimensionnelle

## Slide 36
͏͏Approches des traitements multirésolutions
  Analyse pyramidale
  Codage en sous-bandes
  Transformée de Haar
Développements multirésolutions
  Rappels
  Fonctions d’échelle
  Ondelettes
Développement en série d’ondelettes, transforméee en ondelettes
  Développement en série d’ondelettes
  Transformée en ondelettes discrète
  Transformée en ondelettes rapide
  Extension bi-dimensionnelle
Applications de la transformée en ondelettes 2D
  Détection de contours
  Débruitage et compression d’images
Plan

## Slide 37
Applications
Principe général
  Calcul de la transformée en ondelettes rapide 2D
  Calcul des coefficients de la décomposition
  Modification des coefficients (tri, quantification, mise à zéro…) en fonction de leur signification et des objectifs du traitement
  Calcul de la transformée inverse à partir des coefficients modifiés
Points critiques
  Choix de la fonction d’échelle φ
  Choix du nombre d’échelles J
  Choix de la stratégie de modification des coefficients
Applications de la transformée en ondelettes 2D

## Slide 38
Détection de contours
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Exemple
Detection de contours
Applications de la transformée en ondelettes 2D
Décomposition 2D en ondelettes
Ondelette utilisée: Symlet-4 (Lien)
Calcul TOR-2D
Calcul des coefficients
Modification des coefficients
Calcul de la TOR-2D inverse

## Slide 39
Détection de contours
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Exemple
Detection de contours
Applications de la transformée en ondelettes 2D
Calcul TOR-2D
Calcul des coefficients
Modification des coefficients
Calcul de la TOR-2D inverse
Reconstruction

## Slide 40
Débruitage
Detection de contours
Applications de la transformée en ondelettes 2D
Hypothèse: Le bruit affecte tous les coefficients
Suppression d’une forte partie de l’énergie du bruit en mettant à zéro les coefficients de faible amplitude
Seuillage « dur » ou « doux »
Plusieurs stratégies possibles
Slide courtesy of Joël Lefebvre

## Slide 41
Compression d’images
Detection de contours
Applications de la transformée en ondelettes 2D
Application privilégiée de la transformée en ondelettes (JPEG-2000)
Caractéristiques essentielles de l’image capturées par un petit nombre de coefficients
Seuillage ou quantification grossière des coefficients de détail
Exemple: Haar, 3-Niveaux, Seuil de 0.1, Taux de compression: 91.32%, Erreur (RMS): 4.65%
Slide courtesy of Joël Lefebvre
Démo Compression

## Slide 42
Problème a résoudre
Calculez la transformé en ondelette rapide en 2D par rapport aux ondelettes de Haar pour l’image 2 x 2 :
Remplissez les valeurs obtenues à chaque étape de la décomposition montré dans la figure ci-dessus :