## Slide 1: Compression et codage I
Eva Alonso Ortiz
ELE8812
20 mars 2025

## Slide 2
͏͏Notions fondamentales
  Introduction
  Notions de redondance
  Modèle de codage et normes
  Notion d’information
Codage de source
  Codage de Huffman
  Codage de Golomb
  Codage arithmétique
  Codage de Lempel-Ziv-Welch
Redondance spatiale
  Codage par longueur de plage (RLC)
  Codage par plans de bits (BPC)
  Codage par symboles
Plan

## Slide 3
͏͏Notions fondamentales
  Introduction
  Notions de redondance
  Modèle de codage et normes
  Notion d’information
Codage de source
  Codage de Huffman
  Codage de Golomb
  Codage arithmétique
  Codage de Lempel-Ziv-Welch
Redondance spatiale
  Codage par longueur de plage (RLC)
  Codage par plans de bits (BPC)
  Codage par symboles
Plan

## Slide 4
Notions fondamentales
Introduction
Introduction
Nécessité de compresser les images
  Prévalence des images ou des séquences d’images (loisirs, industrie, santé, …)
  Problème de taille : 1 film de 2h00, basse resolution = 224 Go
Compression nécessaire pour
  Stocker les images
  Transmettre les images (par internet)
Exemples
  Dossier medical informatisé (PACS)
  Archives historiques
  Blogs, Facebook, …
  Photographie numérique

## Slide 5
Notions fondamentales
Notions fondamentales
Notion de redondance
Définitions
”Compression de données” : réduire les données utilisées pour transmettre la même information
Données : les moyens utilisés pour transmettre de l’information
Image originale : b bits ; image compressée : b’ bits
  Taux de compression : C
  Redondance relative : R

## Slide 6
Notions fondamentales
Notions fondamentales
Notion de redondance
Définitions
Code : système de symboles (lettres, nombres, bits, etc.)
Chaque élément d’information est associé avec une suite de symboles de code (« mot code »)
Longueur associée avec chaque mot code
Imagerie
Utilisation de codes de 8-bits pour représenter des intensités (0-255)
Pas optimal (plusieurs types de redondances, ex. : zones uniformes codées de manière répétitive)

## Slide 7
Notions fondamentales
Notions fondamentales
Notion de redondance
Types de redondance
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Redondance de source
Redondance spatiale
Information non
pertinente
(4 niveaux de gris, 8 bits)

## Slide 8
Notions fondamentales
Redondance de source
Notion de redondance
Principe
  Image : suite de symboles indépendants
  Exemple de codage à longueur variable :
  =
  =longueur moyenne de bits utilisées
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 9
Notions fondamentales
Redondance de source
Notion de redondance
Principe
  Image : suite de symboles indépendants
  Exemple de codage à longueur variable :
  Taille : 256 x 256
  C = ?
  Pourcentage des données qui était redondantes?
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 10
Please download and install the Slido app on all computers you use
Slide #8: C=?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 11
Please download and install the Slido app on all computers you use
Slide #8: pourcentage des données redondantes?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 12
Exemple : codage par longueur de plage (RLC)
  Codage de la longeur et de la valeur de chaque segment horizontal d’intensité constante
  512 octets : C 128 !
Redondance spatiale
Notions fondamentales
Notion de redondance
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 13
Information non pertinente
Notions fondamentales
Notion de redondance
Exemple : image quasi-homogène
  Compression avec perte : une seule valeur. C !
  Compression sans perte : redondance spatiale et redondance de source
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 14
Structure d’un système de codage
Notions fondamentales
Modèle de codage et normes
Principales étapes
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Réduire redondance spatiale/temporelle
Réduire l’information non pertinente (irréversible)
Réduire redondance de source

## Slide 15
Notions fondamentales
Modèle de codage et normes
Normes, conteneurs et formats (1)
Format de fichier
Comment les données sont organisées
Type de compression
Conteneur
Similaire a un format de ficher
Peut contenir des multiples types de données (images, audio, sous-titres, etc.) ex: PDF, mp4
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Un seul type de données
Plusieurs types de données

## Slide 16
Notions fondamentales
Modèle de codage et normes
Normes, conteneurs et formats (2)
Norme de compression
Définition des procédures pour la compression et décompression d’images
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 17
Notions fondamentales
Arrière-plan mathématique
Notion d’information
Notion d’information
  Information contenue par un évènement E :
  I
  si m = 2, l’unité d’information est le “bit”
  Ex: Lancer une pièce et communiquer le résultat.
    Combien d’information est contenue dans le message qui communique l’évènement en utilisant des bits?
    I
    Il faut 1 bit pour coder le résultat de cet
    évènemnt, 0 pour pile et 1 pour face
https://machinelearningmastery.com/what-is-information-entropy/
p(E)= probabilité de l’évènement E
Notes:   Ex: p(E) = 0.5 ; I(E) = −log_2⁡"0.5" = 1
    1 bit d’information transmise quand 1 entre 2 possibles évènements on lieu

## Slide 18
Notions fondamentales
Arrière-plan mathématique
Notion d’information
Notion d’information
  Information contenue par un évènement E :
  I
  si m = 2, l’unité d’information est le “bit”
  Ex: Lancer un dé et communiquer le résultat.
    Combien d’information est contenue dans le message qui communique l’évènement en utilisant des bits?
    I
A mesure que l’événement devient moins
probable, plus de bits sont nécessaires
https://machinelearningmastery.com/what-is-information-entropy/
p(E)= probabilité de l’évènement E
Notes:   Ex: p(E) = 0.5 ;
  I(E) = −log_2⁡"0.5" = 1
    1 bit d’information transmise quand 1 entre 2 possibles évènements on lieu
    Un bit représente l’information minimale nécessaire pour différencier deux choix possibles.
    Plus un événement est rare, plus il contient d’information lorsqu’il se produit.
Un dé  -log2(1/6) = ~2.5
A mesure que l’événement devient moins probable, plus de bits sont nécessaires

## Slide 19
Notions fondamentales
Arrière-plan mathématique
Notion d’information
Notion d’information
  Entropie d’une source (symboles/évènements indépendants) :
  Premier théorème de Shannon : H limite inférieure de (longueur moyenne nécessaire pour représenter un pixel ou une intensité)
  Ex: Selon le théorème de Shannon quel est le nombre minimum de bits/pixel qu’on pourrait utiliser pour encoder l’image d’étoile?
Attention aux hypothèses sur la source !

## Slide 20
Please download and install the Slido app on all computers you use
Selon le théorème de Shannon quel est le nombre minimum de bits/pixel qu’on pourrait utiliser pour encoder l’image d’étoile?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 21
Notions fondamentales
Arrière-plan mathématique
Notion d’information
Fidélité (codage avec perte)
  : image résultant du codage de f
  Mesure la plus courante :
  Mean squared signal to noise ratio

## Slide 22
͏͏Notions fondamentales
  Introduction
  Notions de redondance
  Modèle de codage et normes
  Notion d’information
Codage de source
  Codage de Huffman
  Codage de Golomb
  Codage arithmétique
  Codage de Lempel-Ziv-Welch
Redondance spatiale
  Codage par longueur de plage (RLC)
  Codage par plans de bits (BPC)
  Codage par symboles
Plan

## Slide 23
Codage de source
Codage de Huffman (1)
Codage de Huffman
Principe
  Codage de longueur variable (probabilité ↘, longueur ↗ )
  Probabilité de chaque symbole connue
Première étape

## Slide 24
Codage de source
Codage de Huffman (2)
Codage de Huffman
Deuxieme étape
Propriétés
  Quasi-optimalité au sens de la théorie de l’information (si indépendants)
En pratique
  p ? Indépendance entre symboles ?
  Quantités à transmettre:
    symboles et leur probabilité (dictionnaire de Huffman)
    symboles codés (ton message compressé!)

## Slide 25
Codage de source
Codage de Huffman (3)
Codage de Huffman
Ex: Code transmis: 010100111100
Symboles décodés?

## Slide 26
Please download and install the Slido app on all computers you use
Codage Huffman: symboles décodés?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.
Ex: Code transmis: 010100111100

## Slide 27
Codage de source
Codage de Golomb (1)
Codage de Golomb
Principe
Codage de valeurs entières positives (x)
Choix d’un diviseur m
Codage d’une valeur x par son quotient q et son reste r
  codage unaire du quotient . Codage unaire = une série de q fois “1”, suivi par un 0
  reste : codage de longueur variable (voir P. 613 du livre)
Exemple et formules: Valeur = 9, diviseur (m) = 4, Gm(n) = G4(9) = ?
Quotient = 2, code unaire = 110 (le code unaire pour une valeur entière q est une série de q fois “1”, suivi par un 0)
, code unaire: 110
2. On définit et (voir P. 613) pour déterminer le nombre de bits utilisée pour le reste tronqué (r’).
r’ =
k = log24 = 2, c = 22 - 4 = 0, puisque , on prend le 2e cas pour r’
r = 1 + c = 1, en binaire ça donne 0001, tronqué à k = 2 bits c’est 01
r’ = 01
G4(9) = 11001

## Slide 28
Codage de source
Codage de Golomb (2)
Codage de Golomb
Formule optimal pour le choix de m

## Slide 29
Codage de source
Codage de Golomb (3)
Codage de Golomb
Propriétés
  Quasi-optimalité pour des distributions exponentielles
  Seulement utilisé pour les nombres positifs !
  Adaptation pour les nombres négatifs avec:
En pratique
  Hypothèses sur la distribution des symboles ?
  Quantités à transmettre :
    valeur de m
    symboles codés

## Slide 30
Codage de source
Codage arithmétique (1)
Codage arithmétique
Principe
Probabilité de chaque symbole connue
Codage de suites de symboles (messages) par un code arithmétique réparti sur une intervalle [0, 1] équivalente
Exemple : a1a2a3a3a4
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 31
Codage de source
Codage arithmétique (2)
Codage arithmétique
Exemple : message de 5 symboles
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 32
Codage de source
Codage arithmétique (3)
Codage arithmétique
Propriétés
Quasi-optimal
En pratique
Nécessité de choisir une représentation arithmétique appropriée de l’intervalle [0, 1]
Quantités à transmettre :
probabilité de chaque symbole
code de chaque message
code de fin de message

## Slide 33
Codage de source
Codage de Lempel-Ziv-Welch (LZW) (1)
Codage de Lempel-Ziv-Welch
Principe
Ne requière pas la distribution de probabilités des symboles
Codes de longueur fixe
Construction récurrente d’un dictionnaire (mot : suite de symboles) au codage et au décodage
Choix de la taille du dictionnaire.
Pour une image monochrome de 8-bit: Les codes 0 – 255 sont réservés pour les intensités 0 – 255. Les codes > 255 sont assignés a des suites de symboles.

## Slide 34
Codage de source
Codage de Lempel-Ziv-Welch (LZW) (2)
Codage de Lempel-Ziv-Welch
Exemple : image (4, 4) sur 256 niveaux
Rentrer pixel actuel
Si le pixel actuel combiné avec pixels antérieurs correspond a une entrée du dictionnaire
  Passe au prochain pixel et répète étape 1
  Sinon
  Output encodé: indice du dictionnaire correspondant à la suite actuelle (qui n’inclut pas le pixel actuel)
  Création d’une nouvelle entrée dans le dictionnaire en combinant la suite actuelle avec le pixel actuel
  Passe au prochain pixel et répète étape 1.

## Slide 35
Codage de source
Codage de Lempel-Ziv-Welch (LZW) (3)
Codage de Lempel-Ziv-Welch
Exemple : image (4, 4) sur 256 niveaux
4 x 4 x 8 bits = 128 bits
vs.
10 x 9 bits = 90 bits
En pratique
Quantités à transmettre :
Liste de symboles
Taille du dictionnaire
Technique de gestion des débordements

## Slide 36
Méthode | Idéal pour | Points forts | Limites
Huffman | Données avec symboles fréquents biens définis | Simple, optimal si les probabilités sont bien définies | Nécessite les probabilités
Golomb | Données avec structures géométriques (ex. images) | Très efficace si les données suivent une distribution géométrique | Moins efficace si les données sont variées
Arithmétique | Compression maximale pour toute distribution | Plus proche de l’entropie de Shannon, efficace | Complexité élevée, sensible aux erreurs d’arrondi
LZW | Texte, images, données répétitives | Auto-adaptatif, pas besoin de probabilités | Moins efficace si peu de répétitions

## Slide 37
͏͏Notions fondamentales
  Introduction
  Notions de redondance
  Modèle de codage et normes
  Notion d’information
Codage de source
  Codage de Huffman
  Codage de Golomb
  Codage arithmétique
  Codage de Lempel-Ziv-Welch
Redondance spatiale
  Codage par longueur de plage (RLC)
  Codage par plans de bits (BPC)
  Codage par symboles
Plan
Notes: VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=uaV2RuAJTjQ

## Slide 38
Codage de source
Codage par longueur de plage (RLC) (1)
Codage par longueur de plage (RLC)
Principe
Utilisation de la redondance spatiale
Description d’une image par :
  la longueur d’un segment d’intensité constante dans une direction de balayage de l’image
  la valeur de l’intensité
Très eﬃcace pour les images binaires (norme en télécopie)
Exemple : format BMP
Mode codé : 2 octets (longueur du segment, valeur de l’intensité)
Mode absolu : (premier octet = 0)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Redondance spatiale

## Slide 39
Codage de source
Codage par longueur de plage (RLC) (2)
Codage par longueur de plage (RLC)
En pratique
Relativement peu eﬃcace pour les images non binaires
Peut conduire à un accroissement de la taille des images !
Peut être associé à un codage de source
Utilisé dans les normes CCITT
Redondance spatiale

## Slide 40
Redondance spatiale
Codage par plans de bits (BPC) (1)
Codage par plans de bits (BPC)
Principe
  Décomposition de chaque pixel de l’image en k bits
  Constitution et codage des k images binaires
Compression d’image binaire
Compression d’image binaire
…
Difficulté : sensibilité à de petites variations d’intensité
Intensité 127  01111111
Intensité 128  10000000
Tous les images auront une transition 0/1 – 1/0 !

## Slide 41
Redondance spatiale
Codage par plans de bits (BPC) (2)
Codage par plans de bits (BPC)
Autre possibilité : décomposition en codes de Gray
  … , b0
  Codes de Gray :
  XOR k 2
A | B | A XOR B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Intensité 127  01000000
Intensité 128  11000000
Moins de transitions  codage plus efficace!
Intensité 127  01111111
Intensité 128  10000000

## Slide 42
Décomposition BPC et codes de Gray
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Redondance spatiale
Codage par plans de bits (BPC)
Codage par plans de bits (BPC) (3)

## Slide 43
Décomposition BPC et codes de Gray
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Redondance spatiale
Codage par plans de bits (BPC)
Codage par plans de bits (BPC) (4)
Codage JBIG2

## Slide 44
Redondance spatiale
Codage par symboles (1)
Codage par symboles
Principe
Reconnaissance de symboles (caractères)
Création d’un dictionnaire de symboles
Description de l’image comme un assemblage de ces symboles
Exemple élémentaire
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 45
Redondance spatiale
Codage par symboles (2)
Codage par symboles
Exemple d’utilisation : codage JBIG2
Segmentation de l’image
Caractères ou halftones (motif régulier) : symboles
Autres régions (e.g., lignes, bruit) : codage de source
Exemple : distorsion induite par le codage
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 46
Critère | RLC | BPC | Codage par symbole
Efficacité | Bonne pour images binaires avec grandes zones uniformes. | Très efficace si combiné avec Huffman ou Arithmétique. | Ultra-efficace pour textes et motifs répétitifs.
Compression avec perte? | Non (mais inefficace si l’image est trop détaillée). | Peut ignorer certains plans de bits pour une compression avec perte. | Peut remplacer des caractères similaires (distorsion possible).
Complexité | Faible (facile à implémenter). | Moyenne (nécessite une analyse des bits). | Élevée (nécessite une reconnaissance et un dictionnaire dynamique).
Robustesse face au bruit | Sensible aux variations de pixels. | Problèmes avec les bits de poids faible. | Bonne, sauf si mauvaise reconnaissance des symboles.
Types d’images idéales | Fax, télécopies, dessins binaire | Images compressées hiérarchiquement, documents scannés. | Texte et documents scannés (OCR, JBIG2).

## Slide 47
Exercice
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
Considérez l’image suivante, de taille 4x8 pixels, codée sur 8 bits (256 niveaux d’intensité) :
a) Calculez l’entropie de l’image.
b) Calculez le taux de compression obtenu en comprimant l’image uniquement par codage de Huffman.
c) Considérant les caractéristiques de l’image, quelle autre méthode de codage suggéreriez-vous ?

## Slide 48
Exercice
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
Considérez l’image suivante, de taille 4x8 pixels, codée sur 8 bits (256 niveaux d’intensité) :
Calculez l’entropie de l’image
rk | nk | pr(rk)
7 | 12 | 12/32
80 | 12 | 12/32
13 | 4 | 4/32
24 | 4 | 4/32

## Slide 49
Exercice
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
Considérez l’image suivante, de taille 4x8 pixels, codée sur 8 bits (256 niveaux d’intensité) :
b) Calculez le taux de compression obtenu en comprimant l’image uniquement par codage de Huffman.

## Slide 50
Exercice
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
7 | 7 | 7 | 80 | 80 | 80 | 13 | 24
Considérez l’image suivante, de taille 4x8 pixels, codée sur 8 bits (256 niveaux d’intensité) :
c) Considérant les caractéristiques de l’image, quelle autre méthode de codage suggéreriez-vous ?
Comme l’image comporte de longues plages de nombres identiques (redondance spatiale), on pourrait utiliser un codage par longueur de plage (run-length coding).