## Slide 1: GML6402A : Géostatistique
Cours 5 : Géostatistique non-linéaire

## Slide 2: Objectifs
Décrire la différence entre une méthode linéaire de krigeage (KO et KS) et une méthode non linéaire (KI);
Comprendre les hypothèses à la base du KI;
Expliquer les avantages et inconvénients du KI;
Pouvoir utiliser les résultats du KI pour en extraire des informations utiles (p. ex. probabilités de dépassement, écart-type conditionnel);
Utilisé le modèle gaussien discret et le conditionnement uniforme.

## Slide 3: Plan du cours
Introduction : contexte et problématique
Krigeage d’indicatrices
  Cas d’une variable binaire
  Cas d’une distribution seuillée
  Méthodologie
  Variogramme d’indicatrices et corrélogrammes
Interprétation de la valeur estimée
Corrections d’ordre
Changements de support
  Cas d’une variable binaire
  Cas d’une distribution seuillée
  Méthodologie
  Variogramme d’indicatrices et corrélogrammes
Soft kriging
Variantes
Exemple

## Slide 4
Nous avons vu précédemment que le krigeage de fournit :
La meilleure estimation linéaire possible
  Au sens de la variance d’estimation minimale
Exprime une variance d’estimation
  Fonction de la continuité spatiale exprimée par le variogramme
  Une estimation qui considère l’effet d’information
    Configuration
    Quantité
Krigeage :
Que faire lorsque l’on veut connaître plus qu’un estimé et une variance d’estimation
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 5
Contexte : Environnement
Comment déterminer en tout point quelle est la probabilité qu’un seuil ou une norme soit excédé?
Quelle quantité totale de contaminants y retrouve-t-on?
Concentration réelle (1000 ppm)
Seuil <175 ppm
Seuil <500 ppm
Noir : contaminée
Blanc : respect le seuil
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 6
Contexte : Mine
Quel est le tonnage de minerai (in situ)?
Quels sont le tonnage et la teneur du gisement en fonctions de diverses teneurs de coupure?
Quelle est la proportion de blocs excédant la teneur de coupure et la distribution de ces teneurs?
Jaune : excède la teneur de coupure
Bleu : inférieur la teneur de coupure
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 7
Contexte : Massif rocheux
Quelle est la probabilité que la densité de fractures d’une certaine famille excède un seuil donné?
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 8
La fonction de distribution (de répartition) conditionnelle en tout point
Objectif :
Avoir une marge d’erreur sur notre fonction de transfert
(p. ex. la probabilité que le point dépasse un seuil c de contamination)
1. Introduction : contexte et problématique
Ce que l’on cherche:

## Slide 9
Dans le cas d’une distribution normale des
  Moyenne du krigeage ordinaire est conditionnelle
  Variance du krigeage ordinaire est conditionnelle
Dans le cas d’une distribution non normale des
  Moyenne du krigeage ordinaire est conditionnelle
  Variance du krigeage ordinaire n’est pas conditionnelle
Comment déterminer la fonction de distribution (de répartition) conditionnelle en tout point?
1. Introduction : contexte et problématique
Problématique :

## Slide 10
Problématique :
Transformation des données :
Par fonction simple (p. ex. );
Par forme analytique vers la loi normale (transformation dite graphique).
Assure par construction la transformation vers la loi normale, mais n’assure pas que n points suivent une loi multinormale;
Problème de gestion de support.
Conséquences :
Comment déterminer la fonction de distribution (de répartition) conditionnelle en tout point?
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 11
Solutions :
Le krigeage d’indicatrices (et ses variantes multivariables)
Les méthodes gaussiennes (multigaussien)
  Vue par le conditionnement uniforme et les simulations géostatistiques
Le krigeage disjonctif (lois bivariables isofactorielles)
  Ne sera pas discuté
Méthodes possibles :
Estimer la fonction de distribution (de répartition) conditionnelle en tout point?
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 12
Cas d’une variable binaire :
Soit une variable binaire tel que si on observe la caractéristique A et si elle n’est pas observée
observé
non observé
Quelle interprétation donner au résultat du krigeage dans ce contexte?
Si l’on tient compte des observations disponibles :
*
* On sait que le krigeage estime (assez bien) l’espérance conditionnelle d’une variable
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 13
Cas d’une variable binaire :
On suppose que le krigeage ordinaire demeure un bon estimateur de l’espérance conditionnelle pour une indicatrice
Les poids sont obtenus par krigeage ordinaire de la variable indicatrice. Il s’agit ainsi d’une estimation de .
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 14
Cas d’une distribution seuillée :
Soit une v.a. continue définie au point x et , la fonction de répartition de la v.a. au point x pour la valeur « c ».
Par définition :
si
si
Par krigeage ordinaire d’indicatrices, on aura :
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 15
Cas d’une distribution seuillée :
devrait être un bon (?) estimateur de :
Si l’on choisit une infinité de « c » différents, on aura une estimation de la fonction de répartition au point « x » conditionnelle aux indicatrices obtenues aux points échantillons.
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 16
Exemple
Que valent les poids de krigeage ordinaire ?
Quatre observations à égale distance d’un estimé.
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 17
Ici, par symétrie, les poids valent tous ¼.
Quatre observations à égale distance d’un estimé.
Exercice 1 :
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 18
Ici, par symétrie, les poids valent tous ¼.
Quatre observations à égale distance d’un estimé.
Exercice 1 : réponse
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 19
Méthodologie :
Le problème consiste à estimeren se servant de l’information disponible, les aux n points observations. On procède ainsi :
On code les valeurs observées par rapport à un seuil donné "".
  On obtient les
On effectue le krigeage, au point , de à partir des qui sont connus.
  La valeur krigée est interprétée comme une estimation de .
  Il aura fallu calculer et modéliser le variogramme des indicatrices pour effectuer le krigeage.
On peut recommencer le processus pour de nouveaux seuils et ainsi de suite.
  Pour chaque seuil considéré, il faut coder les valeurs originales observées, calculer et modéliser le variogramme et effectuer un nouveau krigeage.
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 20
Probabilité d’être inférieure à un seuil et variogrammes d’indicatrices
Soit une v.a. continue définie au point x et , la fonction de répartition de la v.a. au point x pour la valeur « c ».
Par définition :
si
si
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 21
Soit le seuil « c » correspondant à un quantile « p » de la distribution de .
a les propriétés suivantes:
Ex. : si l’on choisit un seuil pour lequel 20% des observations sont inférieures,
Normalement, le palier est légèrement supérieur à (dépendant de l’importance de la structure spatiale).
Les paliers sont presque déterminés
par le seuil du codage de l’indicatrice
Variogramme d’indicatrices et corrélogrammes :
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 22
Variogramme d’indicatrices et corrélogrammes :
Les variogrammes d’indicatrices ne peuvent montrer un comportement parabolique à l’origine proscrire le modèle de variogramme gaussien !
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 23
Variogramme d’indicatrices et corrélogrammes :
Si est bigaussien de moyenne et , on connaît la relation mathématique entre et
: le corrélogramme de
Le plus important à retenir : il existe un lien entre le variogramme d’indicatrices et le variogramme ponctuel
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 24
Plus le seuil « c » est éloigné de la médiane moins il y a de structure
Variogrammes des indicatrices est linéaire à l’origine même si est parabolique à l’origine => proscrire le modèle gaussien pour les indicatrices
Corrélogramme des indicatrices
Corrélogramme des indicatrices
: modèle gaussien
: modèle sphérique
Variogramme d’indicatrices et corrélogrammes :
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 25
Variogramme d’indicatrices et corrélogrammes :
2. Krigeage d’indicatrices

## Slide 26
Que gagne-t-on par rapport à un krigeage ordinaire?
Estimer une probabilité d’excéder un seuil (p. ex. en environnement);
Estimer un quantile (p. ex. valeur ayant 5% de chances d’être dépassée au point x0);
Calculer une variance conditionnelle, c.-à-d. qui dépend des valeurs locales;
Fournir un estimateur qui minimise l’espérance d’une fonction de coût;
Plus de flexibilité :
  Utiliser des informations du type ; des données semi-quantitatives fournies par le géologue (p. ex. dans ce type de roche, la teneur n’excède jamais « t »);
  Les variogrammes peuvent varier d’une indicatrice à l’autre.
3. Interprétation de la valeur estimée

## Slide 27
Que gagne-t-on par rapport à un krigeage ordinaire?
Le krigeage d’indicatrices permet de mieux estimer les quantiles, probabilités, etc. que le krigeage ordinaire
3. Interprétation de la valeur estimée

## Slide 28
Que gagne-t-on par rapport à un krigeage ordinaire?
Avec le KI on estime mieux la proportion de points, sur toute l’image, dépassant le seuil donné ;
Cependant on ne sait pas exactement lesquels parmi ces points sont au-dessus de ce seuil ;
Tout ce que l’on a, en chaque point, c’est une probabilité qu’il soit au-dessus du seuil
3. Interprétation de la valeur estimée

## Slide 29
Que gagne-t-on par rapport à un krigeage ordinaire?
Les variogrammes peuvent varier d’une indicatrice à l’autre
3. Interprétation de la valeur estimée

## Slide 30
Que gagne-t-on par rapport à un krigeage ordinaire?
Les variogrammes peuvent varier d’une indicatrice à l’autre
3. Interprétation de la valeur estimée

## Slide 31
À quel prix?
Fonction de répartition représentée sous forme discrète : combien de seuils? (en pratique souvent de 5 à 10 seuils)
Chaque seuil v. indicatrice différente modélisation du variogramme krigeage d’indicatrice effort beaucoup plus important; peut mener à des possibilités d’incohérences dans la modélisation.
Chaque indicatrice doit être stationnaire fonction de répartition stationnaire (hypothèse + forte que pour le krigeage).
On a réduit l’ensemble conditionnant à au lieu de certaine perte d’information?
3. Interprétation de la valeur estimée

## Slide 32
Quels sont les problèmes qui se posent?
Problème de relation d’ordre : valeurs de peuvent être >1 ou <0; quand ;
Les variogrammes d’indicatrices sont souvent plus faciles à modéliser (il n’y a pas de données extrêmes, que des 0 ou des 1) mais souvent la structure spatiale est faible manque de précision dans les estimations de ;
Comment interpoler entre les valeurs de ? Comment extrapoler au-delà de et?
Que faire si l’estimation doit porter sur des blocs ?
  Ex.
3. Interprétation de la valeur estimée

## Slide 33
Problématiques :
La source de ce problème est liée à :
  des variogrammes mal modélisés;
  des patrons de krigeage incohérents;
  des poids de krigeage négatifs et supérieurs à 1;
  un manque de données pour certains seuils.
Le krigeage d’indicatrice ne garantit pas que la fonction de répartition conditionnelle estimée soit strictement croissante.
4. Correction d’ordre

## Slide 34
Problématiques : visuellement
Soit :
Fonction de répartition
Teneur
Strictement croissante?
4. Correction d’ordre

## Slide 35
Problématiques : visuellement
Correction avant
Correction arrière
4. Correction d’ordre

## Slide 36
Exercice 4 :
Correction avant
Correction arrière
4. Correction d’ordre

## Slide 37
Exercice 4 : réponse
Seuil c |  |  |  | 
1 | -0.05 | 0 | 0 | 0
2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
3 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.275
4 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.275
5 | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.295
6 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40
7 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
8 | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.81
9 | 0.77 | 0.85 | 0.77 | 0.81
10 | 1.08 | 1 | 1 | 1
Seuil c |  |  |  | 
1 | -0.05 | 0 | 0 | 0
2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
3 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.275
4 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.275
5 | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.295
6 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40
7 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
8 | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.81
9 | 0.77 | 0.85 | 0.77 | 0.81
10 | 1.08 | 1 | 1 | 1
max
min
4. Correction d’ordre

## Slide 38
Exercice 4 : réponse (suite)
Noir :
4. Correction d’ordre

## Slide 39
Exercice 4 : réponse (suite)
Noir :
4. Correction d’ordre

## Slide 40
Exercice 4 : réponse (suite)
Noir :
Rouge :
4. Correction d’ordre

## Slide 41
Méthode :
On corrige les valeurs inférieures à 0 et supérieures à 1 :
On calcul la correction avant ( c.-à-d. on refuse toute décroissance à partir de la gauche)
On calcul la correction arrière ( c.-à-d. on refuse toute croissance à partir de la droite)
On effectue la correction en prenant la moyenne de la correction avant et arrière.
4. Correction d’ordre

## Slide 42
Interpolation entre les valeurs de :
?
Linéaire, sauf possiblement la dernière classe
*Certains auteurs mentionnent la possibilité d’inférer la forme de la distribution dégroupée ( sans tenir compte de la continuité spatiale) des données brutes pour qu’elle s’adapte à celle de la distribution des indicatrices entre les espaces et aux extrémités
4. Correction d’ordre

## Slide 43
Interpolation entre les valeurs de :
Inférer à la distribution obtenue par krigeage d’indicatrices la forme de la distribution dégroupée (sans tenir compte de la continuité spatiale) des données brutes pour qu’elle s’adapte entre les espaces et aux extrémités
Tiré de : Carvalho, D., & Deutsch, C. V. (2017). An Overview of Multiple Indicator Kriging. In J. L. Deutsch (Ed.), Geostatistics Lessons. Retrieved from http://geostatisticslessons.com/lessons/mikoverview
Les
4. Correction d’ordre

## Slide 44
Que faire si l’estimation doit porter sur des blocs?
Très important :
Un exemple :
000 000 ppm
ppm
5. Changement de support

## Slide 45
Que faire si l’estimation doit porter sur des blocs?
La fonction qui lie la teneur à la probabilité est non-linéaire
Similaire à :
5. Changement de support

## Slide 46
Que faire si l’estimation doit porter sur des blocs?
Solutions?
Correction affine
Correction indirecte lognormale
Modèle Gaussien discret
Conditionnement uniforme
Tendance actuelle : recourir à des simulations! (Prochain cours)
5. Changement de support
Aucune n’est entièrement convaincante
Émet des hypothèses plus raisonnables

## Slide 47
Correction Affine :
Contracter la distribution d’un facteur fixe déterminé par le ratio des variances de dispersion de blocs sur les variances ponctuelles.
: la moyenne de la distribution locale estimée par KI
: la fonction de répartition locale estimée par KI (i.e. après corrections pour relations d’ordre)
: la fonction de répartition « de blocs »
5. Changement de support

## Slide 48
Illogique
Pourquoi ?
5. Changement de support
Correction Affine :

## Slide 49
5. Changement de support
Correction Affine :
La correction affine réduit la variance de la distribution sans en modifier la forme.
Cette hypothèse de permanence de la forme est limitative, car des valeurs minimales et maximales artificielles sont introduites.
Nous savons que la distribution deviendra plus symétrique à mesure que le support augmente.
Cela ne serait correct que pour une distribution qui est gaussienne à la plus petite échelle.

## Slide 50
5. Changement de support
Correction indirecte log-normal :
Emery, X. On the consistency of the indirect lognormal correction. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 18, 258–264 (2004). https://doi.org/10.1007/s00477-004-0188-2
Note : Ce modèle correspond au modèle gaussien discret lorsque l’anamorphose est une fonction exponentielle.

## Slide 51
5. Changement de support
Correction indirecte log-normal :
La correction indirecte log-normale suppose que les distributions ponctuelles et par blocs sont toutes deux log-normales avec la même moyenne et des variances différentes.
Emery, X. On the consistency of the indirect lognormal correction. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 18, 258–264 (2004). https://doi.org/10.1007/s00477-004-0188-2
Cette méthode de changement de support suppose que l’on peut associer une valeur à chaque valeur ponctuelle par la relation :
Isaaks & Srivastava (1989, p.473)
Emery (2004)
Notes: Les paramètres a et b dans l'équation (5) donnent la variance de support de bloc correcte uniquement si la distribution de support ponctuel est parfaitement log-normale.

## Slide 52
5. Changement de support
Correction indirecte log-normal : limitations
Ce modèle fonctionne assez bien lorsque la distribution de la variable n’est pas trop éloignée d’une distribution lognormale (donc variable continue, distribution unimodale avec asymétrie positive). Emery (2004) note toutefois plusieurs problèmes avec cette approche :
pour de très grands blocs, la distribution ne tend pas vers une loi normale comme attendu avec le théorème centrale limite;
on retrouve la même proportion de valeurs nulles pour les blocs que pour les points, ce qui semble irréaliste;
la distribution des blocs peut être plus asymétrique que celle des points (comportement non-souhaitable);
la forme de la distribution des blocs change si l’on translate la distribution des points par une constante;
le modèle est mal adapté aux distributions discrètes puisqu’il produira aussi des distributions discrètes pour les valeurs des blocs;
Emery, X. On the consistency of the indirect lognormal correction. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 18, 258–264 (2004). https://doi.org/10.1007/s00477-004-0188-2

## Slide 53
5. Changement de support
Conditionnement uniforme:
Permet d’estimer les réserves récupérables à l'intérieur d'un panneau minier en utilisant la teneur estimée du panneau et un modèle de changement de support.
Nous faisons l'hypothèse que si la teneur du panneau est connue, alors la distribution des SMU dans ce panneau est également connue.
L’idée est de découper le gisement en panneaux (blocs de gande taille, ) pour lesquels l’estimation par krigeage ordinaire peut se faire sans trop de problème, puis d’estimer les distributions de plus petits blocs (), ou d’estimation futurs () localement.
Le conditionnement uniforme utilise à la base un modèle de changement de support appelé modèle gaussien discret.

## Slide 54
5. Changement de support
Conditionnement uniforme:
: Localisation des données
Panneau de minage
SMU ()
SMU : selective mining unit

## Slide 55
5. Changement de support
Première Étape: Estimations des panneaux de minage ()
Système de krigeage ordinaire :
On obtient un estimé, par krigeage ordinaire, du panneau .

## Slide 56
5. Changement de support
Deuxième Étape : Modèle gaussien discret
Les polynômes d’Hermite simplifient la description du modèle gaussien discret (du moins pour l’aspect théorique). Dans un contexte gaussien, on peut représenter la fonction par une série infinite de polynômes d’Hermite :
Ou les sont des coefficients à déterminer et les sont des polynômes d’Hermite donnés (à Y=y) par :
Les sont calculés en évaluant :
On a en particulier que :
et
L’équation peut être approximé par :

## Slide 57
5. Changement de support
Deuxième Étape : Modèle gaussien discret

## Slide 58
5. Changement de support
Deuxième Étape : Modèle gaussien discret
Pour bien ajuster une distribution donnée et diminuer les oscillations, il faut parfois atteindre des ordres très élevés.
Exemple : même avec un ordre de 60, des oscillations persistent dans les valeurs prédites (points en rouge dans la figure à droite).

## Slide 59
5. Changement de support
Troisième Étape : Changement de support
Dans le cadre du modèle gaussien discret, on peut montrer que :
Et
On peut écrire que :
Et
On peut réécrire :
qui démontre que le changement de support point → (avec coefficient ) peut être obtenu par le changement de point → avec coefficient suivi d’un changement de support de → avec coefficient .

## Slide 60
5. Changement de support
Quatrième Étape : Transformer les estimations des panneaux vers l’espace normal
donc

## Slide 61
5. Changement de support
Cinquième Étape : Transformer la teneur de coupure vers l’espace normal
donc

## Slide 62
5. Changement de support
Sixième Étape : Proportion et quantité de métal au-dessus de la teneur de coupure
Notre changement de support impose une distribution gaussienne. Il est possible de démontrer que les volumes auront une moyenne de:
Et une variance de
La proportion au dessus de la teneur de coupure est ainsi :

## Slide 63
5. Changement de support
Sixième Étape : Proportion et quantité de métal au-dessus de la teneur de coupure
La quantité de métal au dessus de la teneur de coupure est ainsi :

## Slide 64
5. Changement de support
Sixième Étape : Proportion et quantité de métal au-dessus de la teneur de coupure
La teneur des blocs au dessus de la teneur de coupure :
Notez que cette équation devient instable lorsque la proportion du bloc au-dessus du seuil diminue en dessous de 1 %.

## Slide 65
5. Changement de support
Conditionnement uniforme :
Étapes de mise en œuvre du modèle gaussien discret et du conditionnement uniforme (avec les polynômes d’Hermite)
Choisir la zone d’étude et calculer le variogramme des teneurs ponctuelles
Choisir la taille des blocs (dépend de la méthode de minage) et choisir la taille des panneaux à considérer (fonction de la distance inter-forages)
Calculer les coefficients . Pour ce faire :
  On classe les teneurs , on associe la valeur gaussienne correspondante à chaque rang;
  On choisit l’ordre de l’expansion N (­);
  On évalue les polynôme à chaque valeur de ;
  On évalue l’équation numérique par : , où est le nombre de données;
  On compare les valeurs expérimentales aux valeurs calculées par le modèle. Si l’ajustement est satisfaisant, on arrête, sinon, on peut essayer d’augmenter l’ordre du polynôme.

## Slide 66
5. Changement de support
Conditionnement uniforme :
Étapes de mise en œuvre du modèle gaussien discret et du conditionnement uniforme (avec les polynômes d’Hermite)
Utiliser le variogramme ponctuelle pour calculer les variances de et
Déterminer et . Calculer .
Estimer par krigeage ordinaire la teneur des panneaux. Considérer que et déterminer la valeur de correspondant à l’équation
La fonction de répartition de pour ce panneau est obtenue en évaluant :
Ou est obtenue à partir de l’équation suivante évaluée à la valeur de :
Ayant la fonction de répartition de , on peut estimer l’espérance de toute fonction de (tonnage, quantité de méral, etc…)

## Slide 67
Tenir compte des informations semi-quantitatives :
KI est plus flexible que KS et KO :
  Utiliser des informations du type ;
  Utiliser des données semi-quantitatives fournies par le géologue (e.g., « dans ce type de roche, la teneur n’excède jamais « t »).
Exemple :
  3 forages ont intercepté le sommet d’un réservoir pétrolier
  Un 4e forage situé en x=3 a dû être arrêté au niveau –485 sans
  que le sommet n’ait pas été intercepté !
6. Soft Kriging

## Slide 68
Tenir compte des informations semi-quantitatives : solution par KO de Z(x)
La solution n’est pas acceptable ! Elle contredit l’information en x=3.
6. Soft Kriging

## Slide 69
Tenir compte des informations semi-quantitatives : solution en utilisant KI
6. Soft Kriging

## Slide 70
Krigeage simple d’indicatrice
: fonction de répartition globale
Permet une gradation plus souple de
Permets de mieux tenir compte du degré de corrélation locale.
S’il n’y a pas de corrélation entre les points,
la fonction estimée sera simplement
7. Variantes

## Slide 71
Krigeage simple d’indicatrices
7. Variantes

## Slide 72
Cokrigeage d’indicatrice
Cas 1 : utilisation de toutes les indicatrices
Cas 2 : Probability kriging
v. principale :
v. Secondaires :
v. principale :
v. Secondaires :
, sinon encore mieux
Très lourd, presque jamais utilisé
7. Variantes

## Slide 73
Krigeage : analyse par composantes principales
Idée :
Transformer les indicatrices liées entre elles (corrélées) en nouvelles variables décorrélées les unes des autres.
On réalise le krigeage sur les facteurs obtenus de l’analyse par composantes principales
Une alternative au cokrigeage des indicatrices
7. Variantes

## Slide 74
Déterminer le volume d’un sol contaminé au-delà d’une norme
8. Exemple

## Slide 75
Déterminer le volume d’un sol contaminé au-delà d’une norme
Que se passe-t-il si l’échantillon déborde de la zone d’intérêt?
8. Exemple

## Slide 76
Déterminer le volume d’un sol contaminé au-delà d’une norme
Pas=10m
Pas=20m
Pas=15m
Pas=5m
8. Exemple