## Slide 1: GML6402A : Géostatistique
Cours 6 : Simulations géostatistiques

## Slide 2: Objectifs
Identifier les problèmes types où les simulations s’appliquent;
Expliquer les différences entre estimation et simulation;
Expliquer les différences entre simulations non conditionnelles et conditionnelles;
Être en mesure d’appliquer les méthodes de simulations de Choleski et SGS. Discuter de leurs avantages et inconvénients;
Utiliser et interpréter les résultats d’une simulation pour l’estimation des ressources;
Expliquer les principales propriétés des simulations.

## Slide 3: Plan du cours
Introduction : contexte et problématique
  Simulation vs krigeage
  Fonction de transfert
Simulation conditionnelle et non-conditionnelle
Méthodes de simulations géostatistiques
  Transformation graphique (cas non gaussien)
  Simulation Cholesky (LU)
  Simulation séquentielle gaussienne
Post-conditionnement par krigeage simple

## Slide 4
Mise en contexte : profil d’un fond marin
Deux questions?
1) Quelle est la longueur totale du fond marin;
2) Quelle est la pente maximale du fond marin.
Vous déposez un câble de fibre optique sur le fond marin.
Quelle longueur devrait avoir ce câble1?
1Exemple inspiré de Chilès et Delfiner, 1999 et Alfaro, 1979
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 5
Mise en contexte : profil d’un fonds marin
La profondeur exacte est connue uniquement aux points observations
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 6
Mise en contexte : profil d’un fonds marin
On effectue un krigeage
La longueur réelle est 105.6 km, le krigeage donne 102.6 km. On va manquer de câble !
La pente maximale réelle est de 43°, le krigeage donne 23°. Effet de lissage.
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 7
Mise en contexte : profil d’un fonds marin
Changement d’approche : les simulations géostatistiques conditionnelles
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 8
Mise en contexte : profil d’un fonds marin
Changement d’approche : les simulations géostatistiques conditionnelles
Longueur moyenne des câbles : 105.2km ± 1.6 km
Pente maximale moyenne des profils : 41.2°± 8.5°
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 9
Mise en contexte : profil d’un fonds marin
Changement d’approche : les simulations géostatistiques conditionnelles
Rouge : Modèle théorique
Gris : Simulations
Noir : Moyenne des simulations
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 10
Mise en contexte : profil d’un fonds marin
Comparaison des résultats
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 11
Mise en contexte : profil d’un fonds marin
Fonction de transfert :
relation non linéaire entre la variable principale (p.ex. profil du fond marin) et l’estimation désirée (p. ex. la longueur du câble, la pente maximale)
Dès que la fonction de transfert recherchée n’est pas linéairement reliée à la variable principale, on peut avoir intérêt à effectuer des simulations plutôt que des krigeages. C’est souvent le cas.
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 12
Mise en contexte : champs de concentration d’un contaminant
Vous disposez d’une cinquantaine d’observations d’un site contaminé. Le seuil de contamination est de 250 ppm.
Quel est le volume de sol contaminé à excaver?
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 13
Mise en contexte : champs de concentration d’un contaminant
Méthode d’estimation | Volume contaminé estimé (%) | Intervalle de confiance à 95%
Réalité | 25.70 | -
Estimation linéaire (Krigeage) | 15.75 | ?
Simulations géostatistiques (500 simulations) | 25.03 | [20.43 , 29.63]
Les simulations permettent de bien estimer la fonction de transfert (non linéaire)
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 14
Réservoir pétrolier
Variables observées
Sismique et forages
(géologie, porosité, perméabilité)
Modèle du réservoir
Krigeage
Cokrigeage
Champs de pression théorique
Fonction de transfert
(simulateur d’écoulement)
Corresponds à l’historique
de production?
Oui, parfait
Non, quoi faire?
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 15
Réservoir pétrolier
Variables observées
Sismique et forages
(géologie, porosité, perméabilité)
Modèle du réservoir
Simulations :
plusieurs réalisations possibles
Champs de pression théorique
Fonction de transfert
(simulateur d’écoulement)
Corresponds à l’historique
de production?
Bonus : idée de l’incertitude quant au véritable modèle du réservoir
Conserver les modèles compatibles, rejeter les autres
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 16
Hydrogéologie : changement d’échelle
Déterminer la transmissivité (T) d’un bloc
Facies | T (cm2/s)
Bleu | 
Rouge | 
Facies | T (cm2/s)
Bleu | 
Rouge | 
Échelle | T (cm2/s)
Échelle | T (cm2/s)
Échelle | T (cm2/s)
Échelle | T (cm2/s)
Moyenne géométrique
Moyenne arithmétique
Moyenne harmonique
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 17
Hydrogéologie : changement d’échelle
Déterminer la transmissivité (T) d’un bloc
Variable principale : tests piézométriques (quasi ponctuel)
Fonction de transfert : Simulateur d’écoulement
Krigeage de blocs moyenne des transmissivités des points dans le bloc
Krigeage ponctuel et simulateur d’écoulement les transmissivités krigées n’auront pas le bon variogramme
Simulation des transmissivités ponctuelles et simulateur d’écoulement transmissivité de bloc
Ce n’est pas ce dont on a besoin
Effet de lissage indésiré
Bonne approche
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 18
Hydrogéologie : aires de protection d’un puits
18
Variables observées
Tests piézométriques, charges hydrauliques dans des puits d’observation, conditions frontières, recharge estimée, débit des puits
Modèle d’écoulement
Simulations :
plusieurs réalisations de la conductivité hydraulique
Champs de charges hydrauliques
Fonction de transfert
(simulateur d’écoulement)
Déterminer plusieurs aires de captage :
Jamais captés
Toujours captés
Captés dans x% des cas
Bonus : se prémunir contre de mauvaises surprises, p. ex. un puits qui aurait dans sa zone de captage une zone potentiellement contaminée
*Procédure similaire pour :
déterminer des distributions de temps de transport
déterminer les trajets possibles d’une contamination
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 19
Mines : optimisation de fosses à ciel ouvert
Variable principale : les teneurs quasi ponctuelles
Fonction de transfert : Teneurs de blocs et optimisation des contours de la fosse
Lissage du krigeage
La fosse optimisée peut être très éloignée de la fosse qui sera réellement minée
Simulations géostatistique
Produire fosses optimisées qui encadrera la valeur de la fosse qui sera minée.
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 20
Mines : optimisation de fosses à ciel ouvert
Fréquence
20 simulations
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 21
Mines : précision sur les ressources et le profit conventionnel
Chaque réalisation
ressources estimées différentes, compatibles avec les observations actuelles
distribution des ressources, intervalle de confiance
Approche valide pour toute situation où l’on applique un seuil de sélection
p. ex.
Environnement : volume à excaver parce que contaminé
Biologie : aires avec une biomasse suffisante pour nourrir un prédateur
1. Introduction : contexte et problématique

## Slide 22
Idée principale des simulations géostatistiques
Simulation non conditionnelle :
Simulation conditionnelle :
Produire des champs montrant la même structure spatiale (variogramme) et le même histogramme que ceux inférés à partir des données observées.
Produire des champs montrant la même structure spatiale (variogramme), le même histogramme en plus de respecter les données observées.
Proposer une solution à tout problème impliquant des transformations non linéaires des variables mesurées.
2. Simulation conditionnelle et non-conditionnelle

## Slide 23
Exemple
2. Simulation conditionnelle et non-conditionnelle

## Slide 24
En tableau
Reproduit ? | Non-conditionnelle | Conditionnelle
Histogramme | Oui | Oui
Variogramme | Oui (théorique) | Oui ( mélange de théorique et expérimentale)
Données | Non | Oui
Fonction de transfert non linéaire | Oui, mais pas directement | Oui, mais pas directement
?
?
2. Simulation conditionnelle et non-conditionnelle

## Slide 25
Différences entre les méthodes
Il existe un grand nombre de méthodes de simulations
Variable continue ou catégorique
Utilise la covariance (bipoints) ou multipoints
Objets versus pixels
Gaussien versus distribution quelconque
Simulation conditionnelle possible ou non (directement)
Limité en 1D ou non
Grille régulière ou quelconque
Ce qui les distingue :
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 26
Normalité des observations : Cas non gaussien
LU, SGS, FFTMA et les bandes tournantes nécessitent un champ gaussien
Que faire si ce n’est pas gaussien?
Transformer en ;
Calculer et modéliser le variogramme de ;
Simuler (conditionnel ou non) ;
Effectuer la transformation inverse
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 27
Méthode de Cholesky (LU) : Algorithme simulation non conditionnelle
Soit gaussien, de moyenne 0 et de covariance
On cherche à simuler n points à des emplacements
Construire la matrice des covariances entre les n points, nommée K. K est positive définie. (Il s’agit de la même matrice K que le krigeage simple.)
Effectuer la décomposition est triangulaire inférieure
Générer un vecteur aléatoire tiré d’une loi normale
Calculer .
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 28
Méthode de Cholesky (LU) : Algorithme simulation conditionnelle
Soit gaussien, de moyenne 0 et de covariance et soit , N observations de :
On cherche à simuler en n emplacements conditionnellement à
Construire la matrice des covariances entre les points, nommée est positive définie.
Effectuer la décomposition est triangulaire inférieur
Partager et en 4 blocs :
et sont
et sont
Indice 1 : points observés
Indice 2 : points à simuler
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 29
Méthode de Cholesky (LU) : Algorithme simulation conditionnelle (suite)
Déterminer les valeurs du vecteur qui assure la reproduction des données observées.
Générer un vecteur aléatoire tiré d’une loi normale
Calculer :
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 30
Méthode de Cholesky (LU) : Exemple
On cherche à simuler deux variables (et ) de variance respective de 9 et 4 avec une corrélation de 0.8 :
 | 4.8
 | 4.8
?
Déterminer L :
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 31
Méthode de Cholesky (LU) : Exemple
On cherche à simuler deux variables (et ) de variance respective de 9 et 4 avec une corrélation de 0.8 :
 | 4.8
 | 4.8
3 | 
1.6 | 
3 | 
1.6 | 
Soit :
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.36
-0.79
1.47
1
1
1
4.41
3.55
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 32
Méthode de Cholesky (LU) : Avantages et inconvénients
Avantages
Inconvénients
Facile à comprendre et programmer
Très rapide pour de petits champs (n petits)
Cas conditionnel pose aucun problème
Se généralise immédiatement au cas multivariable
Limiter à la simulation de petits champs à cause de problèmes d’espace mémoire : (n+N)<10000
peut ne pas être définie numériquement (l’est théoriquement). Impossibilité d’effectuer la décomposition de Cholesky.
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 33
Méthode séquentielle gaussienne (SGS) : algorithme
Soit gaussien, de moyenne 0 et de covariance et soit , observations de
On cherche à simuler n points à des emplacements
Choisir une coordonnée aléatoirement;
Effectuer le krigeage simple à ce point en utilisant les observations . On obtient ainsi un estimé et la variance conditionnelle
Tirer aléatoirement une donnée de la distribution
Ajouter cette valeur aux valeurs observées
Répéter les étapes 1 à 4 pour les emplacements restants à simuler.
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 34
Animation : simulation d’un champ 20x20 avec modèle sphérique isotrope (a=5)
Méthode séquentielle gaussienne (SGS) :
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 35
Méthode séquentielle gaussienne (SGS) : démonstration par induction
Supposons que l’algorithme permet de simuler « n » valeurs normales de moyenne 0 et de covariance
On a :
On réalise le krigeage simple :
On ajoute l’erreur :
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 36
Méthode séquentielle gaussienne (SGS) : démonstration par induction
On calcule alors :
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 37
Méthode séquentielle gaussienne (SGS) : voisinage
Au fur et à mesure que l’algorithme progresse, le nombre de points disponible pour le krigeage augmente; pour N grand, deviens prohibitif.
→ Effectuer les krigeages en voisinages glissants (effet d’écran)
  Assure approximativement la reproduction de K, d’autant mieux que l’effet d’écran est important;
  Certaines covariances sont difficiles à reproduire par cet algorithme (ex. modèle gaussien), car dans ce cas l’effet d’écran est faible.
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 38
Méthode séquentielle gaussienne (SGS) : Avantages et inconvénients
Avantages
Inconvénients
Facile à comprendre et programmer
Cas conditionnel immédiat
Se généralise au cas multivariable. Utiliser le CS au lieu de KS.
Certaines covariances difficiles à bien simuler
Assez lent pour de grands champs
Limiter les voisinages peut mener à d’importantes distorsions sur la covariance simulée
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 39
Méthode séquentielle gaussienne (SGS) :
Question
Le SGS consiste à tirer une valeur de la distribution conditionnelle obtenue par krigeage simple dans le cas gaussien
Le krigeage d’indicatrice permet d’estimer une distribution
conditionnelle dans le cas où la variable n’est pas gaussienne
Comment pourrait-on combiner ces deux algorithmes pour développer une méthode séquentielle pour le cas non gaussien?
3. Méthode de simulations géostatistiques

## Slide 40
Méthode séquentielle gaussienne (SGS) : Variantes
3. Méthode de simulations géostatistiques
SGS est une méthode de simulation assez versatile, car elle a besoin simplement d’une moyenne conditionnelle (l’estimation) et une variance conditionnelle. Donc toutes méthodes géostatistiques permettant d’obtenir ces deux paramètres peut être combiné à l’idéologie du SGS :
  Krigeage simple avec moyenne stationnaire.
  Krigeage ordinaire.
  Cokrigeage simple.
  Simulation colocalisée (cosimulation).
  (Co)krigeage simple avec moyenne localement variable (LVM).
  Cokrigeage colocalisé.
  Cokrigeage avec le modèle de corrélation intrinsèque.
  Mise à jour bayésienne.
  Et autres (direct, d’indicatrice, avec krigeage de blocs,…)

## Slide 41
Résumé des algorithmes
Méthode | Complexité (non-conditionnelle) | Complexité de réalisations additionnelles | Valide pour des champs
LU |  |  | Petit
SGS |  |  | Grand à très grand
Méthode | Complexité (non-conditionnelle) | Complexité de réalisations additionnelles | Valide pour des champs
LU |  |  | Petit
SGS |  |  | Grand à très grand
n : nombre de points à simuler
m : nombre de points utilisés dans le krigeage
Quoi faire pour rendre conditionnelles les méthodes non-conditionnelles?
4. Post conditionnement par krigeage simple

## Slide 42
Équations
: Champ simulé non conditionnelle à un point de la grille de simulation
: Champ simulé non conditionnelle à un point observation
: Champ simulée à un point de grille conditionnellement aux données
: Champ krigé à un point de grille utilisant les valeurs simulées aux points observations
: Champ krigé à un point de grille utilisant les valeurs observées
: Champ vrai à un point de grille
Le champ krigé + un champ d’erreur simulée
Le champ simulé + le champ de krigeage de la différence aux points d’observations
4. Post conditionnement par krigeage simple

## Slide 43
Équations
Le post-conditionnement par krigeage permet de reproduire exactement les données observées. (Pour l’exemple, les carrés noirs représentent la localisation des données de conditionnement.)
Champ simulé non conditionnel
Champ krigé à partir des données simulées
Champ krigé à partir des données de conditionnement
Champ simulé conditionnel
=
4. Post conditionnement par krigeage simple

## Slide 44
Propriétés
Non-conditionnelle | Conditionnelle
Non-conditionnelle | Conditionnelle
: valeur simulée non conditionnelle à un point de la grille de simulation
: valeur simulée à un point de grille conditionnellement aux données
: valeur vraie à un point de grille
4. Post conditionnement par krigeage simple