## Slide 1: Compression et codage II
Eva Alonso Ortiz
ELE8812
30 mars 2023

## Slide 2
͏͏Codage par transformée par blocs
  Démarche générale
  Choix de la transformée
  Sélection et quantification des coefficients
  Redondance structurelle et codage des symboles
  Exemple : codage JPEG
Codage en ondelettes
Codage prédictif
  Codage prédictif sans et avec perte
  Structure et spécification des prédicteurs
  Quantification de l’erreur de prédiction
Éléments de « tatouage numérique » (watermarking)
Plan

## Slide 3
͏͏Codage par transformée par blocs
  Démarche générale
  Choix de la transformée
  Sélection et quantification des coefficients
  Redondance structurelle et codage des symboles
  Exemple : codage JPEG
Codage en ondelettes
Codage prédictif
  Codage prédictif sans et avec perte
  Structure et spécification des prédicteurs
  Quantification de l’erreur de prédiction
Éléments de « tatouage numérique » (watermarking)
Plan

## Slide 4
Codage par transformée par blocs
Démarche générale
Codage par transformée par blocs
Démarche générale
Étapes du codage et du décodage
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Réduit la complexité du calcul
Changer de base pour représenter l’info de manière plus efficale (ex: fourrier, ondelettes, etc.) (Pas de compression a cette étape !!)
Élimine les coefficients les moins importants
Réduit la précision (Compression avec perte)
Encode les coefficients: RLE, Huffman, arithmétique, etc

## Slide 5
Codage par transformée par blocs
Démarche générale
Codage par transformée par blocs
Démarche générale
Étapes du codage et du décodage
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Points en suspens
  Choix de la taille des blocs
  Choix de la transformée
  Nature de la quantification
  Type de codage de symboles

## Slide 6
Transformés 2D et compression d’images
Transformées discrètes usuelles
  En 2D: séparabilité
  Orthogonalité
  Signification physique (?)
Transformées de Fourier, de Walsh, en cosinus, Haar
Codage par transformée par blocs
Choix de la transformée
Fourier: Principales caractéristiques
  Calculs très rapides (algorithme FFT)
  Coefficients complexes
  Effets de bord significatifs dès qu’une troncature est effectuée
  Robustesse à la troncature et à la quantification (information packing ability) ?
Une transformée 2D est dite séparable si on peut la calculer ligne par ligne, puis colonne par colonne (réduit le cout de calcul) on évite les double intégrales/sommations.
Ex: DFT, DCT, Transformée de Haar

## Slide 7
Transformés 2D et compression d’images
Transformées discrètes usuelles
  En 2D: séparabilité
  Orthogonalité
  Signification physique (?)
Transformées de Fourier, de Walsh, en cosinus, Haar
Codage par transformée par blocs
Choix de la transformée
Fourier: Principales caractéristiques
  Calculs très rapides (algorithme FFT)
  Coefficients complexes
  Effets de bord significatifs dès qu’une troncature est effectuée
  Robustesse à la troncature et à la quantification (information packing ability) ?
Si les vecteurs de base de la transformée sont orthogonaux → chaque coefficient représente une information indépendante. → représentation compacte → meilleure compression.

## Slide 8
Transformés 2D et compression d’images
Transformées discrètes usuelles
  En 2D: séparabilité
  Orthogonalité
  Signification physique (?)
Transformées de Fourier, de Walsh, en cosinus, Haar
Codage par transformée par blocs
Choix de la transformée
Fourier: Principales caractéristiques
  Calculs très rapides (algorithme FFT) ✅
  Coefficients complexes, difficile à stocker ❌
  Effets de bord significatifs dès qu’une troncature est effectuée (artefacts visuels dans les regions contenant les bords/contours et haut contraste)❌
  Robustesse à la troncature et à la quantification (information packing ability) ?
Espace vs fréquence ?
Haar vs FFT ?

## Slide 9
Codage par transformée par blocs
Choix de la transformée
Transformés 2D et compression d’images
Définition
  Image f ; 0 M0 y N
    Pour chaque point f(x,y) il faut calculer une combinaison linéaire de fonctions 2D avec différentes fréquences évaluées au point (x,y)
  Représenter f(x,y) comme matrice :
F : matrice N x N
Pour u, v = 0, 1, … , N-1
T(u, v) = coefficient associé à la base Su,v
Su,v = fonction de base 2D associée à la fréquence u,v

## Slide 10
Codage par transformée par blocs
Choix de la transformée
F : matrice N x N
Pour u, v = 0, 1, … , N-1
F est une combinaison linéaire de N2 matrices de taille N x N
Su,v sont les images de base
Transformés 2D et compression d’images

## Slide 11
Codage par transformée par blocs
Choix de la transformée
F : matrice N x N
Images de base pour la TFD (partie réel/imaginaire)
Transformées 2D et compression d’images
F8 x 8
Chaque Su,v est une petite :brique 8 x 8 » contenant un motif spécifique
L’image du bloc F est une combinaison linéaire de 64 images de base, chacune ayant une structure fréquentielle différente
Constante (DC)
Pourquoi DC en haut à gauche et non au milieu ?

## Slide 12
Codage par transformée par blocs
Choix de la transformée
Autres Transformées
Walsh
Cosinus discrète
Haar
F  4 x 4

## Slide 13
Codage par transformée par blocs
Choix de la transformée
TCD - Question
Pourquoi est-ce que on voit plus de structure/intensités dans les blocs centraux?
Image de taille 256 x 256, divisé en 256 bloques de taille 16x16
1 bloc de taille 16 x 16
On calcule TCD pour chaque bloc
Ce qui donne 16 x 16 coefficients pour chaque bloc (256)

## Slide 14
Please download and install the Slido app on all computers you use
Pourquoi est-ce que on voit plus de structure/intensités dans les blocs centraux?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 15
Codage par transformée par blocs
Choix de la transformée
TCD - Question
TCD sur l’image complète
TCD sur bloques de 16 x 16
Quel pourrait être un avantage de faire du codage des coefficients de la TCD sur blocs vs. codage des coefficients de la TCD sur l’image complète?

## Slide 16
Please download and install the Slido app on all computers you use
Quel pourrait être un avantage de faire du codage des coefficients de la TCD sur bloques vs. codage des coefficients de la TCD sur l’image complète?
ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.

## Slide 17
Codage par transformée par blocs
Choix de la transformée
TCD - Question
TCD sur l’image complète
TCD sur bloques de 16 x 16
Quel pourrait être un avantage de faire du codage des coefficients de la TCD sur blocs vs. codage des coefficients de la TCD sur l’image complète?
Même si la TCD globale donne plus de zéros, les coefficients restants sont peu redondants. En TCD par blocs, les motifs de basse fréquence se répètent entre blocs → les coefficients sont redondants → meilleure compression avec un codage entropique.

## Slide 18
Transformées en cosinus discrète
Codage par transformée par blocs
Choix de la transformée
Définition
  Cadre 1D :
  Cadre 2D
Caractéristiques de la TCD
  Orthogonalité
  Simplicité des calculs
  (plus rapide que FFT)
  Coefficients reels ( stockage)
  Effets de bord réduits (elle suppose que le signal est périodique avec une symetrie paire autour des bords) moins de freq. haute inutiles meilleure compression
  Amélioration de la robustesse à la troncature et à la quantification High "information packing ability"
(séparabilité)

## Slide 19
Exemple : troncature de 50 %
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Comparaison des transformées
Codage par transformée par blocs
Choix de la transformée
Fourier
Walsh
Cosinus
rms = 2.32
rms = 1.13
rms = 1.78

## Slide 20
Sélection des coefficients
Codage par transformée par blocs
Sélection et quantification des coefficients
Cadre général
  Décomposition :
  Décomposition tronquée :
  Masque : compose de zéros (coefficients tronqués) et de uns (coefficients sélectionnés)
Comment choisir ?

## Slide 21
Codage par transformée par blocs
Aspects pratiques
Sélection et quantification des coefficients
conservation des coefficients de plus forte amplitude (selection par seuil)
conservation des coefficients de plus forte variance (selection par zone)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
  On garde les coefficients T(u,v) les plus grands (en valeur absolue) peu importe leur position.
  Adaptatif (masque varie pour chaque sous-image)
  simple mais il faut stocker le masque pour chaque bloc
  On garde les mêmes positions des coefficients T(u,v)  estimer la variance Moyenne par position sur plusieurs imagelettes. Plus simple, moins d’overhead a stocker/transmettre

## Slide 22
Codage par transformée par blocs
Aspects pratiques
Sélection et quantification des coefficients
Exemple : seuil vs. zone
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
rms = 4.5
rms = 6.5

## Slide 23
Sélection et quantification des symboles
Redondance structurelle et codage des symboles
Approche mixte
  On divise chaque coefficient T(u,v) par un poids Z(u,v) puis on arrondi: perte contrôlée
  déterminé à l’avance en fonction de l’impact visuel moyen des coefficients (petit pour les basses fréquences et grands pour les hautes)
  peut être multiplié par un coefficient de normalisation pour faire varier le taux de compression : Z’(u, v) = coeff. de normalisation • Z(u, v)
  Plus le coeff. de normalisation est grans, plus on compresse, moins est la qualité
Autres points
  Taille des blocs : 8 ou 16 ? Ex.: Le standard en JPEG est 8
  Ordonnancement 1D des coefficients
  Codage des symboles
Codage par transformée par blocs

## Slide 24
Exemple : codage JPEG (1)
Exemple : codage JPEG
Principales caractéristiques (codage de base)
  256 niveaux de gris
  Taille des blocs : n 8
  Utilisation de la TCD
  Quantification des coefficients avec une table de normalisation (Z(u,v) prédéfinie). 11 bits maximum
  Codage mixte des coefficients quantifiés (RLC (pour compacter les longues séries de zéros) + Huffman(pour compresser les symboles restants)
  Traitement particulier de : DC: codé en différence avec le bloc précédent pour profiter de la redondance inter-bloc(car les valeurs moyennes changent lentement dans l’image)
Codage par transformée par blocs

## Slide 25
Exemple : codage JPEG (2)
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
Table de normalisation Z(u,v) prédéterminée ! Tjrs la même!
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Ordonnancement des coefficients en zigzag
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 26
Étapes du codage
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
1. Image de depart [0, 255]
3. DCT appliquée sur un bloc normalisé  coefficients de fréquence
2. Normalisation (« level shifting ») [-128, 127]
4. Quantification
Car la TCD est définie autour de zéro
DC

## Slide 27
Étapes du codage
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
Quantization
Construction du code JPEG (code DC)
  Différence entre le coefficient DC et celui du bloc précèdent
  Ex: bloc précèdent: -17
  [-26-(-17)]=-9
  Pourquoi?
https://web.stanford.edu/class/ee398a/handouts/lectures/08-JPEG.pdf
« End of Block »
Ordonnancement des coefficients

## Slide 28
Étapes du codage
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
« End of Block »
Construction du code JPEG (code DC)
  Correspondance entre différence et catégorie
https://web.stanford.edu/class/ee398a/handouts/lectures/08-JPEG.pdf

## Slide 29
Étapes du codage
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
Construction du code JPEG (code DC)
  Correspondance entre catégorie et mot de code
https://web.stanford.edu/class/ee398a/handouts/lectures/08-JPEG.pdf
En JPEG, les valeurs négatives sont représentées en inversant les bits du code binaire du positif

## Slide 30
Étapes du codage
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
Construction du code JPEG (code DC)
  Pour une différence de +9 : 1001
  Pour une différence de -9 : 0110 (on inverse les bits)
  Catégorie 4 (slide précédente)  code word = 101
  Code complet : 1010110
  Mot de code complet : 7 bits
Construction du code JPEG (code AC)
  Chaque code Huffman pour les coefficients AC dépend du
    nombre de coefficients pas égales a zéro qui précède le prochain coefficient non nul
    La catégorie de magnitude

## Slide 31
Étapes du codage
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
Construction du code JPEG (code AC)
  Ex: -3 sans coefficients précédents. (Runlength, size) = (0,2)
    Catégorie 2
https://web.stanford.edu/class/ee398a/handouts/lectures/08-JPEG.pdf

## Slide 32
Étapes du codage
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
Construction du code JPEG (code AC)
  Ex: -3 sans coefficients précédents (0,2)
    Catégorie 2
    01 (sans bit précédents)
    Length = 4 donc 2 bits manquants
    3 en binaire = 11
    -3 on inverse: 00
    0100
https://web.stanford.edu/class/ee398a/handouts/lectures/08-JPEG.pdf

## Slide 33
Étapes du codage
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
Compression:

## Slide 34
Étapes du décodage
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 35
Étapes du décodage
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
2. De-quantification
3. Inverse DCT
1. Coefficients Quantifiés
4. De-normalisation (« level shifting »)

## Slide 36
Étapes du décodage
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
Image de départ
Réconstruction
Difference
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
RMSE = 5.8

## Slide 37
Exemple : codage JPEG
Codage par transformée par blocs
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Codage JPEG
Exemple de résultat
Taux de compression de 25 et de 52
RMS = 5.4
RMS = 10.7

## Slide 38
͏͏Codage par transformée par blocs
  Démarche générale
  Choix de la transformée
  Sélection et quantification des coefficients
  Redondance structurelle et codage des symboles
  Exemple : codage JPEG
Codage en ondelettes
Codage prédictif
  Codage prédictif sans et avec perte
  Structure et spécification des prédicteurs
  Quantification de l’erreur de prédiction
Éléments de « tatouage numérique » (watermarking)
Plan

## Slide 39
Codage en ondelettes
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Démarche générale
  Transformation : coefficients horizontaux, verticaux, diagonaux
    Transformée en ondelettes discrète ou transformée en ondelette rapide
  Quantification et codage des coefficients
Démarche générale
Codage en ondelettes (1)
Caractéristiques
  Pas de sous-images : pas de « blocking artifact » caractéristique du DCT

## Slide 40
Codage en ondelettes
Démarche générale
Codage en ondelettes (2)
Points en suspens
  Choix d’ondelette (Haar, Daubechies, Symlet, Biorthogonal)
    Complexité des calculs, « information packing ability »
  Niveaux de décomposition (transformée en ondelettes rapide)
    Nombre d'opérations
  Choix d’approche pour la quantification
Demo: 1DSignalDecomposition.ipynb

## Slide 41
Codage en ondelettes
Démarche générale
Codage en ondelettes (3)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 42
Codage en ondelettes
Démarche générale
Codage en ondelettes (4)
Application : JPEG-2000
  Développé vers la fin du 20ième siècle
  Version optimisée du JPEG
    Versatile : compression avec et sans perte d’information
    Meilleure qualité d’image
    Plus haut taux de compression
  JPEG demeure le standard ….
https://xkcd.com/2254/

## Slide 43
Codage en ondelettes
Démarche générale
Codage en ondelettes (5)
Application : JPEG-2000
  LizardTech : Brevet sur tout le codage a base d’ondelettes
    Brevet invalidé
  Microsoft : pas de support (propre standard JPEG XR)
  Pas de support des navigateurs et du matériel informatique
  Performance : lent
  Améliorations récentes
  Usage pour les images médicales

## Slide 44
͏͏Codage par transformée par blocs
  Démarche générale
  Choix de la transformée
  Sélection et quantification des coefficients
  Redondance structurelle et codage des symboles
  Exemple : codage JPEG
Codage en ondelettes
Codage prédictif
  Codage prédictif sans et avec perte
  Structure et spécification des prédicteurs
  Quantification de l’erreur de prédiction
Éléments de « tatouage numérique » (watermarking)
Plan

## Slide 45
Codage prédictif (1)
Principe
  Réduire des redondances spatiales/temporelles de pixels proches
  Coder des changements
  Image composée d’une partie certaine (modèle déterministe) et d’une partie incertaine (déviation par rapport au modèle)
  : valeur prédite du pixel n
  : l’erreur de prédiction
  Stockage
    des coefficients du modèle
    de la déviation par rapport au modèle e(n)
    Si la différence est faible, on peut coder avec peu de bits
Codage prédictif

## Slide 46
Codage prédictif (2)
Codage prédictif
  Pixel courant : combinaison linéaire des m pixels passés
Codage sans ou avec pertes
  Sans perte : déviation stockée exactement
  Avec pertes : déviation quantifiée et stockée avec approximation
Codage prédictif
Notes: m : l’ordre du prédicteur
𝑓 ̂ ne sera pas égale a f : la différence entre les deux c’est l’erreur

## Slide 47
Codage prédictif
Codage prédictif (3)
Codage prédictif sans et avec perte
Structure du codeur et du décodeur (sans perte)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 48
Codage prédictif
Codage prédictif (4)
Codage prédictif sans et avec perte
Structure du codeur et du décodeur (avec perte)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Différence concrète entre avec/sans perte ? → la quantification de l’erreur : avec perte, on simplifie les valeurs d’erreur pour mieux les compresser.

## Slide 49
Codage prédictif
Structure et specification des prédicteurs
Images fixes
  Prédiction du pixel courant à partir des pixels précédents les plus proches (1, 2, 3 ou mixte)
    ex. 1D:
    ex 2D: ff f
  Transmission des et de l’erreur de prédiction (quantifiée ou non)
Séquence d’images (Vidéo)
  Prédiction du pixel courant à partir du (des) pixel(s) correspondant(s) de l’image précédente
  Estimation locale des mouvements (“Motion Compensation”)
Structure des prédicteurs (1)

## Slide 50
Codage prédictif
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Exemple
Image vs. déviation par rapport au modèle
Codage prédictif 1D : « previous pixel coding »

## Slide 51
Codage prédictif
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Exemple
Image vs. déviation par rapport au modèle
Codage prédictif 1D : « previous pixel coding »

## Slide 52
Exemple
Codage prédictif
Structure et specification des prédicteurs
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 53
Codage prédictif
Structure et specification des prédicteurs
Spécification a priori
  Spécification empirique des paramètres
  Choix Classique : f f
Estimation
  Prédiction linéaire f F
  F : matrice construite à partir des pixels de l’image
  : vecteur des coefficients à estimer
  : erreur de prédiction
  Estimateurs classiques avec forme explicite (par ex., moindres carrés)
    Ex: moindres carrés:
Spécification des coefficients de prédiction

## Slide 54
Codage prédictif
Quantification de l’erreur de prédiction
Quantification de l’erreur de prédiction
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Un choix simple : la modulation delta (avec perte)
  Quantification de l’erreur de prédiction avec 1 bit !
Exemple de limitations

## Slide 55
Quantification optimale (1)
    À L donné
    Choix des valeurs de s ?
    Choix des valeurs de t ?
Codage prédictif
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Quantification de l’erreur de prédiction
Position du problème
Approche : estimation
Minimisation d’une erreur moyenne de quantification (E )

## Slide 56
͏͏Codage par transformée par blocs
  Démarche générale
  Choix de la transformée
  Sélection et quantification des coefficients
  Redondance structurelle et codage des symboles
  Exemple : codage JPEG
Codage en ondelettes
Codage prédictif
  Codage prédictif sans et avec perte
  Structure et spécification des prédicteurs
  Quantification de l’erreur de prédiction
Éléments de « tatouage numérique » (watermarking)
Plan

## Slide 57
Éléments de « tatouage numérique » (watermarking)
Tatouage numérique (watermarking)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Objectifs
Modification de l’image
  Peu ou pas visible
  Permettant d’authentifier l’origine de l’image
  Résistante ou non aux transformations
Structure d’un système de tatouage numérique
Résistant : résiste aux altérations (compression JPEG, redimensionnement, bruit).
Fragile : détecte toute modification → idéal pour valider l'intégrité.

## Slide 58
Tatouage non résistant aux transformations
    Non perceptible selon son emplacement
    Détruit par la plupart des transformations (transformations géométriques, compression avec pertes,…)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Éléments de « tatouage numérique » (watermarking)
Exemple : Codage sur les bits de faible poids

## Slide 59
Éléments de « tatouage numérique » (watermarking)
Tatouage résistant aux transformations
Exemple : tatouage de la TCD
  Étapes pour le tatouage:
    calcul de la TCD de l’image et sélection des K plus grands coefficients
    génération d’une séquence de K nombres pseudo-aléatoires
    ajout pondéré des aux coefficients de la TCD
    Inverse TCD
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Notes: TCD inverse: le tatouage ne devrait pas être visible, vu qu’il est distribué de façon uniforme a plusieurs différentes fréquences spatiales, et il est composé de valeurs qui n’ont pas de structure.
𝜔 ̂_𝑖 = c’-c (c’ coefficients de la TCD qu’on vient d’obtenir, c coefficients de la TDC de l’image originale (non tatouée)
Si 𝜔 ̂_𝑖 sont proches de ceux qu’on avait calculé pour faire le codage, l’image n’as pas été modifié.
-----------
VIDEO : présente une étude récente qui a été fait pour montrer comment l’intelligence artificielle peut être utilisé pour éliminer des tatouages numériques, et ils présentes une solution a ce problème.
https://www.youtube.com/watch?v=02Ywt87OpS4&t=194s

## Slide 60
Éléments de « tatouage numérique » (watermarking)
Tatouage résistant aux transformations
Exemple : tatouage de la TCD
  Étapes pour vérifier si l’image à été modifié:
    calcul de la TCD de l’image tatouée
    sélection des coefficients tatoués
    calcul des , estimée de la séquence pseudo aléatoire
    décision sur une base de distance entre et
Notes: TCD inverse: le tatouage ne devrait pas être visible, vu qu’il est distribué de façon uniforme a plusieurs différentes fréquences spatiales, et il est composé de valeurs qui n’ont pas de structure.
𝜔 ̂_𝑖 = c’-c (c’ coefficients de la TCD qu’on vient d’obtenir, c coefficients de la TDC de l’image originale (non tatouée)
Si 𝜔 ̂_𝑖 sont proches de ceux qu’on avait calculé pour faire le codage, l’image n’as pas été modifié.
-----------
VIDEO : présente une étude récente qui a été fait pour montrer comment l’intelligence artificielle peut être utilisé pour éliminer des tatouages numériques, et ils présentes une solution a ce problème.
https://www.youtube.com/watch?v=02Ywt87OpS4&t=194s

## Slide 61
Éléments de « tatouage numérique » (watermarking)
Tatouage résistant aux transformations
: coefficient de corrélation entre et
Notes: TCD inverse: le tatouage ne devrait pas être visible, vu qu’il est distribué de façon uniforme a plusieurs différentes fréquences spatiales, et il est composé de valeurs qui n’ont pas de structure.
𝜔 ̂_𝑖 = c’-c (c’ coefficients de la TCD qu’on vient d’obtenir, c coefficients de la TDC de l’image originale (non tatouée)
Si 𝜔 ̂_𝑖 sont proches de ceux qu’on avait calculé pour faire le codage, l’image n’as pas été modifié.
-----------
VIDEO : présente une étude récente qui a été fait pour montrer comment l’intelligence artificielle peut être utilisé pour éliminer des tatouages numériques, et ils présentes une solution a ce problème.
https://www.youtube.com/watch?v=02Ywt87OpS4&t=194s