## Slide 1: Flot de conception de circuits numériques

## Slide 2: Sujets de ce thème
Le flot de conception:
  Description
  Vérification fonctionnelle
  Synthèse
  Implémentation
  Extraction de métriques
  Programmation

## Slide 3: Le flot de conception – vue d’ensemble

## Slide 4: 1. Description du circuit
La description du circuit combine:
  Du code HDL (VHDL, Verilog, SystemC, etc.)
  Des schémas d’interconnexions de composantes
  Des diagrammes d’états
  Des fichiers de contraintes
    Famille et type de puce utilisée
    Fréquence d’horloge cible
    Emphase sur la latence de calcul ou l’espace utilisé
    Choix de pattes de la puce pour les ports du circuit
Les schémas et les diagrammes d’états sont convertis en code HDL par un outil.
On utilise un environnement de développement comme Active-HDL de Aldec ou bien Project Navigator de Xilinx.

## Slide 5: 2. Vérification fonctionnelle par simulation
La vérification par simulation consiste à stimuler le modèle du circuit, à observer ses réponses et à en vérifier l’exactitude.
On fait une vérification fonctionnelle du modèle. Si des erreurs sont trouvées, on corrige le modèle.
Une simulation correct ne garantit (hélas) pas que les autres étapes du flot vont fonctionner.

## Slide 6: 3. Synthèse
Un outil appelé synthétiseur prend en entrée du code HDL et des contraintes:
  Famille et type de puce utilisée
  Fréquence d’horloge cible
  Emphase sur la latence de calcul ou l’espace utilisé
Il convertit le code en modules disponibles sur la puce utilisée.
Le processus de synthèse repose sur la reconnaissance de certains patrons de code. Par exemple, la norme IEEE Std 1076.6-2004 IEEE Standard for VHDL Register Transfer Level (RTL) Synthesis spécifie la portion synthétisable du langage VHDL.

## Slide 7: 4. Implémentation
L’implémentation se fait en deux étapes:
  Le placement
  Le routage
Le placement consiste à choisir des structures spécifiques sur un modèle de la puce et à y fixer des modules produits par la synthèse.
Le routage consiste à établir des connexions entre les structures.
Les outils d’implémentation utilisent les contraintes de
  Fréquence d’horloge cible
  Choix de pattes de la puce pour les ports du circuit

## Slide 8: 5. Vérification par simulation
On peut simuler la description produite par l’outil de synthèse et la description produite par les outils d’implémentation, annotée des délais estimatifs de la puce une fois programmée

## Slide 9: 6. Extraction des métriques d’implémentation
On peut extraire les métriques d’implémentation suite à la synthèse ou l’implémentation:
  Le nombre de blocs logiques et autres ressources utilisés
  Le délai et la fréquence maximale d’horloge estimés
  La puissance consommée estimée
Si ces métriques ne rencontrent pas les spécification, il faut modifier la description du circuit.

## Slide 10: 7. Programmation et vérification de la puce
La dernière étape consiste à
  Générer un fichier de configuration pour la puce utilisée
  Programmer la puce en la chargeant avec le fichier de configuration
  Vérifier le fonctionnement de la puce programmée

## Slide 11: Vous devriez maintenant être capable de …
Définir les concepts de description, synthèse, implémentation, vérification, extraction de métriques et programmation de la puce. (B2)
Illustrer par un schéma et décrire le flot de conception d’un circuit numérique. (B2)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.