## Slide 1: Introduction à VHDL

## Slide 2: Sujets de ce thème
VHDL: origines et avantages
Modéliser un circuit numérique simple en VHDL
Casse, espaces, commentaires et littéraux
Identificateurs
Types et opérateurs

## Slide 3: Langages de description matérielle
Les langages de description matérielle (Hardware Description Language – HDL) ont vu le jour au début des années 1980 lorsque la complexité des circuits à concevoir a rendu impossible l’utilisation exclusive de schémas.
Les schémas sont peu adéquats pour décrire un circuit logique.
  Ils sont limités aux circuits les plus simples.
  Il est difficile de dessiner et modifier un circuit complexe avec un schéma de portes logiques.
  Un simple changement dans une équation booléenne du circuit peut se répercuter par une grande quantité de connexions à corriger.
  Il est difficile d’utiliser des variables en guise de paramètres d’un circuit représenté par un schéma.
Les HDL peuvent servir à trois choses :
  la modélisation de circuits (surtout numériques);
  la description de circuits en vue de leur synthèse (i.e. leur réalisation matérielle); et,
  la documentation de circuits.
Avantages des HDL par rapport aux schémas :
  les HDL permettent de décrire des systèmes complexes complets;
  les HDL favorisent la décomposition en modules paramétrables;
  les HDL facilitent l’établissement de spécifications et d’interfaces clairement définies;
  les HDL normalisent l’échange d’informations.

## Slide 4: VHDL, Verilog, SystemC
Les deux HDL les plus populaires sont Verilog et VHDL.
Verilog ressemble un peu à C, et VHDL ressemble à ADA.
Les deux langages sont relativement faciles à apprendre, mais difficiles à maîtriser.
VHDL est plus vaste, bien que plusieurs des particularités pour lesquelles Verilog n’a pas d’équivalent soient rarement utilisées.
Quand on connaît l’un des deux langages, il est relativement aisé de passer à l’autre.
Un troisième langage, SystemC, est populaire pour la modélisation à plus haut niveau.

## Slide 5: VHDL (Very high speed integrated circuit Hardware Description Language)
VHDL est un langage de programmation complet. Le langage a été développé pour le compte du gouvernement américain pour documenter la conception d’ASIC. Il est fortement inspiré du langage ADA.
Rapidement, des simulateurs de VHDL sont apparus, puis des synthétiseurs capables de traduire un programme VHDL en une liste d’interconnexions entre des portes logiques (netlist) pouvant être réalisée sur un ASIC.
Le langage VHDL est normalisé par l’IEEE. La première norme remonte à 1987. Des mises à jour ont eu lieu en 1993, 2000, 2002 et 2008. La norme plus récente est présentement mal supportée par les outils de conception.

## Slide 6: Modèle VHDL d’un circuit combinatoire simple
Librarie: définition de types, fonctions, etc.
Entité: interface avec le monde extérieur
  Définit les ports, leur type et leur direction
Architecture: partie déclarative et corps
  Définit le comportement du module
Principe de la concurrence
  L’ordre est sans importance dans le corps de l’architecture.
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity add3bits is port ( Cin : in std_logic; X : in std_logic; Y : in std_logic; Cout : out std_logic; S : out std_logic ); end add3bits; architecture flotDeDonnees of add3bits is signal T1 : std_logic; signal T2 : std_logic; signal T3 : std_logic; begin S <= T1 xor Cin; Cout <= T3 or T2; T1 <= X xor Y; T2 <= X and Y; T3 <= Cin and T1; end flotDeDonnees;

## Slide 7: VHDL: casse, espaces, commentaires et littéraux
VHDL n’est pas sensible à la casse.
Il n’y a pas de différence entre les espaces, tabulations et retours de chariot, présents seuls ou en groupe.
Tout texte placé après deux tirets et jusqu’à la fin d’une ligne est un commentaire, ce qui est semblable au ‘//’ de C. Il n’y a pas de commentaires en bloc (/* … */) en VHDL.
Littéraux:
Un littéral composé d’un caractère unique est placé entre apostrophes : ‘a’, ‘5’.
Un littéral composé d’une chaîne de caractères est placé entre guillemets : "bonjour", "123ABC".
Un littéral numérique peut être spécifié avec sa base (de 2 à 16), avec le format base#chiffres[.chiffres]#[exposant]. Par exemple, les nombres suivants ont tous la même valeur : 10#33# = 10#3.3#E1 = 2#10001# = 16#21# = 7#45#.
Un littéral composé de bits peut être exprimé en base 2, 8 ou 16, avec les spécificateurs de base B, O et X, respectivement : B"11111111", O"377", X"FF".

## Slide 8: VHDL: identificateurs
Un identificateur de base légal est composé de lettres, chiffres et/ou du soulignement.
Le premier caractère doit être une lettre, le dernier ne peut pas être le soulignement, et on ne peut pas utiliser deux soulignements de suite.
Un identificateur ne peut pas être l’un des mots réservés du langage.
Les mots réservés de VHDL (selon la norme 1076-2002) sont :
abs, access, after, alias, all, and, architecture, array, assert, attribute, begin, block, body, buffer, bus, case, component, configuration, constant, disconnect, downto, else, elsif, end, entity, exit, file, for, function, generate, generic, group, guarded, if, impure, in, inertial, inout, is, label, library, linkage, literal, loop, map, mod, nand, new, next, nor, not, null, of, on, open, or, others, out, package, port, postponed, procedural, procedure, process, protected, pure, range, record, reference, register, reject, rem, report, return, rol, ror, select, severity, signal, shared, sla, sll, sra, srl, subtype, then, to, transport, type, unaffected, units, until, use, variable, wait, when, while, with, xnor, xor

## Slide 9: VHDL: types prédéfinis et de base
catégorie | type ou sous-type | source de la définition | valeurs
scalaires | boolean | type prédéfini | FALSE et TRUE
 | bit | type prédéfini | ‘0’ et ‘1’
 | character | type prédéfini | 256 caractères de la norme ISO 8859-1, avec des abréviations reconnues et certaines qui sont propres à VHDL Les 128 premiers sont les caractères ASCII.
 | integer | type prédéfini | plage minimale de –231 + 1 à 231 – 1
 | natural | sous-type prédéfini | 0 à 231 – 1
 | positive | sous-type prédéfini | 1 à 231 – 1
 | real | type prédéfini | typiquement –1.7014111E±308 à 1.7014111E±308
 | std_logic | Package std_logic_1164 | ‘U’ : valeur inconnue, pas initialisée ‘X’ : valeur inconnue forcée ‘0’ : 0 forcé ‘1’ : 1 forcé ‘Z’ : haute impédance (pas connecté) ‘W’ : inconnu faible ‘L’ : 0 faible ‘H’ : 1 faible ‘-‘ : peu importe (don’t care)
composés | bit_vector | type prédéfini | tableau de bit
 | string | type prédéfini | tableau de character
 | std_logic_vector | Package std_logic_1164 | tableau de std_logic
 | unsigned | Package numeric_std | tableau de std_logic, interprété comme un nombre binaire non signé
 | signed | Package numeric_std | tableau de std_logic, interprété comme un nombre binaire signé en complément à deux

## Slide 10: VHDL: opérateurs
catégorie | opérateurs | type de l’opérande de gauche | type de l’opérande de droite | type de l’expression
logique | and, or, nand, nor, xor, xnor, not | bit, boolean |  | 
relation | =, /=, <, <=, >, >= | scalaire ou tableau |  | boolean
décalage | sll (déc. logique gauche), srl (déc. logique droite), sla (déc. arithmétique gauche), sra (déc. arithmétique droit), rol (rotation gauche), ror (rotation droite) | tableau de bit ou boolean | integer | comme l’opérande de gauche
arithmétique | +, -, *, /, abs (valeur absolue), mod (modulo), rem (reste) | type numérique | type numérique | type numérique
 | ** (exponentiation) |  | integer | 
concaténation | & | tableau ou type énuméré |  | tableau

## Slide 11: Retour: le problème du vote
Un comité composé de quatre personnes a besoin d’un mécanisme de vote secret pour les amendements sur la constitution du comité.
Un amendement est approuvé si au moins 3 personnes votent pour.
Concevoir un circuit logique qui accepte 4 entrées représentant les votes. La sortie du circuit doit indiquer si l’amendement est accepté.

## Slide 12: Retour: le problème du vote – modèle VHDL, version 1
A | B | C | D | F
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity vote is
port (
lesvotes: in std_logic_vector(3 downto 0);
approbation : out std_logic
);
end vote;
-- table de vérité réduite
architecture flotdonnees1 of vote is
begin
with lesvotes select
approbation <=
'1' when "0111",
'1' when "1011",
'1' when "1101",
'1' when "1110",
'1' when "1111",
'0' when others;
end flotdonnees1;

## Slide 13: Retour: le problème du vote – modèle VHDL, versions 2 et 3
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity vote is
port (
lesvotes: in std_logic_vector(3 downto 0);
approbation : out std_logic
);
end vote;
-- équation non réduite
architecture flotdonnees2 of vote is
signal A, B, C, D : std_logic;
begin
(A, B, C, D) <= lesvotes; -- pour simplifier l'écriture
approbation <=
(not(A) and B and C and D)
or (A and not(B) and C and D)
or (A and B and not(C) and D)
or (A and B and C and not(D))
or (A and B and C and D);
end flotdonnees2;
-- équation réduite
architecture flotdonnees3 of vote is
signal A, B, C, D : std_logic;
begin
(A, B, C, D) <= lesvotes; -- pour simplifier l'écriture
approbation <=
(B and C and D)
or (A and C and D)
or (A and B and D)
or (A and B and C);
end flotdonnees3;

## Slide 14: Vous devriez maintenant être capable de …
Décrire les origines des HDL et de VHDL. (B2)
Donner les avantages des HDL pour décrire des circuits numériques. (B1)
Appliquer la structure de base de la description d’un module en VHDL (librairie et package, entité et architecture, ports, déclaration et utilisation de signaux, assignations concurrentes). (B3)
Appliquer les règles de base de VHDL concernant la casse, les espaces, littéraux, commentaires et identificateurs. (B3)
Énumérer, décrire et utiliser les types prédéfinis, les valeurs du type std_logic et les opérateurs de VHDL. (B1, B2, B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.