## Slide 1: Concepts intermédiaires de VHDL

## Slide 2: Sujets de ce thème
Objets: constantes, signaux, variables et fichiers
Structures de répétition et de sélection
Attributs de signaux
Définition de types scalaires et composés
Fonctions et procédures

## Slide 3: Quatre catégories d’objets en VHDL
Il y a quatre catégories d’objets en VHDL :
constant (et generic) : peut contenir une valeur unique qui ne change pas; un objet generic est une constante spéciale permettant d’appliquer un paramètre à une entité lors de son instanciation;
signal et port : peuvent contenir une liste de valeurs dans le temps; un objet signal correspond en général à un fil d’un circuit; un port d’une entité est implicitement un signal pour cette entité;
variable: peut contenir une valeur temporaire; les objets variable sont utiles pour stocker des valeurs intérimaires dans les calculs;
file: un objet dans lequel on peut écrire et lire des valeurs, et qui correspond à un fichier du système d’exploitation. (Nous n’allons pas discuter de ce type d’objet dans cette présentation).
Lors de la déclaration d’un objet, on spécifie sa catégorie, son identificateur et son type. On peut aussi lui assigner une valeur initiale.

## Slide 4: VHDL – objets: 1. constant et generic
Une constant (et un generic) peuvent contenir une valeur unique qui ne change pas.
Un objet generic est une constante spéciale permettant d’appliquer un paramètre à une entité lors de son instanciation.
Un objet constant peut être défini pour une architecture ou un processus.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity vote is
generic (
W : positive := 4
);
port (
lesvotes: in std_logic_vector(W - 1 downto 0);
approbation : out std_logic
);
end vote;
architecture comportementale3 of vote is
constant nMin : natural := W / 2;
begin
process(lesvotes)
variable compte : natural range 0 to lesvotes'length;
begin
compte := 0;
for k in lesvotes'range loop
if lesvotes(k) = '1' then
compte := compte + 1;
end if;
end loop;
if compte > nMin then
approbation <= '1';
else
approbation <= '0';
end if;
end process;
end comportementale3;

## Slide 5: VHDL – objets: 2. signal et port
Un signal est déclaré dans la partie déclarative d’une architecture et est visible partout dans celle-ci.
Un signal représente à peu près un fil ou un groupe de fils dans un circuit.
Un port d’une entité est implicitement un signal dans toutes les architectures de cette entité.
  Un port de direction in est comme un signal qui ne peut pas être écrit.
  Un port de direction out est comme un signal qui ne peut pas être lu.
Pour assigner une valeur à un port on utilise l’opérateur <=
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity vote is
generic (
W : positive := 4
);
port (
lesvotes: in std_logic_vector(W - 1 downto 0);
approbation : out std_logic
);
end vote;
architecture flotdonnees2 of vote is
signal A, B, C, D : std_logic;
begin
(A, B, C, D) <= lesvotes;
approbation <=
(not(A) and B and C and D)
or (A and not(B) and C and D)
or (A and B and not(C) and D)
or (A and B and C and not(D))
or (A and B and C and D);
end flotdonnees2;

## Slide 6: VHDL – objets: 3. variable
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity vote is
generic (
W : positive := 4
);
port (
lesvotes: in std_logic_vector(W - 1 downto 0);
approbation : out std_logic
);
end vote;
architecture comportementale3 of vote is
constant nMin : natural := W / 2;
begin
process(lesvotes)
variable compte : natural range 0 to lesvotes'length;
begin
compte := 0;
for k in lesvotes'range loop
if lesvotes(k) = '1' then
compte := compte + 1;
end if;
end loop;
if compte > nMin then
approbation <= '1';
else
approbation <= '0';
end if;
end process;
end comportementale3;
Une variable peut contenir une valeur temporaire.
Les variables ne peuvent être utilisées qu’à l’intérieur des processus.
Les objets variable sont utiles pour stocker des valeurs intérimaires dans les calculs.
Pour assigner une valeur à une variable on utilise l’opérateur :=

## Slide 7: VHDL: types prédéfinis
Les generic, constant, signal, port et variable doivent avoir un type.
VHDL inclut plusieurs types prédéfinis et d’autres qui sont définis dans des packages normalisés.
On peut aussi définir de nouveaux types.
catégorie | type ou sous-type | source de la définition | valeurs
scalaires | boolean | type prédéfini | FALSE et TRUE
 | bit | type prédéfini | ‘0’ et ‘1’
 | character | type prédéfini | 256 caractères de la norme ISO 8859-1, avec des abréviations reconnues et certaines qui sont propres à VHDL Les 128 premiers sont les caractères ASCII.
 | integer | type prédéfini | plage minimale de –231 + 1 à 231 – 1
 | natural | sous-type prédéfini | 0 à 231 – 1
 | positive | sous-type prédéfini | 1 à 231 – 1
 | real | type prédéfini | typiquement –1.7014111E±308 à 1.7014111E±308
 | std_logic | Package std_logic_1164 | ‘U’ : valeur inconnue, pas initialisée ‘X’ : valeur inconnue forcée ‘0’ : 0 forcé ‘1’ : 1 forcé ‘Z’ : haute impédance (pas connecté) ‘W’ : inconnu faible ‘L’ : 0 faible ‘H’ : 1 faible ‘-‘ : peu importe (don’t care)
composés | bit_vector | type prédéfini | tableau de bit
 | string | type prédéfini | tableau de character
 | std_logic_vector | Package std_logic_1164 | tableau de std_logic
 | unsigned | Package numeric_std | tableau de std_logic, interprété comme un nombre binaire non signé
 | signed | Package numeric_std | tableau de std_logic, interprété comme un nombre binaire signé en complément à deux

## Slide 8: Le type std_logic
Le type std_logic est utilisé pour modéliser les valeurs logiques sur un fil électrique.
Un signal ou une variable de type std_logic peut prendre l’une de neuf valeurs: ‘1’, ‘0’, ‘Z’, ‘X’, ‘U’, ‘W’, ‘L’, ‘H’ et ‘-’.
Une valeur de ‘X’ représente en général un signal mené par deux sources en même temps.
La valeur ‘U’ est donnée au début d’une simulation.
La valeur ‘-’ représente une valeur sans importance – don’t care.
Les valeurs ‘W’, ‘L’ et ‘H’ sont peu utilisées.

## Slide 9: Définition de nouveaux types en VHDL
Les définitions de types sont faites dans la partie déclarative d’une architecture.
On peut définir de nouveaux types avec le mot clé type, et des sous-types avec le mot clé subtype.
On peut entre autres définir des types composés dont les éléments:
  sont tous du même type et sont numérotés (vecteurs ou matrices, array)
  être de types différents et qui sont nommés (structures, record).
type entiers_sous_20 is range 0 to 19; type matrice_reelle_1_par_10 is array (1 to 10) of real; type tableauSLV3 is array (natural range <>) of std_logic_vector(2 downto 0); constant vecteurs : tableauSLV3 := ("000", "001", "010", "011", "100", "101", "110", "111"); type nom_de_mois is (janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre, décembre); type date is record jour : integer range 1 to 31; mois : nom_de_mois; année : positive range 1 to 3000; end record; constant confederation : date := (1, juillet, 1867);
nombre d’éléments pas spécifié
nombre d’éléments spécifié

## Slide 10: Structures de répétition et de sélection
Les énoncés for, while, if-then-else et case ne s’utilisent qu’à l’intérieur des processus.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity vote is
generic (
W : positive := 4
);
port (
lesvotes: in std_logic_vector(W - 1 downto 0);
approbation : out std_logic
);
end vote;
architecture comportementale3 of vote is
constant nMin : natural := W / 2;
begin
process(lesvotes)
variable compte : natural range 0 to lesvotes'length;
begin
compte := 0;
for k in lesvotes'range loop
if lesvotes(k) = '1' then
compte := compte + 1;
end if;
end loop;
if compte > nMin then
approbation <= '1';
else
approbation <= '0';
end if;
end process;
end comportementale3;

## Slide 11: Attributs en VHDL
En VHDL, les attributs permettent d’obtenir de l’information à propos de types, signaux, variables, etc.
VHDL inclut des attributs prédéfinis, et on peut en définir de nouveaux.
Les attributs s’utilisent dans des expressions.
Utilisation de l’attribut | Résultat
A’left, A’right | Indice le plus à gauche, le plus à droite du vecteur A
A’low, A’high | Indice le plus bas, le plus haut du vecteur A
A’range | La gamme des indices du vecteur A
A’length | Le nombre d’éléments du vecteur A
T’left, T’right, T’low, T’high | La valeur la plus à gauche, à droite, la plus basse, la plus élevée du type T
T’Image(x) | La représentation textuelle de la valeur x dans le type T.
T’Value(s) | La valeur dans le type T de la chaîne de caractères s.
S’event | Vrai si un événement s’est produit sur le signal S.
...
process(lesvotes)
variable compte : natural range 0 to lesvotes'length;
begin
compte := 0;
for k in lesvotes'range loop
...

## Slide 12: Fonctions et procédures en VHDL
Les fonctions et procédures peuvent être définies dans la partie déclarative d’une architecture ou bien dans un package.
Les fonctions et les procédures peuvent être surchargées, c'est-à-dire que deux d’entre elles peuvent avoir le même identificateur mais une liste de paramètres différents. (On peut aussi surcharger les opérateurs de VHDL.)
Une fonction …
  est un sous-programme qui retourne un résultat unique;
  retourne une valeur qui peut être d’un type scalaire ou composé;
  peut accepter des paramètres en entrée, ces paramètres ne peuvent pas être modifiés par la fonction;
  est appelée dans une expression.
Une procédure …
  est un sous-programme avec une liste de paramètres qui peuvent avoir les modes in, out et inout, permettant ainsi à la procédure d’accepter des valeurs en entrée, de retourner des résultats, et de modifier des paramètres qui lui sont passés;
  est appelée comme un énoncé concurrent.
function porteET(V: std_logic_vector) return std_logic is
variable resultat : std_logic := '1';
begin
for k in V'range loop
resultat := resultat and V(k);
end loop;
return resultat;
end;

## Slide 13: Vous devriez maintenant être capable de …
Décrire et utiliser les quatre catégories d'objet en VHDL: constante, signal, variable et fichier. (B2, B3)
À l'intérieur d'un processus, utiliser les structures de répétition et de sélection. (B3)
Utiliser les attributs les plus utiles en VHDL: left, right, low, high, range, length, image, value, event. (B3)
Utiliser la définition de nouveaux types scalaires et composés en VHDL. (B3)
Utiliser les fonctions et les procédures en VHDL. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.