## Slide 1: Banc d’essai pour un circuit combinatoire

## Slide 2: Sujets de ce thème
Structure d'un banc d'essai
Assignation concurrente avec clause after
Énoncé wait
Énoncés assert, report et severity
Banc d’essai qui stimule un circuit
Banc d’essai qui stimule et vérifie un circuit

## Slide 3: La vérification d’un circuit
La vérification a pour but de confirmer qu’un circuit rencontre bien ses spécifications.
La vérification complète d’un circuit est normalement un problème très difficile.
Dans l’industrie de la conception numérique, on considère en général que le processus de vérification nécessite autant d’efforts que le processus de conception lui-même.
La vérification d’un circuit est un art qui repose sur la maîtrise de trois principes:
  la compréhension de la spécification;
  le contrôle des entrées et de signaux internes du circuit à vérifier; et,
  l’observation des sorties, des signaux internes et de l’état du circuit à vérifier.

## Slide 4: Vérification à l’aide d’un simulateur
La vérification sans banc d’essai est satisfaisante pour les circuits peu complexes.
Un simulateur permet de stimuler rapidement un circuit et d’en inspecter les sorties.
Différents types de stimulateurs pour les ports d’entrée:
  horloge
  formule
  valeur
  compteur
  valeur ou forme prédéfinie
  séquence pseudo aléatoire

## Slide 5: Vérification par banc d’essai
Un banc d’essai doit effectuer les tâches suivantes :
  instancier le circuit à vérifier;
  générer des vecteurs de test et les appliquer aux ports d’entrée du circuit;
  [utile]: générer automatiquement des réponses attendues aux vecteurs de test;
  [utile]: comparer les réponses du circuit aux réponses attendues, et indiquer toute différence entre les deux par une condition d’erreur;
  [facultatif]: lire des stimuli d’un fichier et écrire les réponses dans un fichier.

## Slide 6: Exemple 1: additionneur à 3 bits et un banc d’essai pour le stimuler
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity add3bits is
port (
Cin, X, Y : in std_logic;
Cout, S : out std_logic
);
end add3bits;
architecture flotdonnees of add3bits is
signal T1, T2, T3 : std_logic;
begin
S <= T1 xor Cin;
Cout <= T3 or T2;
T1 <= X xor Y;
T2 <= X and Y;
T3 <= Cin and T1;
end flotdonnees;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity add3bitsTB is
end add3bitsTB;
architecture arch1a of add3bitsTB is
signal Cin, X, Y : std_logic; -- signaux pour les vecteurs de tests
signal Cout, S : std_logic; -- signaux pour les réponses
begin
UUT : entity add3bits(flotdonnees) port map (Cin, X, Y, Cout, S);
Cin <= '0' after 0 ns, '1' after 40 ns;
Y <= '0' after 0 ns, '1' after 20 ns, '0' after 40 ns, '1' after 60 ns;
X <= '0' after 0 ns, '1' after 10 ns, '0' after 20 ns, '1' after 30 ns,
'0' after 40 ns, '1' after 50 ns, '0' after 60 ns, '1' after 70 ns;
end arch1a;
UUT: add3bits

## Slide 7: Clause after dans l’assignation d’un signal
La génération des vecteurs de test peut être faite à l’aide de la clause after associée à des assignations concurrentes.
La clause after permet de spécifier le moment auquel un signal doit prendre une valeur.
La clause after comporte une expression de temps, composée d’une quantité et d’une unité.
L’unité « ns » signifie nanoseconde.
La simulation débute au temps T = 0 s.
Cin <= '0' after 0 ns, '1' after 40 ns;
Y <= '0' after 0 ns, '1' after 20 ns, '0' after 40 ns, '1' after 60 ns;
X <= '0' after 0 ns, '1' after 10 ns, '0' after 20 ns, '1' after 30 ns,
'0' after 40 ns, '1' after 50 ns, '0' after 60 ns, '1' after 70 ns;

## Slide 8: Banc d’essai amélioré: énumération des vecteurs de test
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity add3bitsTB is
end add3bitsTB;
architecture arch2 of add3bitsTB is
signal Cin, X, Y : std_logic; -- signaux pour les vecteurs de tests
signal Cout, S : std_logic; -- signaux pour les réponses
type tableauSLV3 is array (natural range <>) of std_logic_vector(2 downto 0);
constant vecteurs : tableauSLV3 :=
("000", "001", "010", "011", "100", "101", "110", "111");
begin
UUT : entity add3bits(flotdonnees) port map (Cin, X, Y, Cout, S);
process -- application des vecteurs de test emmagasinés dans le tableau
begin
for k in vecteurs'low to vecteurs'high loop
(Cin, Y, X) <= vecteurs(k);
wait for 10 ns;
end loop;
report "simulation terminée" severity failure;
end process;
end arch2;
Application de tous les vecteurs à l’aide d’une boucle
L’énoncé wait suspend l’exécution, force les signaux à se propager dans l’UUT, permet d’observer la réponse
Assignation combinée par concaténation
Tableau constant contenant les vecteurs de test
L’énoncé report affiche un message à la console, et la clause severity interrompt la simulation.

## Slide 9: Banc d’essai amélioré: stimulation exhaustive systématique
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity add3bitsTB is
end add3bitsTB;
architecture arch3 of add3bitsTB is
signal Cin, X, Y : std_logic; -- signaux pour les vecteurs de tests
signal Cout, S : std_logic; -- signaux pour les réponses
begin
UUT : entity add3bits(flotdonnees) port map (Cin, X, Y, Cout, S);
process -- application exhaustive des vecteurs de test
begin
for k in 0 to 7 loop
(Cin, Y, X) <= to_unsigned(k, 3);
wait for 10 ns;
end loop;
report "simulation terminée" severity failure;
end process;
end arch3;
On détermine arbitrairement qu’il y a 8 combinaisons d’entrées correspondant aux nombre 0 à 7.
1. Conversion de type d’entier à unsigned
(k est implicitement entier parce que c’est un compteur de boucle).
2. L’objet composite (Cin, Y, X) est un tableau de std_logic.
3. Le type unsigned est défini comme un tableau de std_logic alors l’assignation est permise.
Package numeric_std pour le type unsigned et la fonction to_unsigned().

## Slide 10: Banc d’essai complet avec observation et évaluation des réponses
L’observation et la comparaison automatisées des réponses du module à vérifier est une approche très puissante qui économise beaucoup de temps pour tous les circuits non triviaux.
Pour toute condition où le circuit ne produit pas les réponses attendues, le banc d’essai devrait générer un message d’avertissement indiquant
  le moment où l’erreur s’est produite;
  la valeur du vecteur de test appliqué;
  la valeur des réponses observées; et,
  la valeur des réponses attendues.
La réponse attendue devrait être générée par un algorithme différent de celui utilisé dans l’unité à vérifier.

## Slide 11: Banc d’essai complet avec observation et évaluation des réponses
entity add3bitsTB is
end add3bitsTB;
architecture arch5 of add3bitsTB is
signal Cin, X, Y : std_logic;
signal Cout, S : std_logic;
function somme3bits(vec: std_logic_vector(2 downto 0)) return std_logic_vector is
variable lasomme : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
case vec is
when "000" => lasomme := "00";
when "001" | "010" | "100" => lasomme := "01";
when "011" | "110" | "101" => lasomme := "10";
when "111" => lasomme := "11";
when others => lasomme := "XX";
end case;
return lasomme;
end somme3bits;
begin
UUT : entity add3bits(flotdonnees)
port map (Cin, X, Y, Cout, S);
process
variable stim : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
for k in 0 to 7 loop
(Cin, Y, X) <= to_unsigned(k, 3);
wait for 10 ns;
assert somme3bits(Cin & Y & X) = Cout & S
report "erreur pour l'entrée "
& integer'image(k) severity warning;
end loop;
report "simulation terminée" severity failure;
end process;
end arch5;
integer’image(k)retourne une chaîne de caractères représentant l’entier k
L’opérateur & signifie la concaténation.

## Slide 12: Décortiquer l’énoncé assert – report (1)
L’énoncé assert (en anglais: prétendre) est utilisé pour faire un test d’équivalence entre deux expressions. On pourrait le remplacer par un énoncé if.
Si les deux expressions ne sont pas équivalentes, alors l’énoncé report est exécuté.
assert (somme3bits(Cin & Y & X) = Cout & S) report "erreur pour l'entrée " & integer'image(k) severity warning;
Égalité?
Si non, alors le message est affiché à la console.
On associe un niveau de sévérité au message. Il y en a quatre: Note, Warning, Error et Failure. La couleur du message affiché peut varier en fonction du niveau de sévérité, et la simulation peut être interrompue.

## Slide 13: Décortiquer l’énoncé assert – report (2)
Un énoncé est nécessaire pour que la simulation se termine.
En VHDL, les processus relancés automatiquement après chaque exécution. Si cet énoncé n’est pas présent, après la dernière itération de la boucle l’exécution du processus est automatiquement relancée.
C’est le niveau de severity et la configuration du simulateur qui déterminent si la simulation se termine ou non.
report "simulation terminée" severity failure;
est équivalent à
assert false report "simulation terminée" severity failure;

## Slide 14: Quatre niveaux de severity pour une assertion
Définis dans le package standard, disponible dans le manuel de référence du langage VHDL, norme 1076-2002 (section 14.2) type SEVERITY_LEVEL is (NOTE, WARNING, ERROR, FAILURE);
On peut spécifier au simulateur à quel niveau terminer la simulation.

## Slide 15: Exemple 2: module qui identifie les nombres premiers
Le module detecteurPremier accepte en entrée un vecteur de 6 bits I représentant un nombre entier non signé.
Sa sortie F indique si le nombre est premier ou non.
La définition comporte une erreur: le nombre 63 n’est pas premier.
On souhaite composer un banc d’essai pour stimuler le module de façon exhaustive et vérifier sa sortie automatiquement.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
entity detecteurPremier is
port (
I : in unsigned(5 downto 0);
F : out std_logic
);
end detecteurPremier;
architecture flotdonnees of detecteurPremier is
begin
with to_integer(I) select
F <=
'1' when 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 |
19 | 23 | 29 | 31 | 37 | 41 | 43 |
47 | 53 | 59 | 61 | 63, -- erreur!
'0' when others;
end flotdonnees;

## Slide 16: Exemple 2: module qui identifie les nombres premiers – banc d’essai
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.math_real.all;
entity detecteurPremierTB is
end detecteurPremierTB;
architecture arch1 of detecteurPremierTB is
signal I : unsigned(5 downto 0);
signal F : std_logic;
function estPremier(n: integer) return boolean is
variable reponse : boolean := false;
begin
if (n <= 1) then
reponse := false; -- 0 et 1 ne sont pas premiers
elsif (n <= 3) then
reponse := true; -- 2 et 3 sont premiers
else
reponse := true;
for k in 2 to integer(ceil(sqrt(real(n)))) loop
if (n mod k = 0) then
reponse := false;
exit;
end if;
end loop;
end if;
return reponse;
end estPremier;
begin
UUT : entity detecteurPremier(flotdonnees) port map (I, F);
process
constant kmax : integer := 63;
begin
for k in 0 to kmax loop
I <= to_unsigned(k, I'length);
wait for 10 ns;
assert (estPremier(k) = (F = '1'))
report "erreur pour l'entrée "
& integer'image(k) severity warning;
end loop;
report "simulation terminée" severity failure;
end process;
end arch1;
integer’image(k)retourne une chaîne de caractères représentant l’entier k
Modèle non synthétisable de la fonction à vérifier.
Ce modèle est-il correct?

## Slide 17: Vous devriez maintenant être capable de …
Décrire la structure d'un banc d'essai à l'aide d'un diagramme. (B2)
Utiliser un énoncé d’assignation concurrente comportant une clause after. Utiliser l’énoncé wait. (B3)
Utiliser les énoncés assert, report et severity dans un banc d’essai. (B3)
Donner le code VHDL du banc d'essai d’un circuit combinatoire. (B3)
Donner le chronogramme correspondant à la simulation d'un module combinatoire par un banc d'essai. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.