## Slide 1: Synthèse et implémentation d’un circuit combinatoire

## Slide 2: Sujets de ce thème
La synthèse et l’implémentation, c’est quoi
Étapes de la synthèse et de l’implémentation
Codes synthétisables et non synthétisables

## Slide 3: La synthèse et l’implémentation d’un modèle VHDL
La synthèse du code VHDL est effectuée par un synthétiseur.
Le produit du synthétiseur est communément appelé «liste des interconnexions» (netlist), qui inclut:
  la liste des composantes de base utilisées; et,
  les liens qui les relient.
Après le processus de synthèse, il est possible d’obtenir un estimé de la performance et des ressources utilisées par le circuit.
L’implémentation consiste à choisir des ressources spécifiques sur le FPGA où instancier les composantes et les interconnexions identifiées par le synthétiseur.

## Slide 4: Défis de la synthèse à partir d’un modèle VHDL
Le défi du synthétiseur est d’inférer un circuit conforme au code.
Le défi du concepteur de circuits numériques est de décrire ses intentions d’une façon non ambigüe pour le synthétiseur.
La norme 1076.6-2004 de l’IEEE définit le sous-ensemble de VHDL qui est (devrait être …) supporté par les outils de synthèse commerciaux.
La documentation accompagnant le synthétiseur utilisé est pratique pour connaître exactement les parties du langage qui sont supportées ou non, les formulations préférées pour représenter une structure donnée, ainsi que les directives particulières supportées par le synthétiseur.

## Slide 5: Étapes de la synthèse d’un modèle combinatoire décrit en VHDL
Identifier les entrées et sorties du circuit.
Pour chaque sortie, trouver l’équation booléenne ou la table de vérité correspondante. Réduire l’équation si nécessaire.
Si la cible est un FPGA, découper les équations de sortie selon la taille des tables de correspondance disponibles.
Implémentation: choisir des ressources spécifiques sur la puce pour les ports et les fonctions logiques.

## Slide 6: Rappel: ressources d’un FPGA

## Slide 7: Code synthétisable – exemple 1
Identifier les entrées et sorties du circuit.
Pour chaque sortie, trouver l’équation booléenne ou la table de vérité correspondante. Réduire l’équation si nécessaire.
Si la cible est un FPGA, découper les équations de sortie selon la taille des tables de correspondance disponibles.
Implémentation: choisir des ressources spécifiques sur la puce pour les ports et les fonctions logiques.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity porteET4 is
port (
I : in std_logic_vector(3 downto 0);
F : out std_logic
);
end porteET4;
architecture comportementale1 of porteET4 is
begin
process (I)
begin
F <= I(3) and I(2) and I(1) and I(0);
end process;
end comportementale1;

## Slide 8: Code synthétisable – exemple 1 – porte ET à 4 entrées
G4 (I(3)) | G3 (I(2)) | G2 (I(1)) | G1 (I(0)) | G (F)
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 9: Code synthétisable – exemple 2
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity vote is
port (
lesvotes: in std_logic_vector(3 downto 0);
approbation : out std_logic
);
end vote;
architecture flotdonnees1 of vote is
begin
with lesvotes select
approbation <=
'1' when "0111",
'1' when "1011",
'1' when "1101",
'1' when "1110",
'1' when "1111",
'0' when others;
end flotdonnees1;
Identifier les entrées et sorties du circuit.
Pour chaque sortie, trouver l’équation booléenne ou la table de vérité correspondante. Réduire l’équation si nécessaire.
Si la cible est un FPGA, découper les équations de sortie selon la taille des tables de correspondance disponibles.
Implémentation: choisir des ressources spécifiques sur la puce pour les ports et les fonctions logiques.

## Slide 10: Code synthétisable – exemple 2 – problème du vote
F4 (lesvotes(3)) | F3 (lesvotes(2)) | F2 (lesvotes(1)) | F1 (lesvotes(0)) | F (approbation)
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 

## Slide 11: Synthèse de boucles et de conditions
À l’intérieur d’un processus, on peut utiliser des boucles et des conditions pour modéliser le comportement d’un circuit.
Les boucles sont une manière compacte de représenter plusieurs énoncés reliés logiquement entre eux.
Les paramètres d’exécution de la boucle doivent prendre des valeurs statiques au moment de la synthèse.
Les boucles sont implémentées en les déroulant: les énoncés d’assignation qu’elles contiennent sont répliqués, un pour chaque itération de la boucle.
Pour les circuits combinatoires, les conditions permettent d’effectuer un choix.
  L’énoncé case a l’avantage de représenter des choix qui sont mutuellement exclusifs et qui ont la même préséance. Il correspond assez exactement à l’action d’un multiplexeur.
  L’énoncé if, est plus général avec les clauses elsif ainsi qu’une clause else. Il est possible de l’utiliser pour donner préséance à certaines conditions par rapport à d’autres. Cela peut résulter en un circuit plus complexe que nécessaire, parce que le comportement décrit peut être plus restrictif que ce que le concepteur a en tête.
Case est un meilleur choix quand on n’a pas besoin de priorité!

## Slide 12: Code synthétisable
architecture comportementale2 of porteET4 is
begin
process (I)
variable sortie : std_logic;
begin
sortie := '1';
for k in 3 downto 0 loop
sortie := sortie and I(k);
end loop;
F <= sortie;
end process;
end comportementale2;
architecture comportementale1 of porteET4 is
begin
process (I)
begin
F <= I(3) and I(2) and I(1) and I(0);
end process;
end comportementale1;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity porteET4 is
port (
I : in std_logic_vector(3 downto 0);
F : out std_logic
);
end porteET4;

## Slide 13: Code synthétisable et non-synthétisable
architecture comportementale2 of porteET is
begin
process (I)
variable sortie : std_logic;
begin
sortie := '1';
for k in W2 - 1 downto 0 loop
sortie := sortie and I(k);
end loop;
F <= sortie;
end process;
end comportementale2;
architecture comportementale1 of porteET is
begin
process (I)
variable sortie : std_logic;
begin
sortie := '1';
for k in W - 1 downto 0 loop
sortie := sortie and I(k);
end loop;
F <= sortie;
end process;
end comportementale1;
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity porteET is
generic (
W : positive := 8 -- le nombre d'entrées
);
port (
W2 : in positive;
I : in std_logic_vector(W - 1 downto 0);
F : out std_logic
);
end porteET;
La valeur de W est connue au moment de l’instanciation du module.
La valeur de W2 n’est pas connue au moment de l’instanciation du module.

## Slide 14: Fils modélisés par les catégories signal et variable
En général, l’utilisation de la catégorie signal résulte en un fil concret dans un module.
Une équivalence directe est plus difficile à faire pour la catégorie variable.
library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity demoSignalVariable is
port (
A, B, C, D: in std_logic;
F1, F2 : out std_logic
);
end demoSignalVariable;
architecture demo of demoSignalVariable is
signal S1, S2 : std_logic;
begin
S1 <= A and B;
S2 <= S1 or C;
F1 <= S2 nand D;
process(A, B, C, D)
variable V : std_logic;
begin
V := A and B;
V := V or C;
V := V nand D;
F2 <= V;
end process;
end demo;

## Slide 15: Synthétiser un banc d’essai?
Les bancs d’essai ne sont pas synthétisables en général:
  Énoncé wait
  Clause after
  Énoncé assert – report
  Modèles de haut niveau de spécifications
  Utilisation de types comme real.
...
function estPremier(n: integer) return boolean is
variable reponse : boolean := false;
begin
if (n <= 1) then
reponse := false; -- 0 et 1 ne sont pas premiers
elsif (n <= 3) then
reponse := true; -- 2 et 3 sont premiers
else
reponse := true;
for k in 2 to integer(ceil(sqrt(real(n)))) loop
if (n mod k = 0) then
reponse := false;
exit;
end if;
end loop;
end if;
return reponse;
end estPremier;
...

## Slide 16: Vous devriez maintenant être capable de …
Expliquer comment on peut effectuer la synthèse d’un module combinatoire décrit en VHDL. (B2)
Effectuer la synthèse et l’implémentation du code d’un module combinatoire décrit en VHDL. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.