## Slide 1: VHDL pour circuits séquentiels

## Slide 2: Sujets de ce thème
Code VHDL du loquet.
Code VHDL de la bascule: fronts d’horloge et initialisation.
Code VHDL correspondant à un circuit séquentiel.

## Slide 3: Loquet D: code VHDL
Un loquet D peut-être modélisé en VHDL par un énoncé if-then à l’intérieur d’un processus.
Le processus doit avoir dans sa liste de sensitivité le signal de contrôle G et le signal de donnée D.
Le signal D est assigné à la sortie Q quand le signal de contrôle G est actif (mode transparent)
Patron de code spécial reconnu par les synthétiseurs pour signifier un loquet.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity loquetD is
port (
G : in STD_LOGIC; -- contrôle
D : in STD_LOGIC; -- donnée
Q : out STD_LOGIC
);
end loquetD;
architecture loquetD of loquetD is
Begin
process(G, D) is
begin
if (G = '1') then
Q <= D;
-- else -- implicite, infère élément à mémoire
-- -- ne pas changer Q
end if;
end process;
end loquetD;

## Slide 4: Exemple: un loquet ou pas?
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mystere1 is
port (a, b, c: in std_logic;
s : in std_logic_vector (1 downto 0);
o : out std_logic);
end mystere1;
architecture archi of mystere1 is
begin
process (a, b, c, s)
begin
if (s = "00") then o <= a;
elsif (s = "01") then o <= b;
elsif (s = "10") then o <= c;
end if;
end process;
end archi;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mystere2 is
port (a, b, c: in std_logic;
s : in std_logic_vector (1 downto 0);
o : out std_logic);
end mystere2;
architecture archi of mystere2 is
begin
process (a, b, c, s)
begin
if (s = "00") then o <= a;
elsif (s = "01") then o <= b;
elsif (s = "10") then o <= c;
else o <= c;
end if;
end process;
end archi;

## Slide 5: Bascule D: code VHDL
Pour modéliser une bascule, il est nécessaire de pouvoir décrire le fait que le changement d’état se produit sur une transition d’un signal d’horloge et non sur sa valeur.
Pour ce faire, on peut utiliser les attributs d’événement (event attribute) définis en VHDL.
L’exemple démontre l’utilisation de l’attribut event sur le signal CLK, dénoté par CLK’event. La condition CLK = ‘1’ dénote alors un front montant.
Patron de code spécial reconnu par les synthétiseurs pour signifier une bascule
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity basculeD is
port (
CLK : in STD_LOGIC; -- horloge
D : in STD_LOGIC; -- entrée
Q : out STD_LOGIC -- sortie
);
end basculeD;
architecture basculeD of basculeD is
begin
process(CLK) is
begin
if (CLK = '1' and CLK'event) then
Q <= D;
end if;
end process;
end basculeD;

## Slide 6: Bascule D: code VHDL - spécification du front d’horloge désiré
Le package std_logic_1164 contient aussi deux fonctions qui combinent ces conditions, rising_edge() et falling_edge(). Ces deux fonctions retournent des valeurs booléennes.
comportement désiré | option 1 | option 2
front montant | CLK’event and CLK = ‘1’ | rising_edge(CLK)
front descendant | CLK’event and CLK = ‘0’ | falling_edge(CLK)

## Slide 7: Bascule D: code VHDL - deux types de signaux d’initialisation
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity basculeDRA is
port (
reset : in STD_LOGIC;
CLK : in STD_LOGIC;
D : in STD_LOGIC;
Q : out STD_LOGIC
);
end basculeDRA;
architecture basculeDRasynch of basculeDRA is
begin
process(CLK, reset) is
begin
if (reset = '0') then
Q <= '0';
elsif (rising_edge(CLK)) then
Q <= D;
end if;
end process;
end basculeDRasynchA;
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity basculeDRS is
port (
reset : in STD_LOGIC;
CLK : in STD_LOGIC;
D : in STD_LOGIC;
Q : out STD_LOGIC
);
end basculeDRS;
architecture basculeDRsynch of basculeDRS is
begin
process(CLK, reset) is
begin
if (rising_edge(CLK)) then
if (reset = '0') then
Q <= '0';
else
Q <= D;
end if;
end if;
end process;
end basculeDRsynch;
Initialisation asynchrone – indépendante de l’horloge
Initialisation synchrone avec l’horloge

## Slide 8: Exemple: décrire le circuit en VHDL
Définir l’entité et ses ports.
Définir l’architecture et déclarer des signaux pour les bascules.
Modéliser les bascules:
  Forme générale
  Signaux de réinitialisation
  Équation des entrées des bascules
Modéliser la sortie

## Slide 9: Exemple: décrire le circuit en VHDL (1)
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity cctsequentielex1 is
port (
reset, CLK, X : in STD_LOGIC;
Z : out STD_LOGIC
);
end cctsequentielex1;
Définir l’entité et ses ports.
Définir l’architecture et déclarer des signaux pour les bascules.
Modéliser les bascules:
  Forme générale
  Signaux de réinitialisation
  Équation des entrées des bascules
Modéliser la sortie

## Slide 10: Exemple: décrire le circuit en VHDL (2)
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity cctsequentielex1 is
port (
reset, CLK, X : in STD_LOGIC;
Z : out STD_LOGIC
);
end cctsequentielex1;
architecture arch1 of cctsequentielex1 is
signal A, B : STD_LOGIC;
begin
end arch1;
Définir l’entité et ses ports.
Définir l’architecture et déclarer des signaux pour les bascules.
Modéliser les bascules:
  Forme générale
  Signaux de réinitialisation
  Équation des entrées des bascules
Modéliser la sortie

## Slide 11: Exemple: décrire le circuit en VHDL (3)
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity cctsequentielex1 is
port (
reset, CLK, X : in STD_LOGIC;
Z : out STD_LOGIC
);
end cctsequentielex1;
architecture arch1 of cctsequentielex1 is
signal A, B : STD_LOGIC;
begin
process(CLK, reset) is
begin
if (reset = '0') then
A <= '0';
B <= '0';
elsif (rising_edge(CLK)) then
A <=
B <=
end if;
end process;
end arch1;
Définir l’entité et ses ports.
Définir l’architecture et déclarer des signaux pour les bascules.
Modéliser les bascules:
  Forme générale
  Signaux de réinitialisation
  Équation des entrées des bascules
Modéliser la sortie

## Slide 12: Exemple: décrire le circuit en VHDL (4)
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity cctsequentielex1 is
port (
reset, CLK, X : in STD_LOGIC;
Z : out STD_LOGIC
);
end cctsequentielex1;
architecture arch1 of cctsequentielex1 is
signal A, B : STD_LOGIC;
begin
process(CLK, reset) is
begin
if (reset = '0') then
A <= '0';
B <= '0';
elsif (rising_edge(CLK)) then
A <= A xor B;
B <= x or not(B);
end if;
end process;
end arch1;
Définir l’entité et ses ports.
Définir l’architecture et déclarer des signaux pour les bascules.
Modéliser les bascules:
  Forme générale
  Signaux de réinitialisation
  Équation des entrées des bascules
Modéliser la sortie

## Slide 13: Exemple: décrire le circuit en VHDL (5)
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity cctsequentielex1 is
port (
reset, CLK, X : in STD_LOGIC;
Z : out STD_LOGIC
);
end cctsequentielex1;
architecture arch1 of cctsequentielex1 is
signal A, B : STD_LOGIC;
begin
process(CLK, reset) is
begin
if (reset = '0') then
A <= '0';
B <= '0';
elsif (rising_edge(CLK)) then
A <= A xor B;
B <= x or not(B);
end if;
end process;
z <= not(A or B);
end arch1;
Définir l’entité et ses ports.
Définir l’architecture et déclarer des signaux pour les bascules.
Modéliser les bascules:
  Forme générale
  Signaux de réinitialisation
  Équation des entrées des bascules
Modéliser la sortie

## Slide 14: Vous devriez maintenant être capable de …
Donner le code VHDL pour modéliser un loquet et une bascule, incluant le signal de réinitialisation. (B3)
Identifier dans un code VHDL si un loquet, une bascule ou aucun des deux n’est modélisé. (B3)
Donner le code VHDL correspondant au schéma d’un circuit séquentiel. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.
Code VHDL
Schéma du circuit
Implémentation sur FPGA
Spécification textuelle
Diagramme d’états