## Slide 1: Banc d’essai pour un circuit séquentiel

## Slide 2: Sujets de ce thème
Structure d'un banc d'essai pour un circuit séquentiel.
Générer un signal d’horloge et un signal de réinitialisation.
Stimuler un circuit séquentiel avec un banc d’essai.

## Slide 3: La vérification d’un circuit
La vérification a pour but de confirmer qu’un circuit rencontre bien ses spécifications.
La vérification complète d’un circuit est normalement un problème très difficile.
Dans l’industrie de la conception numérique, on considère en général que le processus de vérification nécessite autant d’efforts que le processus de conception lui-même.
La vérification d’un circuit est un art qui repose sur la maîtrise de trois principes:
  la compréhension de la spécification;
  le contrôle des entrées et de signaux internes du circuit à vérifier; et,
  l’observation des sorties, des signaux internes et de l’état du circuit à vérifier.

## Slide 4: Vérification par banc d’essai
Un banc d’essai doit effectuer les tâches suivantes :
  instancier le circuit à vérifier;
  générer des vecteurs de test et les appliquer aux ports d’entrée du circuit;
  [utile]: générer automatiquement des réponses attendues aux vecteurs de test;
  [utile]: comparer les réponses du circuit aux réponses attendues, et indiquer toute différence entre les deux par une condition d’erreur;
  [facultatif]: lire des stimuli d’un fichier et écrire les réponses dans un fichier.
  + (pour circuit séquentiel): générer un signal d’horloge et un signal de réinitialisation

## Slide 5: Vérification par banc d’essai
La génération d’un signal d’horloge périodique et d’un signal de réinitialisation peut être faite de façon très efficace par deux énoncés concurrents dans l’architecture du banc d’essai.
L’horloge se voit assigner une valeur initiale dans sa déclaration, puis dans l’architecture elle bascule entre deux états à chaque demi-période.
-- partie du banc d’essai
-- dans la partie déclarative de l’architecture
signal clk : std_logic := '0';
constant periode : time := 10 ns;
...
-- dans l’architecture
clk <= not clk after periode / 2;
reset <=
'0' after 0 ns,
'1' after periode / 4;

## Slide 6: Circuit séquentiel synchrone à vérifier
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity cctsequentielex1 is
port (
reset, CLK, X : in STD_LOGIC;
Z : out STD_LOGIC
);
end cctsequentielex1;
architecture arch1 of cctsequentielex1 is
signal A, B : STD_LOGIC;
begin
process(CLK, reset) is
begin
if (reset = '0') then
A <= '0';
B <= '0';
elsif (rising_edge(CLK)) then
A <= A xor B;
B <= x or not(B);
end if;
end process;
z <= not(A or B);
end arch1;

## Slide 7: Banc d’essai pour la vérification d’un circuit séquentiel
Le processus est contrôlé par le signal d’horloge dans sa liste de sensitivité: pas d’énoncé wait.
Les vecteurs de test sont encodés dans un tableau de constantes.
Pas de vérification automatisée des réponses dans cet exemple.
architecture arch2 of cctsequentielex1TB is
signal reset, clk : std_logic := '0';
signal X, Z : std_logic;
constant periode : time := 10 ns;
begin
clk <= not clk after periode / 2;
reset <=
'0' after 0 ns,
'1' after 5 * periode / 4;
-- instanciation du module à vérifier
UUT : entity cctsequentielex1(arch1) port map (reset, clk, X, Z);
process (clk)
constant vecteurX : std_logic_vector := "101010101";
variable compte : natural range 0 to vecteurX'length := 0;
begin
if (rising_edge(clk)) then
X <= vecteurX(compte);
compte := compte + 1;
if compte = vecteurX'length then
report "simulation terminée" severity failure;
end if;
end if;
end process;
end arch2;

## Slide 8: Vous devriez maintenant être capable de …
Utiliser la structure d’un banc d’essai pour stimuler un circuit séquentiel synchrone. (B3)
Utiliser la modélisation des signaux d’horloge et de réinitialisation dans un banc d’essai. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.