## Slide 1: Représentation binaire de nombres entiers et opérations arithmétiques de base

## Slide 2: Représentation binaire de nombres entiers et opérations arithmétiques de base Sujets de ce thème
Nombres binaires non signés et signés en complément à deux.
Addition et soustraction.
Multiplication, division et modulo par une puissance de deux.
Multiplication générale de nombres binaires.

## Slide 3: Représentation binaire non signée et signée en complément à deux
Les nombres entiers peuvent être représentés en base deux par un vecteur de bits.
Le poids du bit d’indice i est 2i.
Dans la représentation signée en complément à deux:
  le bit le plus significatif a un poids négatif
  le bit le plus significatif donne le signe du nombre
Les représentations signe et grandeur et complément à un sont moins usitées.
En représentation non signée, la gamme de valeurs avec N bits est 0 ≤ n ≤ 2N – 1.
En représentation signée, la gamme de valeurs avec N bits est – 2N – 1 ≤ n ≤ 2N – 1 – 1.
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | valeur signée | valeur non signée
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127 | 127
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 126 | 126
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 255
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 254
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -127 | 129
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | 128

## Slide 4: Addition de nombres binaires non signés
Il faut d’abord choisir le nombre de bits à utiliser pour représenter les deux nombres.
L’addition se fait bit par bit.
La somme peut nécessiter un bit de plus que celui des opérandes.
9 | 1001
+ 2 | 0010
11 | 1011
9 | 00001001
+ 182 | 10110110
191 | 10111111
170 | 10101010
+ 182 | 10110110
352 | 101100000
9 | 1001
+ 7 | 0111
16 | 10000

## Slide 5: Changer le signe d’un nombre en complément à deux
Pour changer le signe d’un nombre, on inverse chaque bit et on ajoute 1.
Ceci correspond à calculer 2N – n, où n est le nombre dont on veux changer le signe et N est le nombre de bits pour le représenter.
3 | 0011
inv(3) | 1100
+ 1 | 0001
-3 | 1101
-67 | 10111101
inv(-67) | 01000010
+ 1 | 00000001
67 | 01000011
9 | 1001
inv(9)? | 0110
+ 1 | 0001
7 | 0111
9 | 01001
inv(9) | 10110
+ 1 | 00001
-9 | 10111
Erreur: +9 ne peut pas être représenté sur 4 bits en notation signée

## Slide 6: Extension du signe
Pour augmenter le nombre de bits utilisés pour représenter un nombre binaire signé, il faut faire l’extension du signe correctement.
L’extension du signe consiste à répéter le bit de signe du nombre autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de bits désirés.
+3 (4 bits) | 0011
+3 (5 bits) | 0 0011
+3 (6 bits) | 00 0011
+3 (16 bits) | 0000 0000 0000 0011
-67 (8 bits) | 1011 1101
-67 (16 bits) | 1111 1111 1011 1101

## Slide 7: Addition de nombres binaires signés
Il faut d’abord choisir le nombre de bits à utiliser pour représenter les deux nombres, en faisant l’extension du signe correctement.
L’addition se fait bit par bit. On laisse tomber toute retenue finale.
Il ne peut pas y avoir de débordement si les deux nombres ont un signe différent.
Un débordement peut se produire si les deux nombres ont le même signe. On le détecte en observant que la somme a un signe différent.
On garantit qu’un débordement n’aura pas lieu en ajoutant un bit aux opérandes avant de faire l’addition.
7 | 0111
+ (-2) | 1110
5 | 1 0101
-6 | 1010
+ 7 | 0111
1 | 1 0001
7 | 0111
+ 7 | 0111
14 | 0 1110
Erreur: +14 ne peut pas être représenté sur 4 bits.
7 | 0 0111
+ 7 | 0 0111
14 | 00 1110
OK.
+14 est représenté correctement sur 5 bits.

## Slide 8: Soustraction de nombres binaires signés
Une approche simple consiste à procéder comme pour l’addition, mais on change le signe du nombre à soustraire en inversant ses bits et en ajoutant 1.
Un débordement peut avoir lieu. Les règles de détection sont similaires à celle de l’addition.
On garantit qu’un débordement n’aura pas lieu en ajoutant un bit aux opérandes avant de faire la soustraction.
7 | 0111
- 2: inv(2) | 1101
 | 1
5 | 1 0101
7 | 0111
- (-2): inv(-2) | 0001
 | 1
9 | 0 1001

## Slide 9: Comparaison de la grandeur de nombres binaires signés
La comparaison de grandeur se fait par une simple soustraction.
Le signe de la différence indique lequel des opérandes est le plus grand
  Signe positif: le premier opérande est plus grand;
  Signe négatif: le second opérande est plus grand;
  Résultat zéro: les opérandes sont égaux.
On combine ensuite le signe (et la valeur zéro) de la différence avec l’opérateur de comparaison pour produire la valeur booléenne de la comparaison.
7 <? -5
7
- (-5)
12
12 > 0, donc 7 > -5.
L’opérateur est ‘plus petit’.
Donc le résultat est FAUX.
7 >=? 7
7
7
0
7 – 7 == 0, donc 7 == 7.
L’opérateur est ‘plus grand ou égal’.
Donc le résultat est VRAI.

## Slide 10: Multiplication et division par une puissance de deux
Dans toute base, la multiplication par une puissance de la base revient à décaler les chiffres vers la gauche.
La division par une puissance de la base revient à décaler les chiffres vers la droite.
En arithmétique entière, pour la division on ne garde que la partie entière du résultat.
37 × 100 = 3700
5 × 1000 = 5000
2340 ÷ 10 = 234
2340 ÷ 1000 = 2
5 × 22 = 5 × 4 = 20
5 × 24 = 5 × 16 = 80
01012 × 22 = 01 01002 = 20
01012 × 24 = 0101 00002 = 80
46 ÷ 21 = 46 ÷ 2 = 23
46 ÷ 22 = 46 ÷ 4 = 11
1011102 ÷ 21 = 101112 = 23
 1011102 ÷ 22 = 10112 = 11

## Slide 11: Modulo par une puissance de deux
Dans toute base, le modulo par une puissance de la base revient à extraire des chiffres de poids faible.
Le nombre de chiffres extraits correspond à la puissance de la base de l’opérande du modulo.
3758 % 10 = 3758 % 101 = 8
3758 % 100 = 3758 % 102 = 58
3758 % 1000 = 3758 % 103 = 758
247 % 4 = 247 % 22 = 3
247% 16 = 247 % 24 = 7
247 % 64 = 247 % 26 = 55
1111 01112 % 22 = 112 = 3
1111 01112 % 24 = 01112 = 7
1111 01112 % 26 = 11 01112 = 55

## Slide 12: Multiplication générale de nombres binaires
La multiplication binaire se fait comme pour la base 10.
Pour les nombres non signés, le nombre de bits requis pour représenter le produit est égal à la somme du nombre de bits des opérandes.
Pour les nombres signés, il faut 1 bit de moins que pour le cas non signé.
7 | 0111
× 5 | 0101
 | 0111 00000 011100 0000000
35 | 0100011
Représentation | Grandeur maximale (N bits) | Produit maximal | Exemple avec N = 3 bits
Non signée | 2N – 1 | (2N – 1) ×(2N – 1) = 22N – 2 × 2N + 1 Il faut 2N bits | Valeur max: 7 Produit max: 49 (6 bits)
Signée | – 2N – 1 | (– 2N – 1) × (– 2N – 1) = 22N – 2 Il faut 2N – 1 bits | Valeur max: -4 Produit max: +16 (5 bits)

## Slide 13: Vous devriez maintenant être capable de …
Utiliser la représentation binaire de nombres entiers signés et non signés dans des problèmes numériques. (B3)
Effectuer les opérations arithmétiques suivantes sur des entiers en représentation binaire, en tenant compte du nombre de bits des opérandes et du résultat:
  addition et soustraction;
  comparaison;
  multiplication, division et modulo par une puissance de deux;
  multiplication générale. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.