## Slide 1: Arithmétique entière en VHDL

## Slide 2: Arithmétique entière en VHDL : sujets de ce thème
Exemple: conversion de couleurs de RGB à CMYK.
Types à utiliser pour la synthèse.
Opérateurs et fonctions arithmétiques.
Conversion de types.

## Slide 3: Exemple: conversion de couleurs de RGB à CMYK
Les images sont habituellement encodées dans l’espace à trois dimensions RGB.
Une imprimante utilise plutôt l’espace CMY: cyan (C), magenta (M) et jaune (Y), les couleurs complémentaires de rouge, vert et bleu.
Les équations de conversion, pour des valeurs exprimées sur 8 bits, sont: C = 255 – R; M = 255 – G; Y = 255 – B
Une imprimante utilise aussi une cartouche noire (K) pour économiser les couleurs et obtenir une meilleure qualité de noir: système CMYK.
On réduit les valeurs (C, M, Y) de façon à utiliser le plus d’encre noire possible.
Par exemple, on pourrait remplacer CMY = (250, 200, 200) par (50, 0, 0) + (200, 200, 200), où la dernière quantité correspond à du gris, obtenu de l’encre noire.
On a donc les équations suivantes pour la conversion de RGB à CMYK:
A. Stodghill, Tip o’day: ask for a a refill, Green Options, 2007/06/18. Consulté le 4 septembre 2009, tiré de http://greenoptions.com/tag/ink-cartridge

## Slide 4: Conversion de couleurs de RGB à CMYK: analyse du problème
Besoin de représenter des valeurs numériques, quels types choisir?
  Valeurs entières
  Entre 0 et 255 inclusivement
Options:
  real: non! trop précis et pas synthétisable
  integer, natural: peut-être; positive: non (min: 1)
  signed, unsigned: peut-être
  std_logic_vector: non, trop bas niveau
Besoin de l’opération de soustraction
Besoin de l’opération minimum

## Slide 5: Types VHDL à utiliser pour la synthèse
real: ça dépend
  pour des valeurs constantes: ok
  pour des registres et valeurs intermédiaires: non! trop précis et pas synthétisable.
integer, natural, positive: acceptables
  Bien supportés par les synthétiseurs pour les opérations arithmétiques.
  Bonne abstraction par rapport à un vecteur de bits.
  Important de spécifier la gamme de valeurs possibles de façon à contraindre les ressources matérielles utilisées pour les représenter. Par défaut: 32 bits pour chaque signal.
signed, unsigned: acceptables
  Définis dans le package normalisé numeric_std, comme des tableaux de std_logic.
  Bien supportés par les outils de synthèse: un fil/un registre par bit
  Le package numeric_std redéfinit les opérateurs de VHDL pour ces deux types.
std_logic_vector: pas pour l’arithmétique
  Défini dans le package std_logic_1164 comme un tableau de std_logic.
  Des packages populaires incluent des définitions pour les opérations arithmétiques, mais ils ne sont pas normalisés et leur utilisation n’est pas recommandée pour représenter des nombres.

## Slide 6: Opérateurs et fonctions arithmétiques VHDL à utiliser pour la synthèse
+, -, *, abs
  Ces opérateurs sont synthétisables.
/ , mod, rem
  Ces opérateurs ne sont synthétisables que si l’opérande de droite est une puissance de deux.
shift_left(arg, count), shift_right(arg, count), resize(arg, size)
  Ces fonctions sont synthétisables.
Opérateur ou fonction | Type opérande 1 | Type opérande 2 | Type résultat
+, -, *, /, mod, rem | signed | signed | signed
 | signed | integer | signed
 | unsigned | unsigned | unsigned
 | unsigned | natural | unsigned
abs(arg), - | signed |  | signed
shift_left(arg, count), shift_right(arg, count) (décalage) | signed | natural | signed
 | unsigned | natural | unsigned
resize(arg, size) (redimension avec extension du signe) | signed | natural | signed
 | unsigned | natural | unsigned
-- Exemples de code synthétisable
-- Les tailles des expressions
-- et des destinations doivent correspondre!
A <= B + C + abs(D);
E <= B / 64;
F <= shift_left(B, 3);
G <= resize(A, G’length);
Package numeric_std
Opérateur définis pour les types signed et unsigned
http://www.eda.org/rassp/vhdl/models/standards/numeric_std.vhd

## Slide 7: Conversion de couleurs de RGB à CMYK: code VHDL
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity convRGB2CMYK is
port (
rouge, vert, bleu : in unsigned(7 downto 0);
cyan, magenta, jaune, noir : out unsigned(7 downto 0)
);
end convRGB2CMYK;
architecture arch2 of convRGB2CMYK is
begin
process(rouge, vert, bleu)
variable cyant, magentat, jaunet, noirt1, noirt2 : unsigned(7 downto 0);
begin
cyant := 255 - rouge;
magentat := 255 - vert;
jaunet := 255 - bleu;
if cyant < magentat then noirt1 := cyant; else noirt1 := magentat; end if;
if noirt1 < jaunet then noirt2 := noirt1; else noirt2 := jaunet; end if;
cyan <= cyant - noirt2;
magenta <= magentat - noirt2;
jaune <= jaunet - noirt2;
noir <= noirt2;
end process;
end arch2;

## Slide 8: Conversion de couleurs de RGB à CMYK : banc d’essai
library ieee;
use ieee.NUMERIC_STD.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity convrgb2cmyk_tb is
end convrgb2cmyk_tb;
architecture TB_ARCHITECTURE of convrgb2cmyk_tb is
signal rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune, noir : UNSIGNED(7 downto 0);
type pixelRGB_type is record
rouge : integer range 0 to 255;
vert : integer range 0 to 255;
bleu : integer range 0 to 255;
end record;
type tableau_pixelRGB is array (natural range <>) of pixelRGB_type;
constant vecteurs : tableau_pixelRGB := (
(0,0,0),(1,1,1),(2,2,2),(100,100,100),(128,128,128),(200,200,200),
(254,254,254),(255,255,255),
(0,255,255),(255,0,255),(255,255,0),(0,0,255),(0,255,0),(255,0,0),
(1,100,254),(1,254,100),(100,1,254),(100,254,1),(254,1,100),(254,100,1)
--(-1,-1,-1),(-1,0,0),(0,-1,0),(0,0,-1),(256,256,256),(256,0,0),(0,256,0),(0,0,256)
);
begin
UUT : entity convrgb2cmyk(arch2)
port map (rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune, noir);
process
begin
for k in vecteurs'range loop
rouge <= to_unsigned(vecteurs(k).rouge, 8);
vert <= to_unsigned(vecteurs(k).vert, 8);
bleu <= to_unsigned(vecteurs(k).bleu, 8);
wait for 10 ns;
assert 255 - (to_integer(noir) + to_integer(cyan)) = vecteurs(k).rouge
report "erreur pour l'entrée " & integer'image(k) &
", rouge: " & integer'image(vecteurs(k).rouge) & ", cyan: " & integer'image(to_integer(cyan))
severity error;
assert 255 - (to_integer(noir) + to_integer(magenta)) = vecteurs(k).vert
report "erreur pour l'entrée " & integer'image(k) &
", vert: " & integer'image(vecteurs(k).vert) & ", magenta: " & integer'image(to_integer(magenta))
severity error;
assert 255 - (to_integer(noir) + to_integer(jaune)) = vecteurs(k).bleu
report "erreur pour l'entrée " & integer'image(k) &
", bleu: " & integer'image(vecteurs(k).bleu) & ", jaune: " & integer'image(to_integer(jaune))
severity error;
end loop;
assert false report "simulation terminée" severity failure;
end process;
end TB_ARCHITECTURE;

## Slide 9: Assigner la valeur d’une expression à un objet
Pour assigner la valeur d’une expression à un objet (signal, variable), il faut:
  que les types soient compatibles
  que les dimensions soient les mêmes
Il faut aussi penser au sens de l’expression!
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
entity democode2 is
port (
A8, B8 : in signed(7 downto 0);
R8 : out signed(7 downto 0);
R9, S9, T9 : out signed(8 downto 0);
R7 : out signed(6 downto 0)
);
end;
architecture arch of democode2 is
begin
R8 <= A8 + B8; -- ok, mais risque de débordement
S8 <= A8 + 100; -- ok, mais risque de débordement
R9 <= (A8(A8'left) & A8) + (B8(B8'left) & B8); -- ok
S9 <= resize(A8, S9'length) + resize(B8, S9'length); -- ok
--T9 <= A8 + B8; -- non, largeurs incompatibles!
R7 <= A8(6 downto 0) + B8(6 downto 0); -- ok, mais ...
end arch;

## Slide 10: Conversions de types: vue d’ensemble

## Slide 11: Vous devriez maintenant être capable de …
Utiliser correctement les types VHDL pour représenter des nombres dans un modèle. (B3)
Choisir le type numérique le plus approprié à un problème en tenant compte de la précision des calculs et de la complexité du circuit synthétisé. (B3)
Utiliser correctement les opérateurs arithmétiques et de comparaison dans un modèle VHDL. (B3)
Utiliser correctement les fonctions de conversion entre les types numériques. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.