## Slide 1: Décodeurs et encodeurs: description, utilisation, modélisation VHDL et implémentation

## Slide 2: Décodeurs et encodeurs : sujets de ce thème
Décodeurs:
  Fonctionnalité
  Table de vérité
  Modélisation en VHDL
  Synthèse
Encodeurs à priorité
  Fonctionnalité
  Table de vérité
  Modélisation en VHDL
  Synthèse

## Slide 3: Module combinatoire utile: le décodeur – exemple d’utilisation
Système de gicleurs automatiques domestique.
La pression de l’aqueduc municipal est insuffisante pour activer tous les gicleurs en même temps.
Les gicleurs sont divisés en quatre zones.
Une seule zone doit arroser à la fois.
Chaque zone est munie d’une valve.
Une seule valve s’ouvre à la fois.
Une valve principale doit aussi être ouverte.

## Slide 4: Décodeur – table de vérité
Un décodeur active un signal spécifique correspondant à un code numérique en particulier.
Un décodeur a n signaux d’entrée et 2n signaux de sortie.
  Chacun des signaux de sortie correspond à un des mintermes et maxtermes composés des signaux d’entrée.
  Une et une seule ligne de sortie est active à un moment donné.
  Le numéro de la ligne active ligne correspond à la valeur binaire appliquée aux lignes d’entrée.
  Selon les décodeurs, la ligne active pourra être à une valeur 0 ou une valeur 1, et toutes les autres lignes seront à l’autre valeur.
# | A2 | A1 | A0 | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | F0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Table de vérité d’un décodeur 3:8
(A2, A1, A0) sont les entrées.
(F7, F6, …, F0) sont les sorties.

## Slide 5: Décodeur 3:8 – modèle VHDL
Une assignation choisie spécifie les huit cas possibles du signal d’entrée F.
L’utilisation de la clause others permet de rendre le modèle plus robuste à la simulation. En effet, le type std_logic peut prendre des valeurs autres que ‘0’ et ‘1’. Lors de la simulation, si le signal F prend une valeur comme « X1W », la sortie du décodeur sera un vecteur de ‘X’.
L’expression (others => ‘X’) permet d’assigner la valeur ‘X’ à chacun des éléments du vecteur F.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decodeur38 is
port(
A : in std_logic_vector(2 downto 0);
F: out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end decodeur38;
architecture flotDeDonnees of decodeur38 is
begin
with A select F <=
"00000001" when "000",
"00000010" when "001",
"00000100" when "010",
"00001000" when "011",
"00010000" when "100",
"00100000" when "101",
"01000000" when "110",
"10000000" when "111",
(others => 'X') when others;
end flotDeDonnees;

## Slide 6: Parenthèse: les agrégats en VHDL
-- Exemple 1
variable Data_1 : BIT_VECTOR (0 to 3) := ('0','1','0','1'); -- assignation positionelle
-- Exemple 2
variable Data_2 : BIT_VECTOR (0 to 3) := (1=>'1',0=>'0',3=>'1',2=>'0'); -- assignation nommée
-- Exemple 3
signal Data_Bus : Std_Logic_Vector (15 downto 0); . . . Data_Bus <= (15 downto 8 => '0', 7 downto 0 => '1'); -- assignation positionelle avec gammes d’indices
-- Exemple 4
type Status_Record is record Code : Integer; Name : String (1 to 4); end record; variable Status_Var : Status_Record := (Code => 57, Name => "MOVE");
-- Exemple 5
signal Data_Bus : Std_Logic_Vector (15 downto 0); . . . Data_Bus <= (14 downto 8 => '0', others => '1'); -- utilisation du choix others (en dernier)
-- Exemple 6
signal Data_Bus : Std_Logic_Vector (15 downto 0); . . . Data_Bus <= (others => 'Z'); -- utilisation du choix others par lui-même

## Slide 7: Décodeur général – modèle VHDL
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity decodeur is
generic (
n : positive := 3 -- nombre de signaux d'entrée
);
port(
A : in std_logic_vector(n - 1 downto 0);
F: out std_logic_vector(2 ** n - 1 downto 0)
);
end decodeur;
architecture comportementale of decodeur is
begin
process(A)
begin
F <= (to_integer(unsigned(A)) => '1', others => '0');
end process;
end comportementale;

## Slide 8: Module combinatoire utile: l’encodeur à priorité – exemple d’utilisation
L’indice du ‘1’ le plus significatif d’un nombre binaire non signé donne la valeur plancher du logarithme en base 2 de ce nombre: on peut le trouver avec un encodeur à priorité.
Les autres bits du nombre peuvent être interprétés comme une valeur binaire fractionnaire.
La somme de l’indice et de la valeur binaire fractionnaire donne une approximation du logarithme en base 2 du nombre.
N, base 10 | N, base 2 | indice du ‘1’ le plus significatif | partie fractionnaire | ~log2N = indice + partie fract. (base 2) | ~log2N = indice + partie fract. (base 10) | log2N
4 | 00000100 | 2 | .00 | 010.0000000 | 2.0 | 2.0
7 | 00000111 | 2 | .11 | 010.1100000 | 2.75 | 2.8073…
15 | 00001111 | 3 | .111 | 011.1110000 | 3.875 | 3.9068…
65 | 01000001 | 6 | .000001 | 110.0000010 | 6.015625 | 6.0223…
237 | 11101101 | 7 | .1101101 | 111.1101101 | 7.8515625 | 7.8887…

## Slide 9: Module combinatoire utile: l’encodeur à priorité – exemple d’utilisation

## Slide 10: Encodeur à priorité – table de vérité
Un encodeur identifie un signal actif parmi un ensemble de signaux, et produit un code qui correspond à ce signal actif.
Un encodeur fonctionne de façon contraire à un décodeur.
  Il a n lignes de sortie et 2n lignes d’entrée.
  Le code à la sortie représente le numéro de la ligne qui est active.
  Un signal de sortie spécial indique si au moins une des lignes en entrée est active.
Un encodeur à priorité permet d’avoir plus d’une ligne d’entrée active à la fois. La priorité peut être accordée à la ligne ayant le plus grand ou le plus petit numéro, ou selon un autre ordre.
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | A2 | A1 | A0 | V
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1
Table de vérité partielle d’un encodeur 8:3
(D7, D6, …, D0) sont les entrées.
(A2, A1, A0 et V) sont les sorties.

## Slide 11: Encodeur à priorité – modèle VHDL
La priorité est donnée aux lignes avec un numéro élevé.
Au début du processus, on donne une valeur par défaut aux signaux de sortie V et A, au cas où aucune des entrées n’est active.
La valeur par défaut donnée au signal A est un « peu-importe » (don’t-care), représenté pour le type std_logic par un tiret ‘-‘.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity encodeurP is
generic (
n : positive := 3 -- largeur du code de sortie
);
port(
D : in std_logic_vector(2 ** n - 1 downto 0); -- le bus d'entrée
A : out std_logic_vector(n - 1 downto 0); -- le code de sortie
V : out std_logic -- '1' si au moins un signal d'entrée est actif
);
end encodeurP;
architecture comportementale of encodeurP is
begin
process(D)
begin
-- des valeurs par défaut sont essentielles
-- au cas où aucun signal d'entrée n'est actif
V <= '0';
A <= (others => '-');
for k in 2 ** n - 1 downto 0 loop -- priorité aux valeurs élevées
if D(k) = '1' then
A <= std_logic_vector(to_unsigned(k, n));
V <= '1';
exit; -- termine la boucle
end if;
end loop;
end process;
end comportementale;

## Slide 12: Vous devriez maintenant être capable de …
Utiliser des décodeurs et des encodeurs à priorité dans un chemin de données. (B3)
Reconnaître et utiliser la modélisation de décodeurs et encodeurs en VHDL. (B2, B3)
Effectuer le processus de synthèse d’un décodeur et d’un encodeur du modèle VHDL et son implémentation dans un FPGA. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.