## Slide 1: Nombres binaires fractionnaires à virgule fixe: représentation et opérations

## Slide 2: Nombres binaires fractionnaires à virgule fixe Sujets de ce thème
Systèmes de numération positionnels pour nombres entiers et fractionnaires
Conversions entre les bases
Addition de nombres binaires à virgule fixe
Nombres binaires signés à virgule fixe
Multiplication de nombres à virgule fixe
Nombres à virgule fixe en VHDL

## Slide 3: Système de numération positionnel: nombres entiers
Le système de numération le plus usité est le système positionnel.
Un système de numération positionnel nécessite une base R, et il faut R chiffres différents.
  2 chiffres (0 et 1) en base 2
  10 chiffres (0 à 9) en base 10
  16 chiffres (0 à 9 et A à F) en base 16
Un nombre X est représenté par une somme de puissances de la base pondérées avec la valeur des chiffres.

## Slide 4: Représentation de nombres fractionnaires en virgule fixe
Les puissances utilisées peuvent être négatives afin de représenter la partie fractionnaire d’un nombre.
Une virgule (un point dans les pays anglophones) sépare les parties entière et fractionnaire d’un nombre.
En utilisant n chiffres pour la partie entière et m chiffres pour la partie fractionnaire, on a :

## Slide 5: Conversion de la base 2 à la base 10
Convertir un nombre fractionnaire de la base 2 à la base 10: appliquer l’équation positionnelle
Exemples
  0,1 = 1 X 2-1 = 0,5
  0,101 = 1 X 2-1 + 1 X 2-3 = 0,625
  11,1101=

## Slide 6: Conversion de la base 10 à la base 2 Exprimer un nombre fractionnaire avec un nombre fini de bits
Traiter la partie entière
  Divisions successives en conservant les restes
Traiter la partie fractionnaire
  Multiplication par 2N avec arrondi
Exemple
Exprimer 27,75 avec 6 chiffres pour la partie entière et 4 chiffres pour la partie fractionnaire.

## Slide 7: Conversion de la base 10 à la base 2 Exprimer un nombre fractionnaire avec un nombre fini de bits
Exemple
Exprimer  en représentation binaire non signée avec 16 chiffres, dont 8 pour la partie entière.
 ≈ 3.14159265358979 …
La partie entière est 3, soit 00000011 en binaire sur 8 chiffres.
La partie fractionnaire est 0.14159265358979 … On calcule:
0.14159265358979 … × 28 = 36.248 …
Donc  ≈ 3 + 36/256 = 00000011.00100100
→ Convertir une fraction décimale en binaire consiste à l’approximer par une fraction dont le dénominateur est une puissance de deux.

## Slide 8: Addition de nombres binaires à virgule fixe
Il faut tout d’abord aligner les virgules.
Ensuite il faut choisir le nombre de bits à utiliser pour représenter les deux nombres: le nombre maximal de bits des parties entière et fractionnaire des deux opérandes.
L’addition se fait bit par bit avec propagation des retenues.
Pour éviter tout débordement, la somme nécessite un bit de plus que les opérandes.
3,25 | 11,01
+ 13,125 | 1101,001
3,25 | 00011,010
+ 13,125 | 01101,001
16,375 | 10000,011
3,0625 | 11,0001
+ 13,125 | 1101,001
3,0625 | 00011,0001
+ 13,125 | 01101,0010
16,1875 | 10000,0011
Exemples d’arithmétique non signée.

## Slide 9: Nombres binaires signés à virgule fixe
La représentation de nombres binaires signés à virgule fixe suit la représentation de nombres entiers signés à complément à deux.
  Le bit le plus significatif a un poids négatif.
  Un 1 au bit le plus significatif indique un nombre négatif, un 0 indique un nombre positif.
  Pour changer le signe, on inverse tous les bits et on ajoute 1 à la position la moins significative.
L’extension du signe se fait de la même façon que pour les nombres entiers.
La soustraction de nombres binaires signés à virgule fixe se fait comme pour les nombres entiers.
1,5 | 001,1
inv(1,5) | 110,0
+ 1×2-1 | 000,1
-1,5 | 110,1 = -4+2+0,5
-4,1875 | 1011,1101
inv(-4,1875) | 0100,0010
+ 1×2-4 | 0000,0001
4,1875 | 0100,0011
1,125 | 1,001
inv(1,125)? | 0,110
+ 1/8 | 0,001
0,875 | 0,111
1,125 | 01,001
inv(1,125) | 10,110
+ 1/8 | 00,001
-1,125 | 10,111 = -2+7/8
Erreur: +1,125 ne peut pas être représenté avec seulement 1 bit pour la partie entière en notation signée

## Slide 10: Multiplication de nombres en virgule fixe
La multiplication se fait comme pour les nombres entiers.
On fait d’abord la multiplication sans tenir compte des virgules, puis à la fin on ajuste la virgule à la bonne place.
1,75 | 01,11
× 2,5 | 010,1
 | 0111 00000 011100 0000000
4,375 | 0100011 0100,011
On observe que, si on enlève les virgules, la multiplication revient à faire 7 × 5 = 35.
Le produit doit être décalé de 3 bits vers la droite, soit une division par 8.
On a bien 35 ÷ 8 = 4,375.

## Slide 11: Types VHDL à utiliser pour représenter et manipuler des nombres à virgule fixe
La norme VHDL 2008 inclut les packages fixed_pkg, et fixed_generic-pkg.
Les packages contiennent des définitions de types, des surcharges d’opérateurs et des fonctions pour traiter les nombres fractionnaires signés et non signés.
Les types ufixed et sfixed sont utilisés pour des nombres non signés et signés, respectivement.
La déclaration d’un objet de type ufixed et sfixed inclut le nombre de bits à utiliser pour les parties entières et fractionnaires. La virgule est située à droite de l’indice 0.
library ieee;
use ieee.fixed_pkg.all;
...
signal s1 : sfixed(3 downto -4);
signal u1 : ufixed(4 downto -1);

## Slide 12: Assignations de valeurs au type sfixed
process
variable s1, s2 : sfixed(3 downto -4);
variable s3 : sfixed(3 downto -4) := to_sfixed(-7.125, 3, -4);
variable s4 : sfixed(3 downto -4) := to_sfixed(5, 3, -4);
begin
s1 := "10110111";
s2 := to_sfixed(3.1415926, s2);
report real'image(to_real(s1));
report real'image(to_real(s2));
report real'image(to_real(s3));
report real'image(to_real(s4));
report integer'image(to_integer(s1));
report integer'image(to_integer(s2));
report integer'image(to_integer(s3));
report integer'image(to_integer(s4));
wait for 1000 ns;
end process;
run 100 ns
# EXECUTION:: NOTE : -4.562500e+000
# EXECUTION:: NOTE : 3.125000e+000
# EXECUTION:: NOTE : -7.125000e+000
# EXECUTION:: NOTE : 5.000000e+000
# EXECUTION:: NOTE : -5
# EXECUTION:: NOTE : 3
# EXECUTION:: NOTE : -7
# EXECUTION:: NOTE : 5

## Slide 13: Arithmétique à virgule fixe en VHDL
Les packages VHDL pour la manipulation des nombres en virgule fixe incluent des définitions des fonctions arithmétiques: +, -, *, /, mod, réciproque, abs, etc.
Toutes les opérations ne sont pas synthétisables.
La taille des résultats suit une convention différente de celle du package numeric_std pour les entiers de type signed et unsigned:
  Pour numeric_std, un débordement est possible
  Pour fixed_pkg, le débordement n’est pas possible: un bit est explicitement ajouté
Opération | Indices du résultat
A + B, A – B | max(A’left, B’left) + 1 downto min(A’right, B’right)
A * B | A’left + B’left + 1 downto A’right + B’right
abs(A), -A | A’left + 1 downto A’right

## Slide 14: Arithmétique à virgule fixe en VHDL
3,25 | 11,01
+ 13,125 | 1101,001
3,25 | 00011,010
+ 13,125 | 01101,001
16,375 | 10000,011
process
variable u1 : ufixed(1 downto -2);
variable u2 : ufixed(3 downto -3);
variable u3 : ufixed(4 downto -3);
variable u4 : ufixed(5 downto -5);
begin
u1 := to_ufixed(3.25, u1);
u2 := to_ufixed(13.125, u2);
u3 := u1 + u2;
u4 := u1 * u2;
report real'image(to_real(u1));
report real'image(to_real(u2));
report real'image(to_real(u3));
report real'image(to_real(u4));
wait for 1000 ns;
end process;
# EXECUTION:: NOTE : 3.250000e+000
# EXECUTION:: NOTE : 1.312500e+001
# EXECUTION:: NOTE : 1.637500e+001
# EXECUTION:: NOTE : 4.265625e+001
13,125 | 1101,001
× 3,25 | × 11,01
 | 1101001
 | 00000000
 | 110100100
+ | 1101001000
(1365 / 25) 42,65625 | 10101010101 101010,10101

## Slide 15: Arithmétique à virgule fixe en VHDL Le cas spécial d’un accumulateur/compteur
Comme l’addition produit un résultat qui occupe suffisamment de bits pour éviter un débordement, il faut utiliser une astuce dans le cas de la modélisation d’un accumulateur.
La fonction resize() permet de redimensionner un nombre de type ufixed ou sfixed.
Elle prend 4 paramètres:
  la quantité à redimensionner
  la dimension finale (ou un objet de cette dimension)
  le style de débordement (fixed_wrap pour débordement normal, fixed_saturate pour la saturation à la valeur maximale)
  le style d’arrondi (fixed_truncate pour la fonction plancher, fixed_round pour l’arrondi)
process(clk, reset)
variable compte : ufixed(1 downto -2);
variable compte2 : ufixed(2 downto -2);
begin
if reset = '0' then
compte := to_ufixed(0, compte);
elsif rising_edge(CLK) then
compte := resize(
compte + 0.25,
compte,
fixed_wrap,
fixed_round);
end if;
report real'image(to_real(compte));
end process;

## Slide 16: Vous devriez maintenant être capable de …
Décrire et utiliser la représentation de nombres fractionnaires à virgule fixe. (B2, B3)
Décrire et utiliser l'addition, la soustraction et la multiplication pour ces nombres. (B2, B3)
Décrire et utiliser les ressources de VHDL pour l’arithmétique en virgule fixe. (B2, B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.