## Slide 1: Représentation et opérations sur les nombres décimaux à virgule fixe

## Slide 2: Représentation de nombres décimaux à virgule fixe Sujets de ce thème
Pourquoi utiliser la représentation décimale en binaire
Comment représenter un nombre en format BCD
L’addition BCD
La soustraction BCD

## Slide 3: Pourquoi BCD?
L’encodage de nombres dans un format binaire décimal remonte au début de l’ère informatique.
L’avantage principal est la facilité d’affichage des données pour les humains, sans besoin d’opérations de conversion.
Un avantage reconnu plus récemment est la possibilité de faire des calculs exacts pour des transactions financières puisque la plupart des monnaies ont des divisions en centièmes.
Les désavantages de l’encodage BCD en binaire sont une plus faible densité d’entreposage et le besoin de faire des opérations supplémentaires en arithmétique.

## Slide 4: Représentation sur 4 bits
En BCD, chaque chiffre d’un nombre peut prendre une valeur entre 0 et 9, inclusivement, et est encodé sur quatre bits : {0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001}.
La densité du code est donc de 10/16, soit 62.5%.
Un nombre de plusieurs chiffres décimaux est formé en groupant des quartets:
  1234: 0001 0010 0011 0100
  991: 1001 1001 0001
Le format ‘Packed BCD’ groupe deux quartets par octet.
Il existe des formats beaucoup plus efficaces, dont le format Densely Packed Decimal qui représente trois chiffres avec 10 bits.

## Slide 5: Addition BCD
Pour additionner correctement deux chiffres BCD, on utilise un additionneur binaire à 4 bits et une retenue.
Il y a deux cas possible:
  la somme est un chiffre BCD valide (0 à 9); ou,
  la somme est égale ou supérieure à dix.
Dans le premier cas, aucune action n’est requise.
Dans le deuxième cas, il faut ajouter +6 à la somme obtenue. La combinaison de la retenue et de la somme finale produit alors un résultat correct.
Exemple : addition 3 + 4 en BCD :
3 0 0 1 1
+ 4 + 0 1 0 0
07 0 |0 1 1 1 ← somme inférieure à dix, résultat correct (retenue 0, somme 7)
Exemple : addition 7 + 8 en BCD :
7 0 1 1 1
+ 8 + 1 0 0 0
15 0 | 1 1 1 1 ← somme supérieure à 9, il faut ajouter +6
+ 0 1 1 0 + 6
1 | 0 1 0 1 ← résultat correct, retenue de 1, somme de 5
Exemple : addition 9 + 8 en BCD :
9 1 0 0 1
+ 8 + 1 0 0 0
17 1 | 0 0 0 1 ← somme supérieure à 9, il faut ajouter +6
+ 0 1 1 0 + 6
1 | 0 1 1 1 ← résultat correct, retenue de 1, somme de 7

## Slide 6: Addition BCD: chemin des données et code VHDL
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity addBCD is
port (
oper1, oper2 : in unsigned(3 downto 0);
somme : out unsigned(3 downto 0);
cout : out std_logic
);
end addBCD;
architecture arch1 of addBCD is
begin
process(oper1, oper2)
variable t : unsigned(4 downto 0);
begin
t := ('0' & oper1) + ('0' & oper2);
if (t > 9) then
t := t + 6;
end if;
somme <= t(3 downto 0);
cout <= t(4);
end process;
end arch1;

## Slide 7: Soustraction BCD
Comme dans le cas des nombres binaires signés, la soustraction BCD peut se faire sous la forme d’une addition.
On doit prendre le complément à 10 du nombre à soustraire et l’ajouter.
Le complément à 10 se trouve en prenant le complément à 9 de chaque chiffre et en ajoutant 1 au nombre résultant.
On laisse tomber toute retenue.
Le chiffre le plus significatif du nombre indique son signe: positif de 0 à 4, négatif de 5 à 9.
Avec trois chiffres, on peut donc représenter les nombres de -500 à +499.
Chiffre | Complément à 9
0 | 9
1 | 8
2 | 7
3 | 6
4 | 5
5 | 4
6 | 3
7 | 2
8 | 1
9 | 0
301
-264
301
+735
+1
1037
085
-095
085
+904
+1
0990
009
+1
010

## Slide 8: Vous devriez maintenant être capable de …
Connaître et utiliser la représentation BCD sur 4 bits. (B2, B3)
Décrire et utiliser l'addition et la soustraction pour ces nombres. (B2, B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance - mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.