## Slide 1: Implémentation de la division sur FPGA

## Slide 2: Implémentation de la division sur FPGA Sujets de ce thème
Division par une constante, puissance de deux
Division par une constante par multiplication par sa réciproque
Division générale par multiplication par la réciproque, gardée dans une ROM
Division au long
Division par convergence, par multiplications successives

## Slide 3: Définition des termes
On a N / D = Q , où:
  N est le dividende (numérateur)
  D est le diviseur (dénominateur)
  Q est le quotient
Pour des nombres entiers, on peut aussi considérer le reste R et la relation
N = Q × D + R
Par exemple, on a 37 ÷ 5 = 7, reste 2, ou
37 = 7 × 5 + 2

## Slide 4: Division par une constante puissance de deux
Dans le cas le plus simple, le diviseur est une puissance de deux, D = 2k.
Le quotient Q est obtenu en décalant le dividende vers la droite de k positions.
  Il y a en général une perte de précision si le nombre de bits du quotient Q est le même que celui du dividende N
  Si k est plus grand que le nombre de bits du dividende N, le quotient Q est 0
Le reste R est obtenu en choisissant les k bits les moins significatifs.
Les synthétiseurs de code VHDL peuvent traiter ces opérations.
46 ÷ 21 = 46 ÷ 2 = 23
46 ÷ 22 = 46 ÷ 4 = 11
1011102 ÷ 21 = 101112 = 23
 1011102 ÷ 22 = 10112 = 11
247 % 4 = 247 % 22 = 3
247% 16 = 247 % 24 = 7
247 % 64 = 247 % 26 = 55
1111 01112 % 22 = 112 = 3
1111 01112 % 24 = 01112 = 7
1111 01112 % 26 = 11 01112 = 55

## Slide 5: Division par une constante via la multiplication par sa réciproque
Pour faire la division d’un nombre par une constante, une approche consiste à exprimer le diviseur par une fraction dont le dénominateur est une puissance de deux.
Par exemple, pour effectuer une division par 10 avec une précision de 8 bits, on a:
N / 10 = N × (arrondi(28 / 10) / 28)
≅ (N × 26) / 256)
= (N × 26) >> 8
  La multiplication produit un nombre de 16 bits dont on ne garde que les 8 bits les plus significatifs.
  La précision du résultat est d’au moins 7 bits.
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
entity divisionPar10 is
port (
N : in unsigned(7 downto 0);
Q : out unsigned(7 downto 0)
);
end divisionPar10;
architecture arch1 of divisionPar10 is
begin
process(N)
-- 256 / 10 ~= 26
constant facteur : unsigned(7 downto 0) := to_unsigned(26, 8);
variable produit : unsigned(15 downto 0);
variable Qvar : unsigned(7 downto 0);
begin
produit := N * facteur;
Qvar := produit(15 downto 8);
Q <= Qvar;
report integer'image(to_integer(N)) & " / 10 =? "
& integer'image(to_integer(Qvar));
end process;
end arch1;

## Slide 6: Division générale par multiplication par la réciproque
Si le diviseur D n’est pas une constante mais qu’il peut s’exprimer sur peu de bits, on peut garder un tableau de réciproques en mémoire.
L’opération de division correspond alors à chercher en mémoire la valeur de la réciproque 1/D, puis à multiplier cette valeur par le dividende.
Cette approche peut être valable par exemple si on doit calculer le rapport des intensités de deux pixels, exprimés sur We = 8 bits.
Le principe est simple. La complexité du code relève des alignements des bits des différentes quantités. Les types en virgule fixe simplifient grandement l’écriture du code en VHDL.
Il faut traiter correctement le cas D = 0.
N et D sont des entiers exprimés avec We bits.
Le quotient Q est exprimé avec We bits pour la partie entière et Wf bits pour la partie fractionnaire.
Wf | Erreur rel. max. pour We = 8
8 | 33.2%
10 | 10.9%
12 | 2.93%
14 | 0.77%
16 | 0.18%

## Slide 7: Division générale par multiplication par la réciproque
library ieee;
use ieee.fixed_pkg.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity divisionparreciproque is
generic(
We : integer := 8; -- nombre de bits pour la partie entière
Wf : integer := 12 -- nombre de bits pour la partie fractionnaire
);
port (
N, D : in ufixed(We - 1 downto 0);
Q : out ufixed(We - 1 downto -Wf);
erreur : out std_logic -- '1' si D = 0, division par 0
);
end divisionparreciproque;
architecture arch of divisionparreciproque is
type ROM_reciproque_type is array(0 to (2 ** We) - 1) of ufixed(0 downto -Wf);
-- La ROM entrepose les réciproques de D, exprimées sur Wf bits.
-- Les valeurs pour 0 et 1 sont sans importance - on retourne une erreur
-- si D == 0 et N si D == 1.
function init_mem return ROM_reciproque_type is
variable reciproque : ROM_reciproque_type;
begin
-- reciproque(0) := to_ufixed(0.0, reciproque(0));
-- reciproque(1) := to_ufixed(0.0, reciproque(1));
for i in 2 to 2 ** We - 1 loop
reciproque(i) := to_ufixed(1.0 / real(i), reciproque(i));
end loop;
return reciproque;
end init_mem;
-- la mémoire ROM est initialisée lors de l'instanciation du module
constant ROM_reciproque : ROM_reciproque_type := init_mem;
begin
erreur <= '1' when D = 0 else '0';
process(N, D)
variable Qvar : ufixed(We downto -Wf);
begin
if D = 1 then
Qvar := resize(N, Qvar);
else
Qvar := N * ROM_reciproque(to_integer(D));
end if;
Q <= Qvar(We - 1 downto -Wf);
end process;
end arch;

## Slide 8: La division au long
La division au long est un algorithme qui se prête bien aux calculs manuels avec papier et crayon.
Les opérations arithmétiques à maîtriser sont la multiplication et la soustraction.
En base 10, la difficulté est de déterminer combien de fois le diviseur se place dans une partie du dividende.
1 | 5 | 5 |  | 1 | 2 |  |  | 

## Slide 9: La division au long
La division au long est un algorithme qui se prête bien aux calculs manuels avec papier et crayon.
Les opérations arithmétiques à maîtriser sont la multiplication et la soustraction.
En base 10, la difficulté est de déterminer combien de fois le diviseur se place dans une partie du dividende.
1 | 5 | 5 |  | 1 | 2 |  |  | 
1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 
 | 3 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: La division au long
La division au long est un algorithme qui se prête bien aux calculs manuels avec papier et crayon.
Les opérations arithmétiques à maîtriser sont la multiplication et la soustraction.
En base 10, la difficulté est de déterminer combien de fois le diviseur se place dans une partie du dividende.
1 | 5 | 5 |  | 1 | 2 |  |  | 
1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 
 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 
 | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: La division au long
La division au long est un algorithme qui se prête bien aux calculs manuels avec papier et crayon.
Les opérations arithmétiques à maîtriser sont la multiplication et la soustraction.
En base 10, la difficulté est de déterminer combien de fois le diviseur se place dans une partie du dividende.
1 | 5 | 5 |  | 1 | 2 |  |  | 
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | , |  | 
 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 
 | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 

## Slide 12: La division au long
La division au long est un algorithme qui se prête bien aux calculs manuels avec papier et crayon.
Les opérations arithmétiques à maîtriser sont la multiplication et la soustraction.
En base 10, la difficulté est de déterminer combien de fois le diviseur se place dans une partie du dividende.
1 | 5 | 5 |  | 1 | 2 |  |  | 
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | , | 9 | 
 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 
 | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 
 |  |  | 2 |  |  |  |  | 

## Slide 13: La division au long
La division au long est un algorithme qui se prête bien aux calculs manuels avec papier et crayon.
Les opérations arithmétiques à maîtriser sont la multiplication et la soustraction.
En base 10, la difficulté est de déterminer combien de fois le diviseur se place dans une partie du dividende.
À chaque étape on obtient un chiffre de plus du quotient.
1 | 5 | 5 |  | 1 | 2 |  |  | 
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | , | 9 | 1
 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 
 | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 
 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 
 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 
 |  |  |  | 8 |  |  |  | 
Etc.

## Slide 14: La division au long en binaire
En binaire, le processus est identique, mais simplifié parce que les seuls facteurs possibles sont 0 et 1.
À chaque étape on obtient un chiffre de plus du quotient.
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 

## Slide 15: La division au long en binaire
En binaire, le processus est identique, mais simplifié parce que les seuls facteurs possibles sont 0 et 1.
À chaque étape on obtient un chiffre de plus du quotient.
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16: La division au long en binaire
En binaire, le processus est identique, mais simplifié parce que les seuls facteurs possibles sont 0 et 1.
À chaque étape on obtient un chiffre de plus du quotient.
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17: La division au long en binaire
En binaire, le processus est identique, mais simplifié parce que les seuls facteurs possibles sont 0 et 1.
À chaque étape on obtient un chiffre de plus du quotient.
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: La division au long en binaire
En binaire, le processus est identique, mais simplifié parce que les seuls facteurs possibles sont 0 et 1.
À chaque étape on obtient un chiffre de plus du quotient.
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19: La division au long en binaire
En binaire, le processus est identique, mais simplifié parce que les seuls facteurs possibles sont 0 et 1.
À chaque étape on obtient un chiffre de plus du quotient.
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | , | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20: La division au long en binaire
En binaire, le processus est identique, mais simplifié parce que les seuls facteurs possibles sont 0 et 1.
À chaque étape on obtient un chiffre de plus du quotient.
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | , | 1
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
Etc.

## Slide 21: La division au long en binaire: méthode automatisée
On peut automatiser le processus de division au long en binaire en ajoutant systématiquement le complément à deux du diviseur aux parties du dividende.
Le reste de l’addition donne un chiffre du quotient à chaque étape, et indique si on doit garder la différence en cours ou non.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
← Complément à 2

## Slide 22: La division au long en binaire: méthode automatisée
On peut automatiser le processus de division au long en binaire en ajoutant systématiquement le complément à deux du diviseur aux parties du dividende.
Le reste de l’addition donne un chiffre du quotient à chaque étape, et indique si on doit garder la différence en cours ou non.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
+ | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
← Complément à 2

## Slide 23: La division au long en binaire: méthode automatisée
On peut automatiser le processus de division au long en binaire en ajoutant systématiquement le complément à deux du diviseur aux parties du dividende.
Le reste de l’addition donne un chiffre du quotient à chaque étape, et indique si on doit garder la différence en cours ou non.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
+ | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
← Complément à 2

## Slide 24: La division au long en binaire: méthode automatisée
On peut automatiser le processus de division au long en binaire en ajoutant systématiquement le complément à deux du diviseur aux parties du dividende.
Le reste de l’addition donne un chiffre du quotient à chaque étape, et indique si on doit garder la différence en cours ou non.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
+ | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
← Complément à 2

## Slide 25: La division au long en binaire: méthode automatisée
On peut automatiser le processus de division au long en binaire en ajoutant systématiquement le complément à deux du diviseur aux parties du dividende.
Le reste de l’addition donne un chiffre du quotient à chaque étape, et indique si on doit garder la différence en cours ou non.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
+ | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
← Complément à 2

## Slide 26: La division au long en binaire: méthode automatisée
On peut automatiser le processus de division au long en binaire en ajoutant systématiquement le complément à deux du diviseur aux parties du dividende.
Le reste de l’addition donne un chiffre du quotient à chaque étape, et indique si on doit garder la différence en cours ou non.
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
+ | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | , | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
Etc.
← Complément à 2

## Slide 27: La division au long en binaire: méthode automatisée
À chaque étape, il faut donc:
  Conserver la différence courante dans un registre à décalage
  Y ajouter le complément à deux du diviseur
  Inspecter le bit le plus significatif:
    Si c’est un 0, remplacer le contenu du registre par la différence précédente
  Décaler le contenu du registre vers la gauche et insérer un nouveau bit du dividende à droite
  Conserver les bits de retenue
En exercice: donner un chemin des données pour effectuer ces opérations.
  Additionneur à 5 bits, registre à décalage, multiplexeur …
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
+ | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | + | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | , | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
Etc.
← Complément à 2

## Slide 28: Division par convergence, par multiplications successives (méthode de Goldschmidt)
La méthode de division par multiplications successives consiste à multiplier le dividende N et le diviseur D par une suite de nombres Xk.
Les nombres Xk sont choisis afin que le produit D × X1 × X2 × X3 … converge vers 1.
Le produit N × X1 × X2 × X3 … converge alors vers Q.
À chaque étape on calcule:
Avec D0 dans l’intervalle [0.5, 1[ (suite à une normalisation préalable de N et D), on choisit
La division au long nécessite m étapes pour obtenir m bits du quotient. La méthode de Goldschmidt nécessite plutôt log2m étapes.

## Slide 29: Division par convergence, par multiplications successives (méthode de Goldschmidt) - exemple
Calculer 227 / 5
Tout d’abord, il faut normaliser le diviseur D pour qu’il soit dans l’intervalle [0.5, 1[.
On choisit une puissance de deux: 8. On a alors:
227 / 5 = 28,375 / 0,625
À chaque étape on calcule:
Et on choisit:
k | Nk | Dk | Xk+1
0 | 28,375 | 0,625 | 1,375
1 | 39,015625 | 0,859375 | 1,140625
2 | 44,5021973 | 0,98022461 | 1,01977539
3 | 45,3822456 | 0,99960893 | 1,00039107
4 | 45,3999931 | 0,99999985 | 1,00000015
5 | 45,4 | 1 | 

## Slide 30: Vous devriez maintenant être capable de …
Expliquer et appliquer différentes façons d’implémenter la division dans un système numérique. (B2, B3)
Choisir l’approche la plus appropriée selon les conditions du problème. (B3)
Évaluer la complexité de différentes approches de division en termes des ressources de calcul nécessaires et du nombre d’opérations à effectuer pour obtenir un quotient d’une précision désirée. (B3)
Modéliser en VHDL différentes approches pour la division. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance – mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.