## Slide 1: Tests exhaustifs

## Slide 2: Tests exhaustifs Sujets de ce thème
Définition
Exemples pour circuits combinatoires
Exemples pour circuits séquentiels

## Slide 3: Le test exhaustif
Les tests exhaustifs permettent d’observer le comportement du circuit pour toutes les conditions possibles d’entrée, et ce pour chacun de ses états.
En pratique il est impossible d’effectuer un test exhaustif dans un temps raisonnable.
Pour un circuit combinatoire avec M entrées, il faut 2M vecteurs de test.
Pour un circuit séquentiel avec:
  N bascules, S = 2N états, et
  M entrées, R = 2M transitions possibles à partir de chaque état,
il faudrait prévoir 2N + M vecteurs de test différents juste pour effectuer toutes les transitions possibles du système au moins une fois.

## Slide 4: Exemple: conversion de secondes
Combien de vecteurs de test sont nécessaires pour un test exhaustif?
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity convSecondes is
port (
secondesIn : in unsigned(7 downto 0);
minutesOut : out unsigned(2 downto 0);
secondesOut : out unsigned(5 downto 0)
);
end convSecondes;

## Slide 5: Exemple: conversion de couleurs de RGB à CMYK
Combien de vecteurs de test sont nécessaires pour un test exhaustif?
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity convRGB2CMYK is
port (
rouge, vert, bleu : in unsigned(7 downto 0);
cyan, magenta, jaune, noir : out unsigned(7 downto 0)
);
end convRGB2CMYK;
A. Stodghill, Tip o’day: ask for a a refill, Green Options, 2007/06/18. Consulté le 4 septembre 2009, tiré de http://greenoptions.com/tag/ink-cartridge

## Slide 6: Exemple: machine à états
Combien de vecteurs de test sont nécessaires pour un test exhaustif?
Quelles informations sont nécessaires pour déterminer le nombre de vecteurs de tests?
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity machineAEtats is
port (
  reset, CLK : in STD_LOGIC;
  x : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
  sortie : out STD_LOGIC
);
end machineAEtats;
architecture arch of machineAEtats is
type type_etat is (S1, S2, S3, S4);
signal etat : type_etat := S1;
begin
…

## Slide 7: Exemple: joueur de blackjack
Combien de vecteurs de test sont nécessaires pour un test exhaustif?
Quelles informations sont nécessaires pour déterminer le nombre de vecteurs de tests?
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity blackjack is
port (
clk: in std_logic;
reset: in std_logic;
carteValide : in std_logic;
valeurCarte: in integer range 2 to 11;
tirer: out std_logic;
depasse: out std_logic;
total: out integer range 0 to 31
);
end blackjack;
architecture arch2 of blackjack is
signal somme : integer range 0 to 31;
signal calculeSomme : std_logic;
signal initSomme : std_logic;
signal moinsDix : std_logic;
type type_etat is (depart, tire, ajoute, verifie, corrige, fini);
signal etat : type_etat;
…

## Slide 8: Exemple: microprocesseur
Combien de vecteurs de test sont nécessaires pour vérifier un microprocesseur de façon exhaustive?
  Énoncez vos suppositions
  Donnez un ordre de grandeur de la réponse
Estimez le temps nécessaire en supposant que vous pouvez appliquer un vecteur de test à chaque milliseconde.

## Slide 9: Vous devriez maintenant être capable de …
Évaluer la complexité d’un test exhaustif de circuits combinatoires et séquentiels. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance – mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.