## Slide 1: Tests de boîte blanche

## Slide 2: Tests de boîte blanche Sujets de ce thème
Définitions
La couverture de code
La couverture de paramètres d’opération
La couverture fonctionnelle

## Slide 3: Tests de boîte blanche (ou tests structurels)
Le terme « test de boîte blanche » fait référence à un test qui nécessite de connaître le fonctionnement interne du système.
En anglais: white box, glass box, clear box, structural test.
En s’appuyant sur des principes de couverture, on peut calculer des métriques permettant de déterminer à quel point le test a stimulé le système.
Les tests de boîte blanche ne permettent pas en général de découvrir les fonctionnalités manquantes du système.

## Slide 4: Couverture de code
Dans la couverture de code, on choisit des vecteurs de test pour exercer un élément particulier du design ou de sa description.
Il y en a plusieurs :
  Couverture d’énoncés : pourcentage des énoncés du code exécutés.
  Couverture de blocs : pourcentage de blocs d’énoncés délimités par des structures de contrôle qui ont été exécutés. Cette métrique a l’avantage d’être plus représentative que la couverture d’énoncés, parce que les blocs comportant plusieurs énoncés n’ont pas un poids plus important que les autres.
  Couverture de branchements : pourcentage des choix de branchement exécutés.
  Couverture d’expressions : pourcentage des composantes des expressions booléennes qui ont affecté la valeur de ces expressions.
  Couverture d’états : pourcentage du nombre d’états visités.
  Couverture de transitions : pourcentage des transitions de chaque état ayant été prises.
  Couverture de changements de signaux : pourcentage de signaux binaires ayant passé de 0 à 1 et de 1 à 0.

## Slide 5: Couverture de code
Pour chacune des couvertures possibles, on peut calculer une métrique qui exprime:
  le nombre de fois où chaque situation se produit; ou,
  le pourcentage des situations qui se sont produites.
Par exemple, on voudrait atteindre 100% de couverture des énoncés. Si on n’est qu’à 90%, cela signifie qu’il faut stimuler le circuit avec d’autres vecteurs de test.
Le code doit être instrumenté pour obtenir les métriques (par un outil).
Un outil peut présenter l’information obtenue de façon conviviale pour faciliter la sélection de vecteurs de test.
Les différents éléments de couverture ne sont pas tous indépendants. Par exemple, la couverture d’états et la couverture de transitions sont effectivement des sous-ensembles de la couverture d’énoncés et de branchements.

## Slide 6: Couverture de code Exemple
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity convRGB2CMYK is
port (
rouge, vert, bleu : in unsigned(7 downto 0);
cyan, magenta, jaune, noir : out unsigned(7 downto 0)
);
end convRGB2CMYK;
architecture arch2 of convRGB2CMYK is
begin
process(rouge, vert, bleu)
variable cyant, magentat, jaunet, noirt1, noirt2 : unsigned(7 downto 0) := (others => '0');
variable c_ppe_m, m_ppe_j, j_ppe_c : std_logic;
begin
cyant := 255 - rouge;
magentat := 255 - vert;
jaunet := 255 - bleu;
if cyant < magentat then noirt1 := cyant; else noirt1 := magentat; end if;
if noirt1 < jaunet then noirt2 := noirt1; else noirt2 := jaunet; end if;
cyan <= cyant - noirt2;
magenta <= magentat - noirt2;
jaune <= jaunet - noirt2;
noir <= noirt2;
end process;
end arch2;
A. Stodghill, Tip o’day: ask for a a refill, Green Options, 2007/06/18. Consulté le 4 septembre 2009, tiré de http://greenoptions.com/tag/ink-cartridge

## Slide 7: Couverture de code Exemple
Avec les vecteurs de test: (0,0,0), (255,255,255)

## Slide 8: Couverture de code Exemple
Avec les vecteurs de test: (0,0,0), (255,255,255), (1,1,1), (100,100,100)

## Slide 9: Couverture de code Exemple
Avec les vecteurs de test: (0,0,0), (255,255,255), (20, 50, 0)

## Slide 10: Couverture de code Exemple
Avec les vecteurs de test: (0,0,0), (255,255,255), (20, 50, 0), (50, 20, 0)

## Slide 11: Création de vecteurs de test selon la couverture de code
Les métriques de couverture de code complètent les autres types de tests et donnent une certaine assurance au concepteur que le circuit est bien vérifié.
Un bon ensemble de vecteurs de tests produit une couverture de code de 100%.
Une couverture de code de 100% n’implique pas que l’ensemble de vecteurs de tests soit bon!
Une couverture de 100% pour un ensemble de vecteurs de test ne garantit pas que le circuit rencontre toutes ses spécifications.
Il peut y avoir des exceptions, comme par exemple:
  des énoncés qui sont en place pour protéger le système lors d’entrées non valides
  des énoncés pour ramener le système dans un état valide à partir d’un état non valide
Ces deux cas nécessitent des vecteurs de test spéciaux.

## Slide 12: Couverture de paramètres d’opération
La couverture de code n’indique que si certaines situations ont été exercées ou non, sans égard à la fonctionnalité du système.
Un test plus puissant consiste à identifier les paramètres d’opération du système et à vérifier la couverture des valeurs possibles de ceux-ci.
Par exemple, pour une file d’attente, un paramètre serait le nombre d’éléments dans la file. Il est important de vérifier l’opération de la file quand celle-ci est vide, presque vide, pleine et presque pleine, ainsi qu’en situations mitoyennes.
Pour obtenir la couverture des paramètres d’opération, les étapes suivantes peuvent être suivies :
  Énumérer les paramètres d’opération du module;
  Pour chaque paramètre, déterminer la gamme des valeurs possibles et identifier les valeurs qui doivent absolument être vérifiées et dans quelles circonstances;
  Instrumenter le code afin de noter les valeurs de paramètre utilisées;
  Simuler le système; et,
  Calculer le rapport des valeurs utilisées sur le nombre de valeurs totales;
  Établir si les valeurs à vérifier l’ont été.

## Slide 13: Couverture fonctionnelle
Dans ce genre de couverture, on énumère toutes les fonctions que le système doit pouvoir effectuer.
Par exemple, dans un processeur, il doit être possible de transférer la valeur d’un registre vers un autre.
On doit donc choisir des vecteurs de test qui exercent chacune des fonctions de la spécification.

## Slide 14: Vous devriez maintenant être capable de …
Décrire quelques types de tests de boîte blanche. (B2)
La couverture de code: décrire et utiliser. (B2, B3)
La couverture de paramètres d’opération et la couverture fonctionnelle: décrire et utiliser. (B2, B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance – mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.