## Slide 1: Simulation d’un modèle VHDL

## Slide 2: Simulation d’un modèle VHDL Sujets de ce thème
Simulation: rappel et vue d’ensemble
Le problème de la simulation séquentielle d’événements concurrents
Fonctionnement du simulateur:
  Liste d’événements
  Liste des dépendances
  Délais delta
Exemples
Valeurs par défauts d’objets en VHDL

## Slide 3: Simulation: vue d’ensemble

## Slide 4: Simulation: vue d’ensemble
Un simulateur travaille avec la description intermédiaire produite par un compilateur à partir de code HDL.
Le simulateur nécessite qu’on force la valeur de certains signaux (habituellement les ports d’entrée du circuit à simuler), par le biais d’un banc d’essai ou d’outils de simulation.
Du point de vue du simulateur, le banc d’essai et le modèle à simuler sont fusionnés.
Cin <= '0' after 0 ns, '1' after 40 ns;
Y <= '0' after 0 ns, '1' after 20 ns;
X <= '0' after 0 ns, '1' after 10 ns;

## Slide 5: Simulation: vue d’ensemble
Le simulateur évalue comment les signaux forcés se propagent dans le circuit et calcule la valeur de tous les signaux qui en dépendent.
Le simulateur présente les résultats de la simulation dans:
  un chronogramme;
  un tableau;
  des messages à la console; et/ou,
  un fichier.

## Slide 6: Problème fondamental de la simulation
VHDL permet de modéliser des systèmes où plusieurs événements peuvent se produire concurremment.
La simulation est faite sur une station de travail dotée d’un microprocesseur qui traite l’information de façon séquentielle.
Le problème fondamental de la simulation de code VHDL sur une station de travail consiste à simuler la concurrence d’événements sur une machine séquentielle.
3
1
2
4
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
….
Comment simuler ceci avec cela?

## Slide 7: Simulation d’un modèle avec son banc d’essai
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity demodelaidelta is
port(
A : in STD_LOGIC;
B : in STD_LOGIC;
F : out STD_LOGIC
);
end demodelaidelta;
architecture flot of demodelaidelta is
signal S1, S2, S3, S4 : STD_LOGIC;
begin
S3 <= not(B and S1);
S4 <= not(S2 and A);
F <= not(S4 and S3);
S1 <= not(A);
S2 <= not(B);
end flot;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity demodelaidelta_tb is
end demodelaidelta_tb;
architecture TB_ARCHITECTURE of demodelaidelta_tb is
signal A, B, F : STD_LOGIC;
begin
UUT : entity demodelaidelta(flot) port map (A, B, F);
A <= '0' after 0 ns;
B <= '1' after 0 ns, '0' after 10 ns;
end TB_ARCHITECTURE;
À t = 10 ns, un changement sur l’entrée B entraîne des changements simultanés sur les signaux S2 et S3, puis sur la sortie F.
Comment simuler cette concurrence d’événements?

## Slide 8: Fonctionnement du simulateur
Le fonctionnement du simulateur repose sur trois concepts fondamentaux :
  une liste d’événements;
  une liste des dépendances des signaux; et,
  le concept des délais delta.

## Slide 9: Fonctionnement du simulateur
Le fonctionnement du simulateur repose sur trois concepts fondamentaux :
  une liste d’événements;
  une liste des dépendances des signaux; et,
  le concept des délais delta.
  Le simulateur maintient en tout temps une liste d’événements à simuler.
  Un événement est un changement de valeur à apporter à un signal, comme le faire passer de ‘1’ à ‘0’.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity demodelaidelta_tb is
end demodelaidelta_tb;
architecture TB_ARCHITECTURE of demodelaidelta_tb is
signal A, B, F : STD_LOGIC;
begin
UUT : entity demodelaidelta(flot) port map (A, B, F);
A <= '0' after 0 ns;
B <= '1' after 0 ns, '0' after 10 ns;
end TB_ARCHITECTURE;
Liste d’événements
À t = 0, initialisation de la simulation (tout à ‘U’)
…
À t = 0, assignation de 0 à A
À t = 0, assignation de 1 à B
…
À t = 10 ns, assignation de 0 à B

## Slide 10: Fonctionnement du simulateur
Le fonctionnement du simulateur repose sur trois concepts fondamentaux :
  une liste d’événements;
  une liste des dépendances des signaux; et,
  le concept des délais delta.
  La liste des dépendances des signaux indique pour chaque signal, la liste des signaux dont il dépend.
  Cette dépendance est indiquée explicitement ou implicitement dans le code par la liste de sensitivité des processus.
  Lorsqu’un événement se produit sur un signal, le simulateur ajoute l’évaluation des signaux qui dépendent de ce signal à la liste des événements à simuler.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity demodelaidelta is
port(
A, B : in STD_LOGIC;
F : out STD_LOGIC
);
end demodelaidelta;
architecture flot of demodelaidelta is
signal S1, S2, S3, S4 : STD_LOGIC;
begin
S3 <= not(B and S1);
S4 <= not(S2 and A);
F <= not(S4 and S3);
S1 <= not(A);
S2 <= not(B);
end flot;
Signal | Dépend de
S3 | B, S1
S4 | S2, A
F | S4, S3
S1 | A
S2 | B
...
process (A, T1)
begin
T1 <= A and B;
T2 <= not(T1);
end process;
Signal | Dépend de
T1 | A, T1
T2 | A, T1

## Slide 11: Fonctionnement du simulateur
Le fonctionnement du simulateur repose sur trois concepts fondamentaux :
  une liste d’événements;
  une liste des dépendances des signaux; et,
  le concept des délais delta.
  Le délai delta ( ) permet la simulation séquentielle d’événements concurrents
  Un délai delta est un temps infinitésimalement court nécessaire à l’évaluation d’un événement.
  Il est possible que plusieurs événements soient simulés tour à tour en plusieurs délais delta consécutifs avant que la valeur de tous les signaux ne se stabilise.
  Du point de vue du temps de simulation, la somme de tous ces délais delta reste nulle.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity demodelaidelta_tb is
end demodelaidelta_tb;
architecture TB_ARCHITECTURE of demodelaidelta_tb is
signal A, B, F : STD_LOGIC;
begin
UUT : entity demodelaidelta(flot) port map (A, B, F);
A <= '0' after 0 ns;
B <= '1' after 0 ns, '0' after 10 ns;
end TB_ARCHITECTURE;
Liste d’événements
t = 0 + 0 , initialisation de la simulation (tout à ‘U’)
…
À t = 0 + 1 , assignation de 0 à A
À t = 0 + 2 , assignation de 1 à B
…
À t = 10 ns + 0 , assignation de 0 à B

## Slide 12: Exemple du déroulement de la simulation
À t = 0 + 0 , initialisation de la simulation (tout à ‘U’)
À t = 0 + 1 , assignation de 01 à AB
À t = 0 + 2 , S1, S2 et S4* prennent leur valeur
À t = 0 + 3 , S3 prend sa valeur
À t = 0 + 4 , F prend sa valeur
À t = 10 ns + 0 , assignation de 0 à B
À t = 10 ns + 1 , S2 et S3* prennent leurs nouvelles valeurs
À t = 10 ns + 2 , F prend sa nouvelle valeur
* À ces moments, le simulateur a assez d’information pour calculer la valeur du signal parce qu’un ‘0’ à l’entrée d’une porte NON-ET implique automatiquement un ‘1’ à sa sortie
...
A <= '0' after 0 ns;
B <= '1' after 0 ns, '0' after 10 ns;
...

## Slide 13: n ×  = 0 unités de temps: « collapse deltas »

## Slide 14: Et si la simulation n’avance que par des deltas?
Il est possible, lors de la simulation d’un modèle, que la valeur de certains de ses signaux ne se stabilise pas.
Par exemple, un circuit peut inclure un chemin de rétroaction qui le fait entrer en oscillation. Le temps de simulation n’avance alors qu’en deltas.
Un simulateur doit pouvoir détecter cet état de chose, s’arrêter lui-même et afficher un message d’erreur.

## Slide 15: Déroulement global de la simulation
Au temps 0, le simulateur place, sur la liste des événements:
  les processus;
  les assignations concurrentes; et,
  les instanciations de composantes.
Un des événements est choisi et est exécuté. L’exécution de cet événement peut engendrer de nouveaux événements qui sont placés sur la liste des événements, au temps 0 +  ou plus tard, tel que spécifié par une clause after.
Les autres événements du temps 0 sont exécutés à leur tour, et d’autres événements sont ajoutés à la liste des événements au temps 0 +  ou plus tard.
Quand tous les événements du temps 0 ont été exécutés, le temps de simulation est avancé au temps 0 + , et le processus recommence.
Le cycle se répète tant que la liste des événements contient encore des événements à traiter à un temps 0 + n.
Ensuite, le temps de simulation est avancé selon le moment du prochain événement dans la liste des événements.
Le cycle se répète tant que la liste des événements n’est pas vide.

## Slide 16: Un deuxième exemple
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity add3bits is
port (
Cin : in std_logic;
X : in std_logic;
Y : in std_logic;
Cout : out std_logic;
S : out std_logic
);
end add3bits;
architecture flotdonnees2 of add3bits is
signal T1 : std_logic;
signal T2 : std_logic;
signal T3 : std_logic;
begin
S <= T1 xor Cin;
Cout <= T3 or T2;
T1 <= X xor Y;
T2 <= X and Y;
T3 <= Cin and T1;
end flotdonnees2;
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity add3bitsTBsimple is
end add3bitsTBsimple;
architecture arch1 of add3bitsTBsimple is
signal Cin, X, Y, Cout, S : std_logic;
begin
UUT : entity add3bits(flotdonnees2) port map (Cin, X, Y, Cout, S);
Cin <= '0' after 0 ns;
X <= '0' after 0 ns, '1' after 10 ns;
Y <= '0' after 0 ns;
end arch1;

## Slide 17: Un deuxième exemple
Liste des événements
À t = 0 + 0 , initialisation de la simulation (tout à ‘U’)
À t = 0 + 1 , assignation de 000 à X, Y, Cin
À t = 0 + 2 , évaluation des signaux T1, T2, T3 et S (provoquées par les changements sur X, Y, Cin)
À t = 0 + 3 , évaluation de T3, S et Cout (provoquées par les changements sur T1, T2, T3)
Aucun nouvel événement n’est ajouté à la liste d’événements.
À t = 10 ns + 0 , assignation de 1 à X
À t = 10 ns + 1 , évaluation de T1 et T2 (provoquées par le changement sur X)
À t = 10 ns + 2 , évaluation de T3 et de S (provoquées par le changement sur T1)
Aucun nouvel événement n’est ajouté à la liste d’événements.
Signal | Dépend de
S | T1 , Cin
Cout | T3, T2
T1 | X, Y
T2 | X, Y
T3 | Cin, T1
-- module add3bits:
S <= T1 xor Cin;
Cout <= T3 or T2;
T1 <= X xor Y;
T2 <= X and Y;
T3 <= Cin and T1;
...
-- dans le banc d’essai:
Cin <= '0' after 0 ns;
X <= '0' after 0 ns, '1' after 10 ns;
Y <= '0' after 0 ns;

## Slide 18: Valeurs par défaut d’objets en VHDL
Lors de la simulation, un objet déclaré sans initialisation de valeur se voit assigner une valeur par défaut qui dépend de son type.
La valeur par défaut correspond à la borne gauche du type (type T, valeur T’left).
La borne gauche dépend de la déclaration du type.
Type | Valeur par défaut
boolean | FALSE
natural | 0
positive | 1
integer | typiquement -231
std_logic | ‘U’
std_logic_vector | « UUU….U »
type STD_ULOGIC is (
'U', -- Uninitialized
'X', -- Forcing Unknown
'0', -- Forcing 0
'1', -- Forcing 1
'Z', -- High Impedance
'W', -- Weak Unknown
'L', -- Weak 0
'H', -- Weak 1
'-' -- Don't care
);
subtype STD_LOGIC is resolved STD_ULOGIC;
type STD_ULOGIC_VECTOR is array (NATURAL range <>) of STD_ULOGIC;
subtype STD_LOGIC_VECTOR is (resolved) STD_ULOGIC_VECTOR;

## Slide 19: Vous devriez maintenant être capable de …
Expliquer le fonctionnement de la simulation d’un modèle VHDL. Expliquer les principes de la liste d’événements, de la liste de dépendances et des délais delta. (B2)
Étant donné un modèle VHDL et son banc d’essai, montrer le déroulement de la simulation. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance – mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.