## Slide 1: Objets des catégories signal et variable en VHDL

## Slide 2: Utilisation d’objets des catégories signal et variable en VHDL Sujets de ce thème
Cette présentation fait suite à la présentation sur la simulation de modèles VHDL
Assignation de valeurs à des variables et des signals
Exemples
Formes d’un processus

## Slide 3: Assignations à des objets des catégories signal et variable dans un processus
À l’intérieur d’un processus, les énoncés sont exécutés de façon séquentielle.
Les assignations à des objets des catégories variable et signal sont traitées différemment.
Quand la cible est une variable, celle-ci prend immédiatement la valeur qui lui est assignée.
Pour un signal, l’assignation est placée sur la liste des événements:
  au temps courant +  (clause implicite after 0 ns); ou,
  au moment spécifié par une clause after explicite.
L’évaluation des énoncés du processus se poursuit ensuite.
Les assignations de valeurs à des signals ne sont effectuées que lorsqu’elles sont tirées de la liste des événements:
  après la fin de l’exécution du processus; ou bien,
  pendant la suspension de l’exécution du processus par un énoncé wait.

## Slide 4: Expressions contenant des objets des catégories signal et variable dans un processus
Quand | Variable | Signal
Au début de la première exécution du processus | Valeur d’initialisation dans la déclaration, ou valeur par défaut correspondant au type. | 
Au début des autres exécutions du processus | Valeur à la fin de la dernière exécution | Valeur assignée après la fin de la dernière exécution
Pendant l’exécution d’un processus qui ne contient pas d’énoncé wait | Dernière valeur assignée | Valeur au lancement du processus
Pendant l’exécution d’un processus qui contient un ou des énoncés wait | Dernière valeur assignée | Valeur au lancement du processus ou bien dernière valeur assignée avant l’énoncé wait qui précède l’expression

## Slide 5: Exemple #1
entity demoprocessus1 is
end demoprocessus1;
architecture arch of demoprocessus1 is
signal s1 : integer;
signal s2 : integer := 5;
signal s3 : integer := 10;
begin
process
variable v1 : integer;
variable v2 : integer := 50;
begin
v2 := v2 + 1;
s3 <= 100;
s2 <= s3 + v2;
wait for 4 ns;
end process;
end arch;
Quand | Variable | Signal
Au début de la première exécution du processus | Valeur d’initialisation dans la déclaration ou valeur par défaut correspondant au type. | 
Au début des autres exécutions du processus | Valeur à la fin de la dernière exécution | Valeur assignée après la fin de la dernière exécution
Pendant l’exécution d’un processus qui ne contient pas d’énoncé wait | Dernière valeur assignée | Valeur au lancement du processus
Pendant l’exécution d’un processus qui contient un ou des énoncés wait | Dernière valeur assignée | Valeur au lancement du processus ou bien dernière valeur assignée avant l’énoncé wait qui précède l’expression

## Slide 6: Exemple #2
entity demoprocessus is
end demoprocessus;
architecture arch of demoprocessus is
signal s1 : integer := 100;
signal s2, s3, s4 : integer := -100;
begin
process
variable v1 : integer := 2;
begin
while (v1 >= 0) loop
s2 <= v1 + 5;
v1 := v1 - 1;
s3 <= v1 + 5;
s1 <= s1 + 1;
s4 <= s3 + s2;
wait for 5 ns;
s3 <= s3 + v1;
s4 <= s3 + s2;
wait for 5 ns;
s4 <= s3;
end loop;
wait for 100 ns;
end process;
end arch;
Quand | Variable | Signal
Au début de la première exécution du processus | Valeur d’initialisation dans la déclaration ou valeur par défaut correspondant au type. | 
Au début des autres exécutions du processus | Valeur à la fin de la dernière exécution | Valeur assignée après la fin de la dernière exécution
Pendant l’exécution d’un processus qui ne contient pas d’énoncé wait | Dernière valeur assignée | Valeur au lancement du processus
Pendant l’exécution d’un processus qui contient un ou des énoncés wait | Dernière valeur assignée | Valeur au lancement du processus ou bien dernière valeur assignée avant l’énoncé wait qui précède l’expression

## Slide 7: Quel format de processus choisir?
Il y a plusieurs façons de décrire un comportement donné en VHDL.
On peut remplacer la liste de sensitivité d’un processus par un énoncé wait (avec trois variations: wait for, wait until, wait on).
On peut avoir une liste de sensitivité non complète (qui n’inclut pas tous les signaux qui font partie d’expressions dans le processus).
Ces approches ne sont pas recommandées pour du code qui doit être synthétisé.
process
begin
T1 <= A and B;
wait for 0 ns;
T2 <= not(T1);
end process;
process(A, B)
begin
T1 <= A and B;
T2 <= not(T1);
end process;
process
begin
T1 <= A and B;
T2 <= not(T1);
wait on A, B, T1;
end process;
process
begin
wait on A, B, T1;
T1 <= A and B;
T2 <= not(T1);
end process;
process
begin
wait until A = B;
T1 <= A and B;
T2 <= not(T1);
end process;
process (A, B, T1)
begin
T1 <= A and B;
T2 <= not(T1);
end process;

## Slide 8: Vous devriez maintenant être capable de …
Interpréter le modèle de simulation pour expliquer le traitement différent des objets des catégories signal et variable dans un modèle. (B2, B3)
Étant donné un modèle, donner la valeur des objets dans le temps. (B2, B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance – mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.