## Slide 1: Synthèse d’un modèle VHDL

## Slide 2: Simulation d’un modèle VHDL Sujets de ce thème
Le processus de synthèse
Norme 1076.6 et documentation
Types, opérateurs, boucles
Éléments à mémoire
Exemples
Recommandations

## Slide 3: Synthèse de code VHDL
La synthèse du code VHDL est effectuée par un synthétiseur.
Le processus de synthèse peut être décomposé et effectué en plusieurs passes. Ce processus est très complexe sauf pour les circuits les plus simples.
Le produit du synthétiseur est communément appelé «liste des interconnexions» (netlist): les composantes de base et les liens qui les relient.
Après le processus de synthèse, il est possible d’obtenir un estimé de la performance et des coûts du circuit.

## Slide 4: La norme IEEE 1076.6-2004
IEEE Standard for VHDL Register Transfer Level (RTL) Synthesis
“This document specifies a standard for use of VHDL to model synthesizable register-transfer level digital logic. A standard syntax and semantics for VHDL register-transfer level synthesis is defined. The subset of the VHDL language, which is synthesizable, is described, and nonsynthesizable VHDL constructs are identified that should be ignored or flagged as errors.”
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1342563&isnumber=29580

## Slide 5: La documentation de XST
« The XST User Guide:
  Describes Xilinx® Synthesis Technology (XST) support for Hardware Description Language (HDL), Xilinx devices, and design constraints for the Xilinx ISE® Design Suite software
  Discusses FPGA and CPLD optimization and coding techniques when creating designs for use with XST »
Le document fournit beaucoup d’exemples sur la façon de coder différents modules matériels.

## Slide 6: La documentation de XST
« The XST User Guide:
  Describes Xilinx® Synthesis Technology (XST) support for Hardware Description Language (HDL), Xilinx devices, and design constraints for the Xilinx ISE® Design Suite software
  Discusses FPGA and CPLD optimization and coding techniques when creating designs for use with XST »
Le document fournit beaucoup d’exemples sur la façon de coder différents modules matériels.
-- 4-bit Unsigned Up Accumulator with Asynchronous Reset
--
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity accumulators_1 is
port(C, CLR : in std_logic;
D : in std_logic_vector(3 downto 0);
Q : out std_logic_vector(3 downto 0));
end accumulators_1;
architecture archi of accumulators_1 is
signal tmp: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
process (C, CLR)
begin
if (CLR=’1’) then
tmp <= "0000";
elsif (C’event and C=’1’) then
tmp <= tmp + D;
end if;
end process;
Q <= tmp;
end archi;

## Slide 7: Types utilisés pour la synthèse
Les types std_logic ou std_logic_vector ne devraient être utilisés que pour des valeurs logiques.
Pour représenter des nombres pour les ports d’une entité, les types préférés sont tirés du package numeric_std :
  unsigned pour une interprétation non signée
  signed pour une interprétation signée en complément à deux.
Pour représenter des signaux internes d’un module, on a avantage à utiliser les types plus abstraits comme integer, character ou string, même s’il est plus difficile de retrouver ces signaux pour débogage dans les produits de la synthèse ou de l’implémentation.
Pour les constantes et les paramètres d’un module, on peut en général utiliser tous les types abstraits supportés par VHDL, comme real, integer, ou string.

## Slide 8: Exemple: code utilisant les types character et string
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity banderolev2 is
port (
reset, clk : in STD_LOGIC;
charout : out unsigned(7 downto 0)
);
end banderolev2;
architecture arch of banderolev2 is
constant message : string := "bonjour et bienvenue!";
begin
process (clk, reset)
variable index : integer range 1 to message'length;
begin
if (rising_edge(clk)) then
if reset = '1' then
index := 1;
else
charout <= to_unsigned(character'pos(message(index)), 8);
if index = message'length then
index := 1;
else
index := index + 1;
end if;
end if;
end if;
end process;
end arch;
=========================================================================
Advanced HDL Synthesis Report
Macro Statistics
# ROMs : 1
21x8-bit ROM : 1
# Counters : 1
5-bit up counter : 1
# Registers : 8
Flip-Flops : 8
=========================================================================
=========================================================================
* Low Level Synthesis *
=========================================================================
WARNING:Xst:1710 - FF/Latch <charout_7> (without init value) has a constant value of 0 in block <banderolev2>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
Optimizing unit <banderolev2> ...
Mapping all equations...
Building and optimizing final netlist ...
Found area constraint ratio of 100 (+ 5) on block banderolev2, actual ratio is 0.
Final Macro Processing ...
=========================================================================
Final Register Report
Macro Statistics
# Registers : 12
Flip-Flops : 12

## Slide 9: Fils modélisés par les catégories signal et variable
En général, l’utilisation de la catégorie signal résulte en un fil concret dans un module.
C’est moins souvent le cas pour la catégorie variable, à cause du traitement différent de ces deux catégories.
library ieee;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity demoSignalVariable is
port (
A, B, C, D: in std_logic;
F1, F2 : out std_logic
);
end demoSignalVariable;
architecture demo of demoSignalVariable is
signal S1, S2 : std_logic;
begin
S1 <= A and B;
S2 <= S1 or C;
F1 <= S2 nand D;
process(A, B, C, D)
variable V : std_logic;
begin
V := A and B;
V := V or C;
V := V nand D;
F2 <= V;
end process;
end demo;

## Slide 10: Opérateurs synthétisables
La plupart des synthétiseurs peuvent synthétiser des circuits matériels qui réalisent les opérateurs suivants:
  logique: and, or, nand, nor, xor, xnor, not
  relation: =, /=, <, <=, >, >=
  concaténation: &
  arithmétique et décalage:
    +, - ,*, abs
    /, rem et mod, si l’opérande de droite est une constante égale à une puissance de 2
    sll, srl, sla, sra, rol, ror
Les opérateurs ne sont pas définis pour tous les types, il faut utiliser les librairies correspondantes.

## Slide 11: Synthèse: boucles et conditions
À l’intérieur d’un processus, on peut utiliser des boucles et des conditions pour modéliser le comportement d’un circuit.
Les boucles sont une manière compacte de représenter plusieurs énoncés reliés logiquement entre eux.
Les paramètres d’exécution de la boucle doivent prendre des valeurs statiques au moment de la synthèse.
Les boucles sont implémentées en les déroulant: les énoncés d’assignation qu’elles contiennent sont répliqués, un pour chaque itération de la boucle.
Pour les circuits combinatoires, les conditions permettent d’effectuer un choix.
  L’énoncé case a l’avantage de représenter des choix qui sont mutuellement exclusifs et qui ont la même préséance. Il correspond assez exactement à l’action d’un multiplexeur.
  L’énoncé if, est plus général avec les clauses elsif ainsi qu’une clause else. Il est possible de l’utiliser pour donner préséance à certaines conditions par rapport à d’autres. Cela peut résulter en un circuit plus complexe que nécessaire, parce que le comportement décrit peut être plus restrictif que ce que le concepteur a en tête.
Case est un meilleur choix quand on n’a pas besoin de priorité!

## Slide 12: Exemple de code synthétisable utilisant des boucles et des conditions avec priorité
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity unsigned2dec is
port(
nombre : in unsigned(9 downto 0);
centainesBCD, dizainesBCD, unitesBCD : out unsigned(3 downto 0);
erreur : out std_logic
);
end unsigned2dec;
architecture arch of unsigned2dec is
begin
erreur <= '1' when nombre >= 1000 else '0';
process(nombre)
variable n, c, d, u : natural := 0;
begin
n := to_integer(nombre);
c := 0;
for centaines in 9 downto 1 loop
if n >= centaines * 100 then
c := centaines;
exit;
end if;
end loop;
n := n - c * 100;
d := 0;
for dizaines in 9 downto 1 loop
if n >= dizaines * 10 then
d := dizaines;
exit;
end if;
end loop;
u := n - d * 10;
centainesBCD <= to_unsigned(c, 4);
dizainesBCD <= to_unsigned(d, 4);
unitesBCD <= to_unsigned(u, 4);
end process;
end arch;

## Slide 13: Inférence d’éléments à mémoire
Le processus de synthèse repose sur le principe de l’inférence de composantes matérielles à partir d’une description en code.
Il est important de vérifier la documentation d’un outil de synthèse pour savoir quelle structure de langage utiliser pour obtenir le circuit désiré.
À l’intérieur d’un processus, un élément à mémoire est inféré en VHDL si un objet des catégories signal ou variable se voit assigner une valeur dans un énoncé if-else, et que certains cas ne sont pas couverts.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mystere1 is
port (a, b, c: in std_logic;
s : in std_logic_vector (1 downto 0);
o : out std_logic);
end mystere1;
architecture archi of mystere1 is
begin
process (a, b, c, s)
begin
if (s = "00") then o <= a;
elsif (s = "01") then o <= b;
elsif (s = "10") then o <= c;
end if;
end process;
end archi;

## Slide 14: Exemples de code ambigu ou non synthétisable - 1
entity boucledynamique is
port (
x0, xmax : in integer range 0 to 255;
somme : out integer range 0 to 65535
);
end boucledynamique;
architecture arch of boucledynamique is
begin
process(x0, xmax)
variable sommet : integer;
begin
sommet := 0;
for k in x0 to xmax loop
sommet := sommet + k;
end loop;
somme <= sommet;
end process;
end arch;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity registremanque1 is
port (
clk, D : in std_logic;
Q : out std_logic
);
end registremanque1;
architecture arch of registremanque1 is
begin
process(clk)
begin
if (rising_edge(CLK) or falling_edge(CLK)) then
Q <= D;
end if;
end process;
end arch;
Boucle à bornes indéfinies.
Ne respecte pas les patrons pour la description de registres.

## Slide 15: Exemples de code ambigu ou non synthétisable - 2
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity deuxsourcesetpire is
port (
A, B, C, D, CLK : in std_logic;
F : out std_logic
);
end deuxsourcesetpire;
architecture arch of deuxsourcesetpire is
begin
F <= CLK and (C or D);
process(CLK)
begin
if (rising_edge(CLK)) then
F <= A or B;
end if;
end process;
end arch;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity registremanque is
port (
clk, reset, enable, D : in std_logic;
Q : out std_logic
);
end registremanque;
architecture arch of registremanque is
begin
process(clk, reset)
begin
if (rising_edge(CLK) and reset = '0' and enable = '1') then
Q <= D;
end if;
end process;
end arch;
Deux sources pour le signal F
Utilisation du signal d’horloge dans une expression (synthétisable, mais …)
Ne respecte pas les patrons pour la description de registres.

## Slide 16: Résultats différents pour la synthèse et la simulation Comment les éviter
Un circuit décrit en VHDL peut être parfaitement simulable et pas du tout synthétisable.
Parfois, des erreurs dans la description du circuit ne sont découvertes que lors du processus de synthèse.
Attention à la liste de sensitivité
  l’absence d’un signal dans la liste de sensitivité est importante pour le simulateur
  le synthétiseur suppose (en général) que le concepteur a fait une erreur: “Declare asynchronous signals in the sensitivity list. Otherwise, XST issues a warning and adds them to the sensitivity list. In this case, the behavior of the synthesis result may be different from the initial specification.” – XST User Guide, v. 11.1.0, Apr. 2009
Quoi faire?
  Surveiller les avertissements du synthétiseur.
  Pour les processus décrivant des bascules: placer seulement clk et reset dans la liste de sensitivité
  Pour les processus décrivant de la logique combinatoire: placer tous les signaux faisant partie d’expressions dans la liste de sensitivité

## Slide 17: Résultats différents pour la synthèse et la simulation Exemple
signal U2t : std_logic;
-- ...
process (clk)
begin
if rising_edge(clk) then
U2t <= U1;
end if;
U2 <= U2t;
end process;
process (clk)
variable U3t : std_logic;
begin
if rising_edge(clk) then
U3t := U1;
end if;
U3 <= U3t;
end process;
Pour le signal U2, lors de la simulation, l’assignation de valeur se fait sur un front descendant d’horloge, ce qui ne correspond absolument pas au produit de la synthèse.

## Slide 18: Synthèse: mot de la fin
Le synthétiseur respecte un contrat, p. ex. la norme IEEE 1076.6-2004.
Les concepteurs de synthétiseurs sont des gens prudents. Les synthétiseurs n’infèrent que des modules qui peuvent être décrits sans ambiguïté.
  le code HDL doit être non ambigu;
  le code HDL doit correspondre à une structure disponible sur la technologie ciblée, exemples de cas à considérer:
    registre avec reset synchrone/asynchrone?
    registre actif sur un ou deux fronts d’horloge?
    type d’additionneur?
    division, reste, autres fonctions (sinus, log, tanh, médiane, etc.)?
Pour écrire du « bon code » synthétisable, il faut bien connaître:
  le contrat respecté par le synthétiseur utilisé; et,
  la technologie ciblée.
Le défi du concepteur de circuits numériques est de décrire ses intentions d’une façon non ambigüe pour le synthétiseur.
Une approche qui fonctionne consiste à tout d’abord décomposer le circuit en blocs de base correspondant à des composantes logiques connues, puis à produire une description en fonction de ces blocs.

## Slide 19: Vous devriez maintenant être capable de …
Expliquer comment fonctionne le processus de synthèse d’un modèle. (B2)
Expliquer dans quels cas un modèle VHDL n’est pas synthétisable. (B2)
Expliquer la relation entre la norme IEEE 1076.6, les structures de langage supportées par les synthétiseurs, et l’ensemble du langage VHDL. (B2)
Analyser un modèle VHDL et déterminer s’il est synthétisable ou non. (B3)
Écrire du code synthétisable en exploitant correctement les types, opérateurs et structures de contrôle de VHDL. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance – mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.