## Slide 1: Performance de circuits numériques Partie 1 – le facteur temps – introduction

## Slide 2: Quatre considérations pour l’implémentation d’un système numérique
Précision des calculs
Puissance consommée
Taille du système
Taux de traitement

## Slide 3: Performance de circuits numériques Partie 1: le facteur temps
Pour être acceptable, un circuit numérique doit rencontrer ses spécifications fonctionnelles: il doit produire les bons résultats.
Il doit aussi rencontrer ses spécifications temporelles: il doit produire les résultats à temps.
Le taux de traitement est directement proportionnel
  à la fréquence d’horloge;
  au nombre de résultats produits par cycle d’horloge; et,
  au nombre d’unités de calcul en parallèle.

## Slide 4: Exemple: désentrelacement vidéo pour télévision HD
Un téléviseur HD peut afficher des images de 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut, à un taux d’au moins 60 images par seconde.
Plusieurs sources fournissent une vidéo de qualité inférieure. Par exemple, la norme ATSC « 1080i » de télévision au Canada spécifie:
  images de 1920 × 540 pixels;
  chaque trame contient soit les lignes paires soit les lignes impaires de l’image originale de 1080 lignes;
  les images sont entrelacées à un taux de 60 trames par seconde.
Le téléviseur doit recombiner les images par un processus de désentrelacement.

## Slide 5: Désentrelacement intra-trame
Le désentrelacement intra-trame consiste à reconstituer une image complète à partir de l’information reçue d’une seule trame.
Pour chaque trame, il faut estimer la valeur des lignes de pixels manquantes à partir des lignes fournies de la trame présente.
Deux approches naïves:
  Répéter chaque ligne reçue (line doubling);
  Moyenner des paires de lignes reçues (line averaging)
Problèmes des approches naïves:
  Perte de résolution
  Scintillement (flickering) des objets fixes

## Slide 6: Désentrelacement inter-trame
Le désentrelacement inter-trame consiste à reconstituer une image complète à partir de l’information reçue de plusieurs trames.
Pour chaque trame il faut estimer la valeur des lignes de pixels manquantes à partir des lignes fournies de plusieurs trames.
Le nombre de calculs et les besoins en mémoire sont beaucoup plus grands que pour les approches intra-trame.

## Slide 7: Désentrelacement vidéo Analyse du taux de traitement
Le traitement nécessaire pour effectuer le désentrelacement peut être très simple, par exemple doubler chaque ligne reçue.
Il peut être très complexe, par exemple effectuer le suivi d’objets d’une trame à l’autre pour n’utiliser que des pixels originaux dans chaque image produite.
Pour une image HD, le nombre de pixels à calculer est:
1920 × 540 = 1 036 800 pixels
Le taux de traitement nécessaire est:
1 036 800 pixels/image × 60 images/s
≈ 62.2 Mpixels/s.
Chaque pixel est composé de trois octets (R, G, B), pour un total de
≈ 186.6 Moctets/s.

## Slide 8: Désentrelacement intra-trame Algorithme ELA
L’algorithme ELA (Edge-based Line Average) produit de meilleurs résultats que le doublage ou le moyennage de lignes.
Pour chaque pixel à calculer P, on calcule la similarité entre les trois paires de pixels (A, F), (B, E) et (C, D).
La paire avec la plus grande similarité est choisie, et sa moyenne donne le pixel manquant.
Pour chaque pixel, il faut:
  Calculer les trois différences absolues
  |A – F|, |B – E|, |C – D|
  faire trois comparaisons, de façon à déterminer laquelle des trois différences absolues est la plus petite; et
  calculer une moyenne
  P = (A + F) / 2 ou bien (B + E) / 2 ou bien (C + D) / 2
Pour chaque pixel, il faut faire 10 opérations par couleur, soit 30 opérations.
On a 1920 × 540 pixels × 60 images/s ≈ 62.2 Mpixels/s
Le taux de traitement effectif est donc
30 × 62.2M ≈ 1.87 Gops/s
Ceci n’inclut pas les branchements ni les chargements de la mémoire.

## Slide 9: Désentrelacement inter-trame par compensation de mouvement
Dans une trame adjacente, on cherche le bloc le plus similaire au bloc présent. On remplace les lignes manquantes du bloc présent par celles du bloc similaire.
Supposons des blocs de 16 × 16 pixels et un espace de recherche de 64 × 64 pixels: il y a 4096 blocs à inspecter. Pour trouver un seul bloc, il faut comparer 16 × 16 × 4096 ≈ 1.05 M paires de pixels.
Dans une image HD entrelacée, il y a 4080 blocs de 16 × 16 pixels. Le taux de traitement pour la recherche de blocs seulement pour une vidéo HD serait de l’ordre de 4080 × 1.05 M = 4.3 Gops/s.
Une fois un bloc trouvé, il faudrait faire des opérations d’interpolation pour calculer les pixels manquants.

## Slide 10: En conclusion …
La plupart des systèmes numériques doivent rencontrer des contraintes importantes concernant le taux de traitement.
Le taux de traitement est directement proportionnel
  à la fréquence d’horloge;
  au nombre de résultats produits par cycle d’horloge; et,
  au nombre d’unités de calcul en parallèle.
Dans les vidéos de cette semaine, nous allons considérer le premier facteur, la fréquence d’horloge.