## Slide 1: Le temps de propagation des signaux dans un circuit

## Slide 2: Temps de propagation Sujets de ce thème
Métriques de temps des transitions sur les signaux
Délai de propagation d’une composante
Délai de propagation des interconnexions
Temps de préparation et de maintien des bascules
Valeur des paramètres pour un FPGA

## Slide 3: Transitions sur les signaux
Les signaux intermédiaires et de sortie peuvent subir une transition quand les signaux d’entrée changent.
Par exemple, pour un inverseur, quand l’entrée passe de 1 à 0, la sortie doit passer de 0 à 1. Ces transitions ne se font pas instantanément.
On définit:
Temps de descente (fall time – tf)
Temps de montée (rise time – tr)
Délai de descente (propagation delay, High to Low – tPHL)
Délai de montée (propagation delay, Low to High – tPLH)
Délai de propagation td ou bien tcomb = max(tPHL, tPLH)

## Slide 4: Transitions sur les signaux
Les paramètres de synchronisation tr, tf, tPHL et tPLH sont influencés principalement par trois critères :
  la charge capacitive à mener (dépend du nombre de composantes menées par le circuit ainsi que la longueur des interconnexions);
  la résistance des conducteurs (dépend surtout de la longueur des interconnexions); et,
  la dimension des transistors par lesquels le courant passe pour charger (tPLH) et décharger (tPHL) la charge capacitive.
Étant donnés C et R, on peut calculer tr, tf, tPHL et tPLH.

## Slide 5: Transitions sur les signaux
Les paramètres de synchronisation tr, tf, tPHL et tPLH sont influencés principalement par trois critères :
  la charge capacitive à mener (dépend du nombre de composantes menées par le circuit ainsi que la longueur des interconnexions);
  la résistance des conducteurs (dépend surtout de la longueur des interconnexions); et,
  la dimension des transistors par lesquels le courant passe pour charger (tPLH) et décharger (tPHL) la charge capacitive.

## Slide 6: Délai de propagation d’une composante
Le délai de propagation d’une composante est le temps nécessaire pour que la sortie de la composante se stabilise suite à un changement à l’une de ses entrées:
  td pour les bascules;
  tcomb pour la logique combinatoire.
Pour les bascules, td est mesuré à partir du front actif d’horloge.
Le délai de propagation est spécifié par le manufacturier étant donnés :
  les délais (tPHL, tPLH) du signal d’entrée;
  la tension d’alimentation;
  la température; et,
  la charge menée par la composante.

## Slide 7: Exemple
Les bascules et les portes logiques INV, ET, OU et OUX ont des délais de propagation de 2, 1, 2, 2 et 3 ns, respectivement.
Montrez l’évolution des signaux dans le circuit après une transition positive du signal d’horloge.

## Slide 8: Délai de propagation des interconnexions
Le délai de propagation des interconnexions dépend:
  de leur surface Ai présentée au courant (fixe);
  des matériaux utilisés (ρ, ε) (fixe);
  de leur longueur L (dépend du routage des signaux).
Ces facteurs influent sur leur charge capacitive et sur leur résistance.
ρ: résistivité du conducteur
L: longueur du conducteur
Ai: surface présentée au courant
ε: paramètre diélectrique de l’isolant
Am: surface de l’isolant
d: épaisseur de l’isolant

## Slide 9: Effet de la charge et des interconnexions sur le temps de propagation dans un FPGA
Facteurs:
  sortance (fanout); et
  distance due au placement.
La charge capacitive augmente avec le nombre de composantes menées par une sortie.
La charge capacitive et la résistance des conducteurs augmentent avec la distance entre la source et le puits d’un signal.

## Slide 10: Bascules: temps de préparation et de maintien
Le temps de préparation (setup time – tsu) est le temps minimal pendant lequel le signal d’entrée de la bascule ou du loquet ne doit pas changer avant la transition active de l’horloge.
Le temps de maintien (hold time – th) est le temps minimal pendant lequel le signal d’entrée de la bascule ou du loquet ne doit pas changer après la transition active de l’horloge.
Si le temps de préparation ou le temps de maintien n’est pas respecté, alors la bascule risque d’entrer dans un état métastable:
  sortie de niveau imprévisible entre 0 et 1;
  stabilisation éventuelle sur une valeur indéterminée.

## Slide 11: Quelques paramètres des FPGA de la série 7 de Xilinx et des valeurs réelles pour la puce XC7A100T-1CSG324C
Xilinx, 7 Series FPGAs Configurable Logic Block User Guide, UG474 (v1.7), Nov. 17, 2014.
Xilinx, Artix-7 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics, DS181 (v1.20) Nov. 24, 2015.

## Slide 12: Vous devriez maintenant être capable de …
Mesurer sur un chronogramme les quantités tf, tr, tPHL, tPLH et td, et expliquer les facteurs qui les affectent. (B3)
Expliquez les facteurs qui affectent les délais de propagation des composantes et des interconnexions dans un circuit. (B2)
Calculer le temps d’arrivé des signaux dans un circuit en fonction des délais de propagation des bascules, des modules combinatoires et des interconnexions. (B3)
Expliquer le principe du temps de préparation (tsu) et de maintien (th) d’une bascule et les conséquences de leur non-respect. (B2)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance – mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.