## Slide 1: Chemin critique et fréquence maximale d’horloge

## Slide 2: Chemin critique et fréquence maximale d’horloge Sujets de ce thème
Chemin critique
Fréquence maximale d’horloge
Exemples

## Slide 3: Fréquence maximale d’horloge et chemin critique
La fréquence maximale d’opération d’un circuit séquentiel est la fréquence d’horloge la plus élevée à laquelle le circuit continue de fournir des résultats corrects.
La réciproque de la fréquence maximale d’horloge est la période minimale du circuit.
La période minimale du circuit est égale à la somme du délai sur le chemin critique et du temps de préparation de la bascule qui reçoit le signal.
Le chemin critique est le chemin avec le délai le plus long.
Un chemin part d’une bascule et s’arrête à une autre bascule, sans passer par d’autres bascules.
Délai de la bascule source
Délai des interconnexions sur le chemin
Délai de la logique sur le chemin
Temps de préparation de la bascule puits

## Slide 4: Exemple #1
Les bascules ont un temps de préparation de 1 ns et un délai de propagation de 2 ns;
Les portes logiques INV, ET, OU et OUX ont des délais de propagation de 1, 2, 2 et 3 ns, respectivement.
On peut négliger les délais de propagation des interconnexions.
Les chemins sont
  A-ET-OU-F
  B-ET-OU-F
  B-INV-OUX-OU-F : chemin critique
  C-OUX-OU-F
La période minimale d’horloge est
2 + 1 + 3 + 2 + 1 = 9 ns.

## Slide 5: Exemple #1

## Slide 6: Exemple #2
Les bascules ont des délais de propagation de 2 ns, un temps de préparation de 1 ns, et un temps de maintien de 1 ns.
La fréquence d’horloge est de 100 MHz.
Énumérez les chemins, donnez le délai sur chacun, et indiquez si la période d’horloge est suffisante et par combien.

## Slide 7: Exemple #2
Les bascules ont des délais de propagation de 2 ns, un temps de préparation de 1 ns, et un temps de maintien de 1 ns.
La fréquence d’horloge est de 100 MHz.
Énumérez les chemins, donnez le délai sur chacun, et indiquez si la période d’horloge est suffisante et par combien.
Arrêtez la vidéo et faites l’exercice!

## Slide 8: Exemple #2 - solution
Les bascules ont des délais de propagation de 2 ns, un temps de préparation de 1 ns, et un temps de maintien de 1 ns.
La fréquence d’horloge est de 100 MHz.
Énumérez les chemins, donnez le délai sur chacun, et indiquez si la période d’horloge est suffisante et par combien.
Chemins, de haut en bas:
Q1, ET, D3: 2 + 3 + 1 = 6 ns, extra 4 ns
Q2, ET, D3: 2 + 3 + 1 = 6 ns, extra 4 ns
Q2, D4: 2 + 1 = 3 ns, extra 7 ns
Q3, NET, D1: 2 + 2 + 1 = 5 ns, extra 5 ns
Q4, NET, D1: 2 + 2 + 1 = 5 ns, extra 5 ns

## Slide 9: Exemple #3
Déterminez la fréquence maximale d’horloge du circuit suivant.
Les bascules ont tsu = 1 ns et td = 2 ns. On peut négliger les délais des interconnexions.

## Slide 10: Exemple #3
Déterminez la fréquence maximale d’horloge du circuit suivant.
Les bascules ont tsu = 1 ns et td = 2 ns. On peut négliger les délais des interconnexions.
Arrêtez la vidéo et faites l’exercice!

## Slide 11: Exemple #3 - solution
Déterminez la fréquence maximale d’horloge du circuit suivant.
Les bascules ont tsu = 1 ns et td = 2 ns. On peut négliger les délais des interconnexions.
Délais sur les 2 chemins critiques:
Tmin = 2 + 4 + 2 + 2 + 3 + 1 = 14 ns
fmax = 71.4 MHz
Chemins, de haut en bas:
A, ET, OU, D
B, ET, OU, D
B, NON, NET, NOU, OU, A
B, OUX, OU, D
B, OUX, B
B, OUX, NET, NOU, OU, A
B, OUX, NOU, E
B, OUX, NOU, C
C, OUX, OU, D
C, OUX, B
C, OUX, NET, NOU, OU, A
C, OUX, NOU, E
C, OUX, NOU, C
C, NOU, E
C, NOU, C
D, NET, OU, A
E, NET, OU, A
E, NOU, OU, A

## Slide 12: Spécifier la fréquence d’horloge désirée dans le flot de conception
On donne une directives aux outils de synthèse et d’implémentation afin de rencontrer les spécifications du système.
On peut utiliser le fichier *.ucf.
On spécifie en général une période plus courte que celle qui est désirée.
Par exemple, la planchette de développement Genesys inclut une horloge à 100 MHz reliée à la patte AG18 du FPGA – on peut spécifier une période de 9 ns pour avoir une marge de manœuvre.
# horloge NET "clk" LOC = "AG18"; # 100 MHz System Clock NET "CLK" TNM_NET = "CLK"; TIMESPEC "TS_CLK" = PERIOD "CLK" 9 ns HIGH 50 %;

## Slide 13: Vous devriez maintenant être capable de …
Calculer le chemin critique et la fréquence maximale d’horloge d’un circuit. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance – mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.