## Slide 1: Le problème du déphasage d’horloge

## Slide 2: Le problème du déphasage d’horloge Sujets de ce thème
Définition
Causes: 3 possibilités
Conséquences: 3 cas
Exemple

## Slide 3: Le déphasage d’horloge
Le déphasage d’horloge (clock skew) est une situation où les deux bascules d’un chemin reçoivent un signal d’horloge dont les fronts ne sont pas simultanés.

## Slide 4: Le déphasage d’horloge
Il y a trois façons par lesquelles un déphasage d’horloge peut être introduit entre deux bascules.
  signal d’horloge avec des chemins de longueur différente;
  signal d’horloge avec un débalancement de la charge du signal; et,
  contrôle du signal d’horloge avec de la logique combinatoire (clock gating).

## Slide 5: Le déphasage d’horloge
Il y a trois façons par lesquelles un déphasage d’horloge peut être introduit entre les bascules.
  signal d’horloge avec des chemins de longueur différente;
  signal d’horloge avec un débalancement de la charge du signal; et,
  contrôle du signal d’horloge avec de la logique combinatoire (clock gating).

## Slide 6: Le déphasage d’horloge
Il y a trois façons par lesquelles un déphasage d’horloge peut être introduit entre les bascules.
  signal d’horloge avec des chemins de longueur différente;
  signal d’horloge avec un débalancement de la charge du signal; et,
  contrôle du signal d’horloge avec de la logique combinatoire (clock gating).

## Slide 7: Le déphasage d’horloge: conséquences Cas #1: non respect de tsu ou de th
La bascule qui reçoit le signal a une horloge en avance par rapport à celle de la bascule source: tcs est négatif.
La période d’horloge doit être augmentée:
Selon le circuit, on peut parfois modifier l’analyse en considérant un déphasage d’horloge positif égal à la somme de la période de l’horloge et du déphasage (négatif) constaté.

## Slide 8: Le déphasage d’horloge: conséquences Cas #2: non respect du temps de maintien
La bascule qui reçoit le signal a une horloge en retard par rapport à celle de la bascule source.
Le délai de propagation à travers la logique combinatoire est nul ou très faible.
Le déphasage d’horloge peut mener à un non respect du temps de maintien th.
L’inéquation suivante doit être respectée :

## Slide 9: Le déphasage d’horloge: conséquences Cas #3: amélioration de la marge libre de préparation
La bascule qui reçoit le signal a une horloge en retard par rapport à celle de la bascule source.
Le déphasage d’horloge compense les délais de propagation le long du chemin entre les deux bascules (c’est un effet positif).
La période d’horloge pourrait être diminuée :

## Slide 10: Exemple
Les bascules ont des délais de propagation de 2 ns, un temps de préparation de 1 ns, et un temps de maintien de 1 ns.
La fréquence d’horloge est de 100 MHz.
Pour chaque chemin, déterminer les valeurs acceptables de déphasage d’horloge.

## Slide 11: Exemple
Les bascules ont des délais de propagation de 2 ns, un temps de préparation de 1 ns, et un temps de maintien de 1 ns.
La fréquence d’horloge est de 100 MHz.
Pour chaque chemin, déterminer les valeurs acceptables de déphasage d’horloge.
Arrêtez la vidéo et faites l’exercice!

## Slide 12: Exemple
Les bascules ont des délais de propagation de 2 ns, un temps de préparation de 1 ns, et un temps de maintien de 1 ns.
La fréquence d’horloge est de 100 MHz.
Pour chaque chemin, déterminer les valeurs acceptables de déphasage d’horloge.
Cas #1:
Q3, NET, D1: 2 + 2 + 1 = 5 ns
Q4, NET, D1: 2 + 2 + 1 = 5 ns
Il faut que tcs soit inférieur à 5 ns.

## Slide 13: Exemple
Les bascules ont des délais de propagation de 2 ns, un temps de préparation de 1 ns, et un temps de maintien de 1 ns.
La fréquence d’horloge est de 100 MHz.
Pour chaque chemin, déterminer les valeurs acceptables de déphasage d’horloge.
Cas #2:
Q2, D4: 2 ns
Il faut que tcs soit inférieur à 1 ns.

## Slide 14: Exemple
Les bascules ont des délais de propagation de 2 ns, un temps de préparation de 1 ns, et un temps de maintien de 1 ns.
La fréquence d’horloge est de 100 MHz.
Pour chaque chemin, déterminer les valeurs acceptables de déphasage d’horloge.
Cas #3:
Q1, ET, D3: 2 + 3 + 1 = 6 ns
Q2, ET, D3: 2 + 3 + 1 = 6 ns
Un déphasage d’horloge aurait un effet positif sur ces deux chemins.
En conclusion, le déphasage d’horloge de ce circuit doit être inférieur à 1 ns.

## Slide 15: Éviter le déphasage d’horloge
On évite le déphase d’horloge en évitant ses causes.
  signal d’horloge avec des chemins de longueur différente: contrôlé par l’outil de placement.
  signal d’horloge avec un débalancement de la charge du signal; nécessite un arbre de distribution d’horloge;
  contrôle du signal d’horloge avec de la logique combinatoire (clock gating).

## Slide 16: Vous devriez maintenant être capable de …
Expliquer les principes et les causes du déphasage d’horloge. (B2)
Expliquer les trois cas à l’aide d’un chronogramme. (B2)
Inclure l’effet du déphasage d’horloge dans l’identification du chemin critique et du calcul de son délai. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance – mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.