## Slide 1: Performance de circuits numériques Partie 2: latence, débit et surface - introduction

## Slide 2: Quatre considérations pour l’implémentation d’un système numérique
Précision des calculs
Puissance consommée
Taille du système
Taux de traitement

## Slide 3: La « vitesse d’horloge », etc.
La vitesse est le taux de déplacement d’un objet dans l’espace par unité de temps.
Pour une horloge, il vaut mieux parler de sa fréquence ou de sa période d’horloge
Pour un système numérique, il vaut mieux parler de sa latence de calcul et de son débit d’information (ou taux de traitement).
Par « haute performance » d’un système numérique, on veut souvent dire haut débit, et parfois faible latence.

## Slide 4: Impact de l’architecture sur la latence et le débit
Considérons une cafétéria avec 5 stations.
Supposons:
  il y a un seul client dans la ligne à la fois
  chaque client passe par chaque station
  un client ne peut pas prendre son cabaret tant que le client précédent n’a pas fini à la caisse
Période = 75 s; fréquence = 13.3 mHz
Latence:
1 cycle = 75 secondes pour servir un client
Débit:
1 client / 75 s × 3600 s/h = 48 clients par heure
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s

## Slide 5: Latence et débit
La latence de calcul est le temps nécessaire pour produire un résultat.
  C’est le temps entre le moment où une donnée est disponible et le moment où le résultat qui dépend de cette donnée est disponible à son tour.
  Courte latence = meilleure performance.
  La latence est souvent exprimée en nombre de cycles d’horloges.
  Une fréquence d’horloge plus élevée correspond à une latence plus courte.
  Le parallélisme n’a pas d’influence sur la latence.
Le débit d’information est le nombre de résultats produits par unité de temps.
  On suppose qu’une quantité suffisante de données est disponible à l’entrée du système pour le garder toujours actif.
  Grand débit = meilleure performance.
  Le débit est exprimé en nombre de résultats par seconde.
  Une fréquence d’horloge plus élevée correspond à un débit plus grand.
  Le parallélisme augmente le débit.
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s

## Slide 6: Impact de l’architecture sur la latence et le débit
Considérons une cafétéria avec 5 stations.
Supposons:
  Il peut y avoir un client à chaque station, mais pas plus d’un client par station.
Période = 30 s; fréquence = 33.3 mHz
Latence
5 cycles = 150 secondes pour servir un client
Débit
1 client / 30 s × 3600 s/h = 120 clients par heure
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s

## Slide 7: Impact de l’architecture sur la latence
Certains processeurs ne traitent pas un flux important de données, mais traitent plutôt des données ponctuelles à intervalles irréguliers.
Dans un tel cas, il est plus important de réduire la latence que d’augmenter le débit. Exemples:
  communications bidirectionnelles;
  transactions financières en bourse;
  recherche web.
Stratégies:
  Réduire le délai sur le chemin critique.
  Réorganiser l’ordre dans lequel les calculs sont faits.
  Paralléliser les calculs sur plusieurs unités.
  Éviter le pipeline.
Somme <= A + B + C + D;
Somme <= (A + B) + (C + D);

## Slide 8: Impact de l’architecture sur la surface Partage de ressources
L’ordre des opérations peut minimiser la surface utilisée. Voir l’exemple:
  Le chemin critique est le même pour les deux exemples, mais la version de droite n’utilise qu’un seul additionneur.
Utiliser des stratégies contraires à celles utilisées pour maximiser le débit: éliminer le parallélisme.
Au lieu d’instancier plusieurs composantes identiques pour effectuer des calculs, on en n’utilise qu’une seule et on en contrôle l’accès à l’aide d’une unité de contrôle qui implémente une machine à états.
process (D1, D2, D3, S)
begin
if S = '1' then
D5 <= D1 + D2;
else
D5 <= D1 + D3;
end if;
end process;
process (D1, D2, D3, S)
variable t : type-des-Di;
begin
if S = '1' then
t := D3;
else
t := D2;
end if;
D5 <= D1 + t;
end process;

## Slide 9: Impact de l’architecture sur la surface Partage de ressources

## Slide 10: Impact de l’architecture sur la surface Étaler les calculs dans le temps
Les FPGA offrent une grande quantité de structures de calculs. On les exploite en général en utilisant le parallélisme au maximum pour maximiser le débit.
Parfois par contre on doit minimiser la surface utilisée. On doit alors réutiliser une même structure de calcul pour plusieurs opérations.
Exemple: calcul de la somme des différences absolues entre les éléments de deux vecteurs.

## Slide 11: Impact de l’architecture sur la surface Étaler les calculs dans le temps
Les FPGA offrent une grande quantité de structures de calculs. On les exploite en général en utilisant le parallélisme au maximum pour maximiser le débit.
Parfois par contre on doit minimiser la surface utilisée. On doit alors réutiliser une même structure de calcul pour plusieurs opérations.
Exemple: CORDIC

## Slide 12: Favoriser la surface ou le débit lors de la synthèse
  Un synthétiseur peut parfois faire le meilleur choix indépendamment de la description du design.

## Slide 13: En conclusion …
En règle générale, plus une décision de design est prise à un haut niveau d’abstraction et plus son impact sera grand sur la latence, le débit et la surface d’un système.
Une bonne décision prise à un bas niveau d’abstraction ne peut pas en général compenser pour une mauvaise décision prise à un haut niveau d’abstraction.
choix de l’algorithme
choix de l’implémentation de l’algorithme (p. ex. parallèle ou sérielle)
choix de la précision des calculs
choix des circuits