## Slide 1: Augmenter le débit d’un circuit numérique

## Slide 2: Augmenter le débit Sujets de ce thème
Débit: définition et calcul
Trois stratégies:
  Réduire le délai
  Utiliser le pipeline
  Paralléliser les calculs
Combiner les stratégies

## Slide 3: Débit d’un circuit numérique
Le débit d’information (throughput) est le nombre de résultats produits par unité de temps.
  On suppose qu’une quantité suffisante de données est disponible à l’entrée du système pour le garder toujours actif.
  Grand débit = meilleure performance.
  Le débit est exprimé en nombre de résultats par seconde.
  Une fréquence d’horloge plus élevée correspond à un débit plus grand.
  Le parallélisme augmente le débit.
Débit =
fréquence d’horloge
× #résultats produits par cycle
× #unités de calcul en parallèle
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s

## Slide 4: Calcul du débit d’un système
Considérons une cafétéria avec 5 stations.
Supposons:
  il y a un seul client dans la ligne à la fois
  chaque client passe par chaque station
  un client ne peut pas prendre son cabaret tant que le client précédent n’a pas fini à la caisse
Période = 75 s; fréquence = 13.3 mHz
Latence:
1 cycle = 75 secondes pour servir un client
Débit:
1 client / 75 s × 3600 s/h = 48 clients par heure
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s

## Slide 5: Réduire le délai sur le chemin critique
Débit = fréquence d’horloge × #résultats produits par cycle × #unités de calcul en parallèle
On peut augmenter le débit en augmentant la fréquence d’horloge, c’est à dire en réduisant le délai sur le chemin critique.
Il est parfois possible de modifier une partie d’un circuit pour en réduire le délai.
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
25 s
bar à salade
15 s
caisse
12 s
Cafétéria originale: période d’horloge 75 s, latence 1 cycle, débit 48 clients par heure
Cafétéria améliorée: période d’horloge 67 s, latence 1 cycle, débit 53.7 clients par heure
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s

## Slide 6: Briser le chemin critique avec des registres de pipeline
Pipeline ajusté:
1 client par station
période d’horloge 30 s
latence 3 cycles = 90 s
débit 120 clients par heure
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
Original:
période d’horloge 75 s
latence 1 cycle = 75 s
débit 48 clients par heure
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
Attente 25 s
Attente 20 s
Attente 15 s
Attente
15 s
Attente
15 s
Pipeline naïf:
1 client par station
période d’horloge 30 s
latence 5 cycles = 150 s
débit 120 clients par heure

## Slide 7: Exercice
En supposant une très longue file d’attente qui ouvre à 12h00:
  À quelle heure mangera le premier client, avec et sans pipeline?
  À quelle heure mangera le 2e client, avec et sans pipeline?
  À quelle heure mangera le 3e client, avec et sans pipeline?
  À quelle heure mangera le 4e client, avec et sans pipeline?
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
Arrêtez la vidéo et faites l’exercice!

## Slide 8: Exercice
heure | cabaret et boisson | plat | salade et caisse | manger
12:00:00 |  |  |  | 
12:00:30 |  |  |  | 
12:01:00 |  |  |  | 
12:01:30 |  |  |  | 
12:02:00 |  |  |  | 
12:02:30 |  |  |  | 
12:03:00 |  |  |  | 
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
heure | dans la file | manger
12:00:00 |  | 
12:01:15 |  | 
12:02:30 |  | 
12:03:45 |  | 
12:05:00 |  | 
12:06:15 |  | 
12:07:30 |  | 
Pas de pipeline
Avec pipeline

## Slide 9: Observations sur le pipeline
Le pipeline augmente le débit significativement:
  de 48 à 120 clients par heure.
Pour le premier client, le pipeline n’est pas intéressant, il perd:
  75 secondes dans le cas du pipeline naïf;
  15 secondes dans le cas du pipeline ajusté.
Pour le 3e client, le pipeline est très intéressant:
  il pourra manger après 150 s (cinq coups d’horloge) au lieu de 225 s pour le cas sans pipeline.
Le pipeline n’est intéressant que s’il y a suffisamment de clients pour le remplir.
Pour plusieurs applications impliquant un flux de données, une latence supplémentaire est sans importance.
Exemple d’un lecteur audio:
  taux de données de 44.1 KHz
  latence de 10 cycles d’horloge < 230 μs
  imperceptible pour un être humain qui vient de lancer la lecture d’un fichier de musique.
Pour certaines applications, une latence supplémentaire est à éviter.
  communications bidirectionnelles;
  transactions financières en bourse;
  recherche web.

## Slide 10: Paralléliser les calculs
Débit = fréquence d’horloge × #résultats produits par cycle × #unités de calcul en parallèle
Instancier plusieurs unités de traitement permet de traiter plusieurs données en parallèle et augmenter le débit.
Exemple: pour un processeur vidéo, on peut décomposer une image en régions indépendantes et associer le traitement de chaque région à un processeur différent.
Période d’horloge 75 s, latence 1 cycle, 2 clients par cycle,
débit 96 clients/heure
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s

## Slide 11: Pipeline et parallélisation
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
Période d’horloge 30 s, latence 3 cycles, 2 clients par cycle,
débit 240 clients/heure
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
Attente
15 s

## Slide 12: Réduction du délai, pipeline et parallélisation
cabarets
5 s
boissons
10 s
bar à salade
15 s
Période d’horloge 27 s, latence 3 cycles, 2 clients par cycle,
débit 266.7 clients/heure
cabarets
5 s
boissons
10 s
bar à salade
15 s
plat principal
25 s
caisse
12 s
plat principal
25 s
caisse
12 s
Attente
2 s
Attente
12 s

## Slide 13: Le cas FPGA extrême
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
Période d’horloge 30 s, latence 3 cycles, 20 clients par cycle,
débit 2400 clients par heure
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
cabarets
5 s
boissons
10 s
plat principal
30 s
bar à salade
15 s
caisse
15 s
Attente
15 s

## Slide 14: Vous devriez maintenant être capable de …
Expliquer les concepts de latence de calcul et de débit d’information, et comment ils sont reliés au délai du chemin critique, à la fréquence d’horloge et au parallélisme. (B2)
Calculer la latence et le débit d'un circuit numérique. (B3)
Appliquer les stratégies de la réduction du délai, du pipeline et de la parallélisation des calculs pour augmenter le débit d’un circuit numérique. (B3)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance – mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.