## Slide 1: Analyse détaillée du pipeline

## Slide 2: Analyse détaillée du pipeline
Soit:
  Cp: coût du circuit pipeliné
  C: coût du circuit sans pipeline
  k: nombre d’étages de pipeline
  L: coût supplémentaire par étage de pipeline
  On a Cp = C + k × L
Soit:
  Tp: délai du circuit avec pipeline
  T: délai du circuit sans pipeline
  S = td + tsu: contribution des registres au chemin critique
  Si on suppose qu’on brise le chemin critique en k étages égaux, on a Tp = T / k + S
On veut minimiser la métrique M = Cp × Tp:
(on veut un petit Cp et un petit Tp)
On prend la dérivée partielle par rapport à k:
On trouve kopt pour lequel la métrique est minimale:

## Slide 3: Analyse détaillée du pipeline
Quelle est la valeur de L pour un FPGA?
Quel est le kopt correspondant?
C = 100, L = 25, T = 100, S = 10
Soit:
  Cp: coût du circuit pipeliné
  C: coût du circuit sans pipeline
  k: nombre d’étages de pipeline
  L: coût supplémentaire par étage de pipeline
  On a Cp = C + k × L
Soit:
  Tp: délai du circuit avec pipeline
  T: délai du circuit sans pipeline
  S = td + tsu: contribution des registres au chemin critique
  Si on suppose qu’on brise le chemin critique en k étages égaux, on a Tp = T / k + S

## Slide 4: Vous devriez maintenant être capable de …
Faire une analyse détaillée du pipeline dans un circuit en tenant compte des coûts et des délais. (B3)
Expliquer les particularités, avantages et inconvénients du pipeline sur FPGA. (B2)
Code | Niveau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_de_Bloom)
B1 | Connaissance – mémoriser de l’information.
B2 | Compréhension – interpréter l’information.
B3 | Application – confronter les connaissances à des cas pratiques simples.
B4 | Analyse – décomposer un problème, cas pratiques plus complexes.
B5 | Synthèse – expression personnelle, cas pratiques plus complexes.