## Slide 1: Exemple de design d’un filtre numérique

## Slide 2: Exemple de conception: réduction du bruit dans un signal audio à l’aide d’un filtre
On veut réduire le bruit dans un signal audio.
On doit faire l’implémentation d’un filtre numérique à réponse impulsionnelle finie.
Nous allons considérer trois designs:
  Un design de base
  Un design pipeliné qui maximise le débit
  Un design compact qui minimise la surface

## Slide 3: Niveaux de compromis de design et leur impact
En règle générale, plus une décision de design est prise à un haut niveau d’abstraction et plus son impact sera grand sur la performance et la surface d’un système.
Une bonne décision prise à un bas niveau d’abstraction ne peut pas en général compenser pour une mauvaise décision prise à un haut niveau d’abstraction.
choix de l’algorithme
choix de l’implémentation de l’algorithme (p. ex. parallèle ou sérielle)
choix de la précision des calculs
choix des circuits

## Slide 4: Design #1: forme directe de base
L’entrée est exprimée sur 8 bits, la sortie sur 20.
Au fil des calculs, plus de bits sont nécessaires pour représenter les résultats intermédiaires.
Par exemple deux nombres de 8 bits multipliés ensemble donnent un résultat exprimé sur 16 bits.
Les coefficients h(i) sont des constantes.
entity fir is
generic (
Win : positive := 8;
Wout : positive := 20
);
port (
reset_n, clk : in std_logic;
x : in signed(Win - 1 downto 0);
y : out signed(Wout - 1 downto 0)
);
end fir;

## Slide 5: Design #1: forme directe de base
Il existe des algorithmes pour obtenir la valeur des coefficients h(k) en fonction de la réponse en fréquence désirée pour le filtre.
Les coefficients montrés ici ont été obtenus à l’aide de MATLAB.
library IEEE;
use ieee.numeric_std.all;
package firpack is
constant Win : integer := 8;
constant Wout : integer := 20;
type coefficients is array(natural range <>) of integer range -(2 ** (Win - 1)) to 2 ** (Win - 1);
constant h : coefficients := (-12, 8, 17, 4, -20, -11, 47, 107, 107, 47, -11, -20, 4, 17, 8, -12);
type ligneDelais is array(0 to h'length - 1) of signed(Win - 1 downto 0);
type produits is array(0 to h'length - 1) of signed(2 * Win - 1 downto 0);
end firpack;

## Slide 6: Design #1: forme directe de base modélisation de la ligne de délais
La ligne de délai est composée de 16 registres en série pour entreposer des versions retardées de x(n), x(n-1), x(n-2), …, x(n- 15).
-- ligne de délais
process(clk)
begin
if rising_edge(CLK) then
if (reset_n = '0') then
xDelai <= (others => (others => '0'));
else
for k in xDelai'length - 1 downto 1 loop
xDelai(k) <= xDelai(k - 1);
end loop;
xDelai(0) <= x;
end if;
end if;
end process;

## Slide 7: Design #1: forme directe de base modélisation des produits et de leur accumulation
Les produits sont calculés et accumulés.
Une boucle simplifie l’écriture mais n’implique pas de séquence de calcul: la boucle peut être déroulée de façon statique et tout est concurrent.
-- génération et addition des produits, et sortie finale
-- y <= h(0) * xDelai(0) + h(1) * xDelai(1) + ... + h(15) * xDelai(15);
process(clk)
variable somme : integer := 0;
begin
if rising_edge(CLK) then
if reset_n = '0' then
y <= (others => '0');
else
somme := 0;
for k in 0 to xDelai'length - 1 loop
somme := somme + to_integer(h(k) * xDelai(k));
end loop;
y <= to_signed(somme, y'length);
end if;
end if;
end process;
Latence de 1 registre, 1 cycle.
(On ne compte pas le premier registre dans lequel on place la donnée en entrée)

## Slide 8: Design #1: forme directe de base résultats de synthèse
Ressources utilisées:
  Number of Slices: 190 out of 13696 1%
  Number of Slice Flip Flops: 148 out of 27392 0%
  Number of 4 input LUTs: 270 out of 27392 0%
  Number of MULT18X18s: 12 out of 136 8%
Période minimale d’horloge et chemin critique
  Minimum period: 25.436ns (Maximum Frequency: 39.314MHz)
  Source: xDelai_0_0 (FF)
  Destination: y_19 (FF)
  Data Path Delay: 25.436ns (Levels of Logic = 40)
Latence:
  1 cycle
library IEEE;
use ieee.numeric_std.all;
package firpack is
constant Win : integer := 8;
constant Wout : integer := 20;
type coefficients is array(natural range <>) of integer range -(2 ** (Win - 1)) to 2 ** (Win - 1);
constant h : coefficients := (-12, 8, 17, 4, -20, -11, 47, 107, 107, 47, -11, -20, 4, 17, 8, -12);
type ligneDelais is array(0 to h'length - 1) of signed(Win - 1 downto 0);
type produits is array(0 to h'length - 1) of signed(2 * Win - 1 downto 0);
end firpack;

## Slide 9: Design #2: maximiser le débit
Défi:
Proposer une architecture pour maximiser le débit.

## Slide 10: Design #2: forme directe avec les produits pipelinés et un arbre binaire d’additions pipeliné
Chaque produit est placé dans un registre.
Les produits sont accumulés deux à la fois, ce qui correspond aux modules d’addition sur les FPGA.
Chaque somme est placée dans un registre.
Dans cette version, le chemin critique est le plus court possible, mais il n’est pas clair à partir du schéma où celui-ci se trouve.

## Slide 11: Design #2: forme directe avec les produits pipelinés et un arbre binaire d’additions pipeliné
-- ligne de délais
process(clk)
begin
if rising_edge(CLK) then
if (reset_n = '0') then
xDelai <= (others => (others => '0'));
else
for k in xDelai'length - 1 downto 1 loop
xDelai(k) <= xDelai(k - 1);
end loop;
xDelai(0) <= x;
end if;
end if;
end process;
-- registres des produits
process (clk)
begin
if rising_edge(CLK) then
if (reset_n = '0') then
lesproduits <= (others => (others => '0'));
else
for k in 0 to lesproduits'length - 1 loop
lesproduits(k) <= h(k) * xDelai(k);
end loop;
end if;
end if;
end process;

## Slide 12: Design #2: forme directe avec les produits pipelinés et un arbre binaire d’additions pipeliné
-- addition des produits avec un arbre binaire pipeliné et sortie finale
process(clk)
variable somme : integer := 0;
begin
if rising_edge(clk) then
if reset_n = '0' then
lesaddniv1 <= (others => (others => '0'));
lesaddniv2 <= (others => (others => '0'));
lesaddniv3 <= (others => (others => '0'));
else
for k in 0 to h'length / 2 - 1 loop
lesaddniv1(k) <= resize(lesproduits(2 * k), lesaddniv1(k)'length)
+ resize(lesproduits(2 * k + 1), lesaddniv1(k)'length);
end loop;
for k in 0 to h'length / 4 - 1 loop
lesaddniv2(k) <= resize(lesaddniv1(2 * k), lesaddniv2(k)'length)
+ resize(lesaddniv1(2 * k + 1), lesaddniv2(k)'length);
end loop;
for k in 0 to h'length / 8 - 1 loop
lesaddniv3(k) <= resize(lesaddniv2(2 * k), lesaddniv3(k)'length)
+ resize(lesaddniv2(2 * k + 1), lesaddniv3(k)'length);
end loop;
end if;
end if;
somme := to_integer(lesaddniv3(0) + lesaddniv3(1));
y <= to_signed(somme, y'length);
end process;
type addniv1 is array(0 to h'length / 2 - 1) of signed(2 * Win - 1 + 1 downto 0);
type addniv2 is array(0 to h'length / 4 - 1) of signed(2 * Win - 1 + 2 downto 0);
type addniv3 is array(0 to h'length / 8 - 1) of signed(2 * Win - 1 + 3 downto 0);

## Slide 13: Design #2 Résultats de la synthèse
Ressources utilisées:
  Number of Slices: 204 out of 13696 1%
  Number of Slice Flip Flops: 360 out of 27392 1%
  Number of 4 input LUTs: 242 out of 27392 0%
  Number of MULT18X18s: 12 out of 136 8%
Période minimale d’horloge et chemin critique
  Minimum period: 3.166ns (Maximum Frequency: 315.856MHz)
  Source: Mmult_lesproduits_8_mult0000 (MULT)
  Destination: lesaddniv1_4_16 (FF)
  Data Path Delay: 3.166ns (Levels of Logic = 18)
Latence:
  5 cycles

## Slide 14: Design #3: forme compacte
Défi:
Proposer une architecture pour minimiser la surface.
Conseil: utiliser un seul multiplicateur et un seul additionneur.

## Slide 15: Design #3: forme compacte chemin des données
Un seul multiplicateur.
Même ligne de délais que les deux autres designs.
Un pointeur permet d’accéder chaque donnée x et chaque coefficient, un à la fois.
Une unité de contrôle doit régler la séquence des calculs ainsi que l’échange des données x(n) et y(n) avec le monde extérieur.
-- ligne de délais
process(clk)
begin
if rising_edge(CLK) then
if (reset_n = '0') then
xDelai <= (others => (others => '0'));
elsif (etat = attente) and (go = '1') then
for k in xDelai'length - 1 downto 1 loop
xDelai(k) <= xDelai(k - 1);
end loop;
xDelai(0) <= x;
end if;
end if;
end process;

## Slide 16: Design #3: forme compacte modélisation VHDL
type type_etat is (attente, accumulation);
signal etat : type_etat;
-- ...
-- chemin des données intégré à l’unité de contrôle
controle : process (CLK)
variable pointeur : integer range 0 to 15;
variable somme : integer;
begin
if rising_edge(CLK) then
if reset_n = '0' then
etat <= attente;
y <= (others => '0');
else
case etat is
when attente =>
pointeur := 0;
somme := 0;
if go = '1' then
etat <= accumulation;
end if;
when accumulation =>
somme := somme
+ to_integer(h(pointeur) * xDelai(pointeur));
if pointeur = 15 then
etat <= attente;
y <= to_signed(somme, y'length);
else
pointeur := pointeur + 1;
end if;
when others =>
etat <= attente;
end case;
end if;
end if;
end process;
pret <= '1' when etat = attente else '0';

## Slide 17: Design #3: forme compacte Résultats de la synthèse
Ressources utilisées:
  Number of Slices: 127 out of 13696 0%
  Number of Slice Flip Flops: 173 out of 27392 0%
  Number of 4 input LUTs: 124 out of 27392 0%
  Number of MULT18X18s: 1 out of 136 0%
Période minimale d’horloge et chemin critique
  Minimum period: 7.420ns (Maximum Frequency: 134.768MHz)
  Source: pointeur_0 (FF)
  Destination: y_19 (FF)
  Data Path Delay: 7.420ns (Levels of Logic = 11)
Latence:
  17 cycles

## Slide 18: Sommaire
Métrique Coût × Débit-1 (un petit nombre est bon).
v.1: Coût = nombre de LUTs. Le design #2 est le meilleur selon cette métrique.
v. 2: Coût = #LUT + #FF + 100 × #Mul. Le design #2 est encore le meilleur.
La morale: pour les FPGA, il est très avantageux de pipeliner un design au maximum, à moins d’avoir à rencontrer des contraintes très strictes d’utilisation des ressources.
design | détails | LUT | FF | Mul | Tmin (ns) | Débit-1 (cycles/ résultat) | Débit-1 (ns/résultat) | Latence (cycles) | Latence (ns) | C×D v. 1 | C×D v.2
1 | base | 270 | 148 | 12 | 24.4 | 1 | 24.4 | 1 | 24.4 | 6.59 | 39
2 | pipeliné | 242 | 360 | 12 | 3.17 | 1 | 3.17 | 5 | 15.9 | 0.77 | 5.7
3 | compact | 124 | 173 | 1 | 7.42 | 17 | 126 | 17 | 126.1 | 15.6 | 50

## Slide 19: En conclusion …
Pour le problème de l’implémentation d’un filtre, on peut considérer les décisions à prendre aux quatre niveaux vus précédemment:
choix de l’algorithme
choix de l’implémentation de l’algorithme (p. ex. parallèle ou sérielle)
choix de la précision des calculs
choix des circuits
Quel type de filtre?
Forme pipelinée ou compacte?
Combien de bits de précision pour les entrées et pour les résultats intermédiaires?
Quels types d’additionneurs et de multiplicateurs?
Haut niveau d’abstraction
Bas niveau d’abstraction