## Slide 1
Thème 01 : Introduction

## Slide 2: Pour commencer
Serveur Discord
  # clavardage-cours-synchrones (pendant le cours)
  # questions-sur-la-matière (asynchrone)
  # laboratoires (synchrone et asynchrone)
  # général (questions générales sur le cours, asynchrone)
Site Moodle du cours
  https://moodle.polymtl.ca/course/view.php?id=157
  Voir l’horaire détaillé
  Voir le document ‘Enregistrements des cours synchrones’
  Voir le répertoire ‘Diapositives’
  Voir le répertoire ‘Solutions des devoirs et des exercices’
Chaîne Youtube du cours
  https://moodle.polymtl.ca/mod/url/view.php?id=172898
  (ou répertoire ‘Vidéos’ du site Moodle)

## Slide 3: Plan de la séance d’aujourd’hui
Objectifs spécifiques de la semaine
Compléments sur la matière
Correction et revue du devoir #1
Exercices 1 : Introduction
Démonstration de l’utilisation des outils de conception et de la carte Basys 3
À faire pour la semaine prochaine

## Slide 4: Objectifs spécifiques de la semaine
Après le cours d’aujourd’hui, l'étudiant(e) devrait être capable de:
  Présenter une vue d’ensemble des systèmes numériques : leurs applications, niveaux d’abstraction et considérations d’implémentation. (B3)
  Analyser et évaluer différentes options d’implémentation et les comparer en termes de coût, effort de design et performance. (B4)
  Étant donné des requis de performance, et des spécifications de débit et de parallélisme de dispositifs, choisir la meilleure solution. (B3)
  Appliquer le flot de conception de circuits numériques. (B3)
  Écrire le code VHDL pour un module combinatoire simple. (B3)

## Slide 5: FPGA versus Logique fixe
Spécification
HDL
Synthèse
&
Implémentation
vérification
bitstream
programmation
Spécification
HDL
Synthèse
&
Implémentation
(+ complexe)
GDSII
OASIS
remise
Fonderie
FPGA
FPGA
Logique fixe
fabrication
vérification

## Slide 6: FPGA versus Logique Fixe
Peuvent être reconfigurés a volonté avec une conception différente.
Le circuit fonctionnera de la même manière pendant toute sa durée de vie.
La conception est généralement spécifiée à l'aide de langages de description de matériel (HDL) tels que VHDL ou Verilog (SystemVerilog).
Ne convient pas à la production de masse à très haut volume.
Cout d’entrée (cout fixe) très élevé.
Plus efficace en terme de consommation d'énergie.
Adaptés aux applications où la conception peut nécessiter une mise à niveau pour utiliser un meilleur algorithme une fois le produit en service.
Ideal pour le prototypage rapide d’un concept.
FPGA
FPGA et Logique fixe
FPGA
FPGA
FPGA
Logique Fixe
Logique Fixe
Logique Fixe

## Slide 7: Considération économique
Logique Fixe
FPGA
Volume
Cout total
Point où il devient la logique fixe devient avantageuse d’un point de vue économique
Frais fixe
Frais fixe

## Slide 8: Le flot de conception – vue d’ensemble
implémentation
synthèse
vérification par simulation

## Slide 9: Correction et revue du devoir de la semaine

## Slide 10: Exercices de la semaine

## Slide 11: À faire pour la semaine prochaine
Vous préparer pour le prochain cours (thème 02)
  Regarder les vidéos du thème 02
  Faire et remettre le devoir 02 dans Moodle
Si ce n’est pas déjà fait ….
  Vous procurer une carte Basys 3
  Vous procurer un câble pour votre carte
    Côté carte : type USB 2.0 Micro-B.
    Côté ordi : vérifiez votre ordinateur :
  Installer les outils sur votre ordinateur
    Simulateur VHDL
      Active-HDL Student Edition (recommandation du prof.)
      Simulateur libre GHDL ?
      Vivado ?
    Outils de synthèse et d’implémentation
      Xilinx Vivado